# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Сармановского муниципального района разработана ГУП «Татинвестгражданпроект», по заказу ГБУ «Главинвестстрой» МСА и ЖКХ РТ и администрацией Сармановского муниципального района.

Раздел «Инженерная инфраструктура» в составе Схемы территориального планирования Сармановского района выполнен на основании задания на проектирование, выданного ГУП «Татинвестгражданпроект» и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и  застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Проект разрабатывался с учетом максимального сохранения сложившейся архитектурно-планировочной структуры района и использования существующих источников водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения, телекоммуникаций с дальнейшим их расширением.

При разработке проекта были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Сармановского муниципального района, разработанная ГУП «Татинвестгражданпроект»;

- Опросные листы по источникам энергообеспечения района, а также данные по потреблению энергоресурсов предприятиями района;

- Программа развития водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальной энергетике республики Татарстан до 2015 г. (2 редакция), разработанная ОАО «Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства»;

- Генеральный план с. Сарманово;

- Генеральный план пгт. Джалиль.

При разработке разделов определены расчетные нагрузки и даны предложения по перспективному развитию инженерной инфраструктуры района с учетом существующих сетей.

Основными исходными данными для составления схемы территориального планирования являются:

- планировочные материалы Схемы территориального планирования,

- численность населения,

- характеристика существующей и проектируемой жилой застройки,

- размещение промышленных и коммунальных предприятий.

Нагрузки по району определены на сроки:

- первая очередь – 2020 год,

- расчетный срок – 2035 год.

# 1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

На территории Сармановского муниципального района расположено 23 сельских поселений (72 населенных пунктов). Центром Сармановского района является с. Сарманово. Также в районе есть поселок городского типа Джалиль, относящийся к городскому поселению.

Прогноз численности населения по Сармановскому району представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № пп | Наименование | Обозначение | Исходный год 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население всего, из них, - городское - сельское | чел. | 36 680 14 214 22 742 | 36 294 13 930 22 602 | 34 684 13 799 21 084 |
| 2 | Общая площадь жилья, из них, - городское - сельское | тыс. м2 | 878,02 312,88 573,39 | 1 081,56 415,11 673,54 | 1 418,58 564,38 862,34 |
| 3 | Обеспеченность жилой площадью, - городское поселение - сельское поселение | м2/чел. | 22,0 25,2 | 29,8 29,8 | 40,9 40,9 |

Численность населения по каждому населенному пункту предоставлены ГУП «Татинвестгражданпроект» и приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № пп | Наименование территории | Современное состояние | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население (чел.) | Жилой фонд (тыс. кв.м) | Население (чел.) | Жилой фонд (тыс. кв.м) | Население (чел.) | Жилой фонд (тыс. кв.м) |
|  | Городские поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГП Джалиль | 14 214 | 312,88 | 13 930 | 415,11 | 13 799 | 564,38 |
|  | пгт Джалиль | 13 938 | 304,63 | 13 692 | 408,02 | 13 600 | 556,24 |
|  | д. Абдрахманово | 16 | 1,00 | 13 | 0,39 | 12 | 0,49 |
|  | д. Кызыл Бакча | 71 | 1,82 | 57 | 1,70 | 55 | 2,25 |
|  | д. Новый Мензелябаш | 189 | 5,43 | 168 | 5,01 | 132 | 5,40 |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Азалаковское | 1 001 | 23,80 | 978 | 29,14 | 857 | 35,05 |
|  | с. Азалаково | 495 | 10,60 | 489 | 14,57 | 458 | 18,73 |
|  | с. Шигаево | 205 | 5,50 | 195 | 5,81 | 160 | 6,54 |
|  | д. Юлтимерово | 301 | 7,70 | 294 | 8,76 | 239 | 9,78 |
| 3 | Александровское | 925 | 24,60 | 915 | 27,27 | 866 | 35,42 |
|  | с. Александровка | 480 | 11,80 | 478 | 14,24 | 475 | 19,43 |
|  | с. Татарские Карамалы | 337 | 7,90 | 337 | 10,04 | 305 | 12,47 |
|  | д. Яхши-Каран | 108 | 4,90 | 100 | 2,98 | 86 | 3,52 |
| 4 | Альметьевское | 494 | 10,90 | 489 | 14,57 | 444 | 18,16 |
|  | с. Альметьево | 494 | 10,90 | 489 | 14,57 | 444 | 18,16 |
| 5 | Большенуркеевское | 662 | 15,80 | 666 | 19,85 | 671 | 27,44 |
|  | с. Большое Нуркеево | 662 | 15,80 | 666 | 19,85 | 671 | 27,44 |
| 6 | Верхне-Чершилинское | 356 | 9,50 | 340 | 10,13 | 276 | 11,29 |
|  | с. Верхние Чершилы | 190 | 4,50 | 188 | 5,60 | 180 | 7,36 |
|  | д. Нижние Чершилы | 60 | 2,00 | 54 | 1,61 | 26 | 1,06 |
|  | д. Усаево | 106 | 3,00 | 98 | 2,92 | 70 | 2,86 |
| 7 | Иляксазское | 805 | 18,00 | 785 | 23,39 | 676 | 27,65 |
|  | с. Иляксаз | 439 | 9,31 | 430 | 12,81 | 395 | 16,16 |
|  | д. Иганя-Баш | 72 | 0,90 | 70 | 2,09 | 46 | 1,88 |
|  | д. Муртыш Баш | 294 | 7,79 | 285 | 8,49 | 235 | 9,61 |
| 8 | Кавзияковское | 659 | 16,10 | 656 | 19,55 | 637 | 26,05 |
|  | с. Кавзияково | 530 | 11,75 | 538 | 16,03 | 541 | 22,13 |
|  | д. Нижний Бикмет | 63 | 1,95 | 51 | 1,52 | 38 | 1,55 |
|  | д. Петровка | 66 | 2,40 | 67 | 2,00 | 58 | 2,37 |
| 9 | Карашай-Сакловское | 603 | 15,40 | 605 | 18,03 | 586 | 23,97 |
|  | с. Карашай-Саклово | 350 | 8,50 | 354 | 10,55 | 346 | 14,15 |
|  | с. Чурашево | 253 | 6,90 | 251 | 7,48 | 240 | 9,82 |
| 10 | Лешев-Тамакское | 990 | 23,00 | 965 | 28,76 | 805 | 32,92 |
|  | с. Лешев Тамак | 241 | 5,10 | 237 | 7,06 | 229 | 9,37 |
|  | д. Дусюмово | 280 | 6,70 | 291 | 8,67 | 231 | 9,45 |
|  | с. Нижний Лешев | 122 | 7,60 | 109 | 3,25 | 45 | 1,84 |
|  | с. Сарайлы | 347 | 3,60 | 328 | 9,77 | 300 | 12,27 |
| 11 | Лякинское | 440 | 19,83 | 418 | 12,46 | 313 | 12,80 |
|  | с. Ляки | 371 | 10,50 | 361 | 10,76 | 276 | 11,29 |
|  | д. Дружба | 51 | 8,66 | 40 | 1,19 | 25 | 1,02 |
|  | п. Фермы Саукле | 18 | 0,65 | 17 | 0,51 | 12 | 0,49 |
|  | д. Языково | 0 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Муртыш-Тамакское | 630 | 12,45 | 640 | 19,07 | 613 | 25,07 |
|  | с. Муртыш-Тамак | 482 | 8,96 | 506 | 15,08 | 511 | 20,90 |
|  | п. Боламык | 18 | 2,84 | 14 | 0,42 | 11 | 0,45 |
|  | д. Кульметьево | 130 | 0,65 | 120 | 3,58 | 91 | 3,72 |
| 13 | Новоимянское | 686 | 10,72 | 671 | 20,00 | 662 | 27,08 |
|  | с. Кутемели | 379 | 5,94 | 381 | 11,35 | 387 | 15,83 |
|  | д. Буралы-Чишма | 88 | 1,69 | 73 | 2,18 | 57 | 2,33 |
|  | д. Ивановка | 7 | 0,13 | 7 | 0,21 | 7 | 0,29 |
|  | с. Новый Имян | 212 | 2,89 | 210 | 6,26 | 211 | 8,63 |
|  | д. Таза-Чишма | 0 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Петровско-Заводское | 1 621 | 35,30 | 1 640 | 48,87 | 1 625 | 66,46 |
|  | с. Петровский Завод | 1 115 | 22,90 | 1 127 | 33,58 | 1 114 | 45,56 |
|  | д. Димитарлау | 153 | 3,20 | 156 | 4,65 | 156 | 6,38 |
|  | д. Кук-Тау | 102 | 2,90 | 104 | 3,10 | 104 | 4,25 |
|  | д. Мустафино | 110 | 3,60 | 110 | 3,28 | 108 | 4,42 |
|  | д. Пробуждение | 141 | 2,70 | 143 | 4,26 | 143 | 5,85 |
| 15 | Рангазарское | 615 | 15,70 | 586 | 17,46 | 469 | 19,18 |
|  | с. Рангазар | 377 | 9,30 | 359 | 10,70 | 264 | 10,80 |
|  | д. Бал-Тамак | 30 | 1,40 | 26 | 0,77 | 18 | 0,74 |
|  | с. Рантамак | 208 | 5,00 | 201 | 5,99 | 187 | 7,65 |
| 16 | Саклов-Башское | 946 | 22,50 | 913 | 27,21 | 844 | 34,52 |
|  | с. Саклов-Баш | 617 | 13,60 | 594 | 17,70 | 548 | 22,41 |
|  | д. Алга | 89 | 2,10 | 84 | 2,50 | 75 | 3,07 |
|  | д. Новое Саклово | 23 | 1,10 | 19 | 0,57 | 19 | 0,78 |
|  | д. Сулы-Саклово | 217 | 5,70 | 216 | 6,44 | 202 | 8,26 |
| 17 | Сармановское | 7 017 | 162,62 | 7 233 | 215,54 | 7 159 | 292,80 |
|  | с. Сарманово | 6 774 | 160,62 | 6 976 | 207,88 | 6 900 | 282,21 |
|  | д. Новое Ахметово | 243 | 2,00 | 257 | 7,66 | 259 | 10,59 |
| 18 | Старо-Имянское | 470 | 11,60 | 444 | 13,23 | 382 | 15,62 |
|  | с. Старый Имян | 245 | 6,20 | 235 | 7,00 | 202 | 8,26 |
|  | д. Сарысаз-Такерман | 225 | 5,40 | 209 | 6,23 | 180 | 7,36 |
| 19 | Старокаширское | 831 | 18,00 | 793 | 23,63 | 719 | 29,41 |
|  | с. Старый Кашир | 453 | 9,48 | 452 | 13,47 | 443 | 18,12 |
|  | д. Анаково | 34 | 0,85 | 29 | 0,86 | 22 | 0,90 |
|  | д. Баткак | 70 | 1,40 | 57 | 1,70 | 42 | 1,72 |
|  | д. Средний Кашир | 178 | 4,05 | 178 | 5,30 | 149 | 6,09 |
|  | д. Яхшебаево | 86 | 1,95 | 70 | 2,09 | 61 | 2,49 |
|  | д. Яшляр | 10 | 0,27 | 7 | 0,21 | 2 | 0,08 |
| 20 | Старомензелябашское | 957 | 45,70 | 973 | 29,00 | 969 | 39,63 |
|  | с. Старый Мензелябаш | 753 | 36,00 | 753 | 22,89 | 753 | 31,53 |
|  | д. Кузяково | 204 | 9,70 | 220 | 6,11 | 216 | 8,10 |
| 21 | Чукмарлинское | 396 | 22,90 | 362 | 10,79 | 282 | 11,53 |
|  | с. Чукмарлы | 343 | 20,80 | 318 | 9,48 | 246 | 10,06 |
|  | д. Нарат-Асты | 45 | 1,90 | 37 | 1,10 | 29 | 1,19 |
|  | д. Саях | 8 | 0,20 | 7 | 0,21 | 7 | 0,29 |
| 22 | Шарлиареминское | 593 | 14,70 | 556 | 16,57 | 452 | 18,49 |
|  | д. Шарлиарема | 309 | 7,00 | 294 | 8,76 | 232 | 9,49 |
|  | д. Курмашево | 68 | 2,40 | 50 | 1,49 | 50 | 2,05 |
|  | д. Сулюково | 216 | 5,30 | 212 | 6,32 | 170 | 6,95 |
|  | Янурусовское | 769 | 16,02 | 736 | 21,93 | 578 | 23,64 |
|  | с. Янурусово | 370 | 7,89 | 354 | 10,55 | 274 | 11,21 |
|  | с. Каташ-Каран | 396 | 8,00 | 379 | 11,29 | 301 | 12,31 |
|  | д. Старое Ахметово | 3 | 0,13 | 3 | 0,09 | 3 | 0,12 |
|  | Всего | 36 680 | 878,02 | 36 294 | 1 081,56 | 34 684 | 1 418,58 |
|  | В том числе сельское | 22 742 | 573,39 | 22 602 | 673,54 | 21 084 | 862,34 |

Основными предприятиями в Сармановском муниципальном районе являются ООО НГДУ «Джалильнефть», Сармановский ДРСУ ОАО «Татавтодор» и другие.

Агропромышленная отрасль представлена такими крупными хозяйствами, как ООО «Агрофирма Нуркеево», ООО «Агрофирма Сарман», ООО «Агрофирма Джалиль», ООО «Агрофирма Родные Края – Туган Як» и другие.

2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

2.1 Вводная часть

Часть «Водоснабжение» раздела «Инженерная инфраструктура» схемы территориального планирования Сармановского муниципального района выполнена на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- ВНТП Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»,

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и  застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

При разработке раздела водоснабжения схемы территориального планирования Сармановского муниципального района были использованы материалы программы «Питьевая вода Сармановского муниципального района Республики Татарстан на 2006-2008 годы».

При разработке раздела водоснабжения определены расчетные нагрузки водоснабжения и даны предложения по перспективному развитию системы водоснабжения с учетом существующих сетей.

Расход воды по району определен на сроки:

- первая очередь – 2020 год,

- расчетный срок – 2035 год.

В настоящее время в  Сармановском районе водопроводными сетями охвачено 93 % населения. Остальные 7 % населения пользуются собственными скважинами, родниками и шахтными колодцами. Водоснабжение района осуществляется из подземных источников посредством скважин и насосных станций над ними и частично (пгт. Джалиль) с поверхностного источника - Камский водозабор. Также подземными источниками водоснабжения являются родники.

Водопроводные сети в населенных пунктах кольцевые и тупиковые, в зависимости от площади населенного пункта, характеристики застройки.

Информация по системе водоснабжения района предоставлена администрацией Сармановского муниципального района, ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» и филиалом ОАО «Водоканалсервис» - «Джалильское ПТС».

2.2 Современное состояние

2.2.1 Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения Сармановского муниципального района в основном служат подземные воды. Население пользуется водой из артезианских скважин, родников и из шахтных колодцев. Все реки в районе используются населением для орошения сельхозугодий.

Качество воды в источниках зависит от случайных или систематических загрязнений. Поэтому вокруг каждого водоисточника должна быть зона санитарной охраны (далее ЗСО), состоящая из трех поясов (наличие зон санитарной охраны приведено в таблице 2.1, 2.2 и 2.3).

2.2.2 Системы и сооружения водоснабжения

Системы водоснабжения, обеспечивающие водой население, различны. В зависимости от количества и местоположения источников водоснабжения все системы разделены на централизованные и децентрализованные.

Сооружения системы водоснабжения включают водозаборы, водозаборные скважины, родники и водопроводные сети.

Источниками водоснабжения пгт Джалиль является Камский водозабор поставку, которой осуществляет УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть». Данные по водопроводным сооружениям пгт Джалиль представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наимнование водозабора | Произ-ть ВЗ, м³/сут | Наличие ЗСО | Кач-во воды | Система очистки | Водонапорная башня | Резервуар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кол. | Объем, м³ | Высо-та, м | Кол. | Объем, м³ |
| 1 | II-Водоподъем | 10 000 | есть | Соот. СанПиН 2.1.4.1074-01. | Скорые напорные фильтры | 1 | 25 | 24 | 2 | 1500 3000 |

На территории II водоподъема имеется 3 артезианские скважины для аварийного водоснабжения. Для аварийного водоснабжения в поселке Джалиль расположено 13 водозаборных колонок. Две скважины проектной производительностью 108 м³/сут и одна - 96 м³/сут. Качество воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

В 2010 году ОАО «Татнефть» на территории II водоподъема построило станцию очистки воды для питьевого водоснабжения по проекту ООО «Гелиос Стар» (г.Москва), которая предназначена для очистки воды, вторично загрязненной в процессе транспортировки, снижения содержания железа, цветности и мутности воды с целью дальнейшего ее использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Протяженность сетей водопровода пгт. Джалиль составляет 58,89 км. Из них изношены и подлежат замене 60,0 % (35,3км сетей).

Источником водоснабжения с. Сарманово (районный центр) служат подземные воды. Данные по скважинам с. Сарманово представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование водозабора | Местоположение водозабора | Кол-во скважин | Произ-ть водозабора, м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный водозабор | с.Сарманово ул. Советская 3а, №1-6 | 6 | 1440,0 | да |
| территория Сельхозэнерго | с.Сарманаво, ул.Профсоюзная, 28а, №7-8 | 2 | 480 | да |
| магазин «Жасмин» | с.Сарманово, ул. Исхаки, №10 | 1 | 240 | да |
| на территории зернотока КП «Якты Кон» | с.Сарманово,№11 | 1 | 156 | да |
| свиноферма | с.Сарманово, ул.Вахитова, №12 | 1 | 240 | да |
| котельная ЦРБ | с.Сарманово, ул.Куйбышева 88б, №13 | 1 | 240 | да |
| 3 микрорайон | с.Сарманово, ул.Хайрулина, №14 (нефтяной насос) | 1 | 192 | да |
| школа №1 | с.Сарманово, ул.Ленина,1,№15 | 1 | 156 | да |
| на территории СХТ | с.Сарманово, ул. СХТ, №16 | 1 | 192 | да |
| магазин «Жасмин»-новая | с.Сарманово, ул.Исхаки, №17 | 1 | 192 | да |
| молзавод | с.Сарманово, ул.Профсоюзная, №18 | 1 | 144 | да |
| на территории водозабора | с.Сарманово, ул.Высотная,№19 | 1 | 192 | да |
| школа №1 - новая | с.Сарманово, ул.Ленина,1, №20 | 1 | 192 | да |
| ул.Хайруллина | с.Сарманово | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  | 20 | 4056 |  |

Основным источником водоснабжения с. Сарманово служит центральный водозабор.

Протяженность сетей водопровода с. Сарманово составляет 32,7 км. Из них изношены и подлежат замене 56,5 %. Год ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения – 1971-2000 гг.

Противопожарный запас воды храниться в водонапорных башнях. Водонапорная башня регулирует водопотребление села, создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

Существующие водонапорные башни в с. Сарманово:

- объемом 12,5м³, высотой 12м – 1 шт (ул. Профсоюзная, 34б на территории пожарной части ГУ 131);

- объемом 12м³, высотой 8м – 1 шт (на территории зернотока ООО Агрофирма “Сарман”).

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Сармановского района представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3

| № пп | Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, м³/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Прот-ть сетей водопровода, км | Прот-ть сетей подлежащих замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азалаковское СП | 2 | 3 | 720 | 3 | 3/- | 7,85 | 3,75 |
|  | с.Азалаково | 1 | 1 | 240 | 1 | 1/- | 2,85 | 2,25 |
|  | д.Юлтимирово | 1 | 1 | 240 | 1 | 1/- | 2,6 | 0,8 |
|  | с.Шигаево | - | 1 | 240 | 1 | 1/- | 2,4 | 0,7 |
| 2 | Александровское СП | - | 4 | 480 | 3 | 3/- | 9,5 | 1,3 |
|  | с.Александровка | - | 2 | 240 | 1 | 1/- | 5 | 0,5 |
|  | с.Тат Карамалы | - | 1 | 120 | 1 | 1/- | 3 | 0,8 |
|  | д.Яхши-Каран | - | 1 | 120 | 1 | 1/- | 1,5 | - |
| 3 | Альметьевское СП | 1 | 3 | 396 | 2 | - | 6,4 | 0,32 |
|  | с.Альметьево | 1 | 3 | 396 | 2 | - | 6,4 | 0,32 |
| 4 | Большенуркеевское | 2 | 4 | 200 | 2 | - | 8,93 | 1,0 |
|  | с.Большое Нуркеево | 2 | 4 | 200 | 2 | - | 8,93 | 1,0 |
| 5 | Верхнее-Чиршилинское | - | 3 | 432 | - | 3/- | 3,4 | - |
|  | с.Верхние Чершилы | - | 1 | 144 | - | 1/- | 1,2 | - |
|  | д. Нижние Чершилы | - | 1 | 96 | - | 1/- | 1,0 | - |
|  | д. Усаево | - | 1 | 192 | - | 1/- | 1,2 | - |
| 6 | Иляксазское СП | - | 5 | 1200 | - | 5/- | 9,35 | 5,55 |
|  | с.Иляксаз | - | 2 | 480 | - | 2/- | 6,45 | 4,15 |
|  | д.Муртыш Баш | - | 2 | 480 | - | 2/- | 2 | 0,5 |
|  | д.Иганя Баш | - | 1 | 240 | - | 1/- | 0,9 | 0,9 |
| 7 | Кавзияковское СП | - | 6 | 1440 | - | 6/- | 8,46 | 4 |
|  | с.Кавзяково | - | 4 | 960 | - | 4/- | 5,76 | 1,3 |
|  | д.Нижний Бикмет | - | 1 | 240 | - | 1/- | 1,5 | 1,5 |
|  | д.Петровка | - | 1 | 240 | - | 1/- | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Карашай-Саклово | 1 | 2 | - | - | 1/- | 7,4 | 1,5 |
|  | с.Карашай-Саклово | 1 | 2 | - | - | 1/- | 7,4 | 1,5 |
|  | с. Чурашево | Индивидуально в каждом доме |
| 9 | Лешев-Тамамкское | - | 3 | 636 | 3 | 3/ 4 | 12,4 | 8,5 |
|  | с.Лешев Тамак | Нет данных | -/1 | 2,5 | - |
|  | д.Дусюмова | - | 1 | 240 | 1 | 1/1 | 3,4 | 3,4 |
|  | с.Нижний Лешев | - | 1 | 20 | 1 | 1/1 | 2,1 | 2,1 |
|  | с.Сарайлы | - | 1 | 156 | 1 | 1/1 | 4,4 | 3,0 |
| 10 | Лякинское СП | 2 | 6 | 798 | - | 3/- | 7,9 | 6,2 |
|  | с.Ляки | 1 | 4 | 768 | - | 1/- | 6,4 | 5,4 |
|  | д.Дружба | - | 1 | 15 | - | 1/- | 0,7 | - |
|  | д.Фермы Саукле | - | 1 | 15 | - | 1/- | 0,8 | 0,8 |
|  | д.Языково | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Петровско-Заводское СП | - | 7 | 936 | 6 | 7/- | 14,4 | 10,8 |
|  | с.Пертовский Завод | - | 4 | 624 | 4 | 4/- | 7,4 | 4,1 |
|  | д.Димитарлау | - | 1 | 156 | 1 | 1/- | 3,6 | 3,3 |
|  | д.Кук-Тау | - | 1 | 156 | 1 | 1/- | 1,5 | 1,5 |
|  | д.Мустафино | Индивидуально в каждом доме |
|  | д.Пробуждение | - | 1 | 74 | 1 | 1/- | 1,9 | 1,9 |
| 12 | Новоимянское СП | - | 3 | 440 | 2 | 2/- | 6,8 | 4,1 |
|  | с.Кутемели | - | 1 | 200 | 1 | 1/- | 5,2 | 2,5 |
|  | с.Новый Имян | - | 2 | 240 | 1 | 1/- | 1,6 | 1,6 |
|  | д. Буралы-Чишма | Индивидуально в каждом доме |
|  | д. Ивановка | Индивидуально в каждом доме |
| 13 | Муртыш-Тамакское | 1 | 3 | 480 | 2 | 2/- | 4,4 | 3,68 |
|  | д.Кульметьево | 1 | 1 | 240 | 1 | 1/- | 1,4 | 0,98 |
|  | д.Муртыш Тамак | - | 2 | 240 | 1 | 1/- | 3,0 | 2,7 |
|  | п. Боламык | Индивидуально в каждом доме |
| 14 | Рангазарское | - | 3 | 150 | - | - | 4,64 | 3,6 |
|  | с. Рангазар | - | 1 | 50 | - | - | 2,4 | 2,0 |
|  | д. Бал-Тамак | - | 1 | 50 | - | - | 0,8 | 0,4 |
|  | с. Рантамак | - | 1 | 50 | - | - | 1,44 | 1,2 |
| 15 | Саклов-Башское СП | 1 | 5 | 600 | 5 | 5/- | 12,91 | 0,065 |
|  | с.Саклов-Баш | - | 2 | 250 | 2 | 2/- | 7,0 | 0,035 |
|  | д.Сулы-Саклово | - | 1 | 125 | 1 | 1/- | 3,0 | 0,015 |
|  | д.Алга | - | 1 | 125 | 1 | 1/- | 2,0 | 0,01 |
|  | д.Новое Саклово | 1 | 1 | 100 | 1 | 1/- | 0,91 | 0,05 |
| 16 | Сармановское | - | 1 | 240 | - | 1/- | 4,83 | 1,0 |
|  | д. Новое Ахматово | - | 1 | 240 | - | 1/- | 4,83 | 1,0 |
| 17 | Старо-Имянское СП | - | 3 | 240 | - | 3/2 | 6,0 | 4,4 |
|  | с.Старый имян | - | 1 | 120 | - | 1/1 | 3,0 | 3,0 |
|  | д.Сарысаз-Такерман | - | 2 | 120 | - | 2/1 | 3,0 | 1,4 |
| 18 | Старокаширское СП | 5 | 8 | 319 | 8 | 6/1 | 11,3 | 10,1 |
|  | с.Старый Кашир | 1 | 3 | 240 | 3 | 3/- | 5 | 3,8 |
|  | д.Средний Кашир | 1 | 1 | - | 1 | 1/- | 1,8 | 1,8 |
|  | д.Яхшебаево | - | 1 | 18 | 1 | 1/- | 1,5 | 1,5 |
|  | д.Анаково | 1 | 1 | 25 | 1 | -/1 | 0,7 | 0,7 |
|  | д.Баткак | 1 | 2 | 36 | 2 | 1/- | 2,3 | 2,3 |
|  | д.Яшляр | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Старомензелябаш. | 2 | 2 | 270 | - | 2/- | 13,0 | 6,0 |
|  | Старый Мензелябаш | 1 | 1 | 140 | - | 1/- | 11,0 | 5,0 |
|  | Кузяково | 1 | 1 | 130 | - | 1/- | 2,0 | 1,0 |
| 20 | Шарлиареминское | - | 4 | 960 | 3 | 3/- | 5 | 4 |
|  | д.Шарлиарема | - | 2 | 480 | 1 | 1/- | 2,5 | 2,0 |
|  | д.Сулюково | - | 1 | 240 | 1 | 1/- | 1,5 | 1 |
|  | д.Курмашево | - | 1 | 240 | 1 | 1/- | 1 | 1 |
| 21 | Чукмарлинское СП | 1 | 3 | 40 | - | 3/2 | 5,6 | 3,3 |
|  | с.Чукмарлы | 1 | 2 | 20 | - | 2/1 | 4,6 | 2,7 |
|  | д.Нарат-Асты | - | 1 | 20 | - | 1/1 | 1 | 0,6 |
|  | д. Саях | Индивидуально в каждом доме |
| 22 | Янурусовское СП | 1 | 3 | 720 | 3 | 3/- | 7,36 | 2,678 |
|  | с.Янурусово | - | 1 | 240 | 1 | 1/- | 4,01 | 1,003 |
|  | с.Каташ-Каран | 1 | 2 | 480 | 2 | 2/- | 3,35 | 1,675 |
|  | д.Старое Ахметово | Индивидуально в каждом доме |
|  | Итого: | 19 | 84 | 11679 | 42 | 64/9 | 177,83 | 85,888 |

Данные по источнику водоснабжения с. Леваш-Тамак не предоставлены.

Общая протяженность существующей водопроводной сети по району в настоящее время составляет 269,42 км ( пгт Джалиль- 58,89 км, с.Сарманово – 32,7 км). Согласно данных предоставленных администрацией Сармановского района в 49 населенных пунктах включая пгт Джалиль и с.Сарманово водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены 134,5 км ( в том числе пгт Джалиль- 35,3 км, с.Сарманово – 18,3 км).

Водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях, емкостях и резервуарах чистой воды.

### 2.2.3 Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей (население, промышленность, животноводство).

Общий расход на хозяйственно-питьевые нужды населения в каждом населенном пункте пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства жилой зоны.

Коммунальный сектор включает в себя: население, общественно-административные здания, личный скот. Водопотребление коммунального сектора определено без учета воды, расходуемой на полив приусадебных участков и зеленых насаждений.

В животноводческий сектор входит скот, содержащийся на животноводческих комплексах и фермах.

Численность населения и животных на животноводческих комплексах, а также данные по промышленным объектам предоставлены ГУП «Татинвестгражданпроект».

Расход воды на содержание и поение скота, зверей и птицы на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

-для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для коз – 2,5 л/сут,

Количество голов скота и водопотребление по каждому хозяйству представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Водопотребление животноводческими фермами на 2010 год

| № пп | Наименование сельских поселений, нас.пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Водопотребление, м3/сут | Всего водопотребления, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м3/сут |
| 1 | Азалаковское СП |  |  |  |  |  |
|  | Шигаево | ХПК Лэке; АФ Нуркеево | Молодняк | 420 | 12,6 | 104,3 |
|  |  |  | Молочные | 840 | 84,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 140 | 7,7 |  |
|  | Юлтимирово | ХПК Уныш; АФ Нуркеево | Молодняк | 480 | 14,4 | 119,2 |
|  |  |  | Молочные | 960 | 96,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 160 | 8,8 |  |
|  |  | Сем.ферма Ашрафуллин Р.К. | Свиньи | 200 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Алексанровское |  |  |  |  |  |
|  | Александровка | Семейная ферма Ршоян С.Р. | Мясные | 30 | 1,65 | 1,65 |
| 3 | Альметьевское |  |  |  |  |  |
|  | Альметьево | ХПК Якты Кон; АФ Сарман | Молодняк | 210 | 6,3 | 52,15 |
|  |  |  | Молочные | 420 | 42,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 70 | 3,85 |  |
| 4 | Большенуркеев. |  |  |  |  |  |
|  | Большое Нуркеево | Семейная ферма Гинятуллин Д.Р. | Свиньи | 150 | 3,75 | 3,75 |
| 5 | Верхнее-Чершилинское |  |  |  |  |  |
|  | Верхние Чершилы | Семейная ферма Вардерасян | Мясные | 60 | 3,3 | 3,3 |
|  |  |  | Свиньи | 50 | 1,25 | 1,25 |
|  | Усаево | Семейная ферма Сафина Рузалия | Молодняк | 90 | 2,7 | 6,0 |
|  |  |  | Мясные | 60 | 3,3 |  |
| 6 | Иляксазское СП |  |  |  |  |  |
|  | Муртыш Баш | ХПК Урняк; АФ Сарман | Молодняк | 90 | 2,7 | 22,35 |
|  |  |  | Молочные | 180 | 18 |  |
|  |  |  | Мясные | 30 | 1,65 |  |
| 7 | Кавзиявское СП |  |  |  |  |  |
|  | Кавзияково | ХПК Кавзияк; АФ Сарман | Молодняк | 240 | 7,2 | 59,6 |
|  |  |  | Молочные | 480 | 48 |  |
|  |  |  | Мясные | 80 | 4,4 |  |
| 8 | Карашай-Сакловское |  |  |  |  |  |
|  | Карашай-Саклово | ХПК им. Вахитова; АФ Нуркеево | Молодняк | 180 | 5,4 | 44,7 |
|  |  |  | Молочные | 360 | 36 |  |
|  |  |  | Мясные | 60 | 3,3 |  |
| 9 | Лешев-Тамакское СП |  |  |  |  |  |
|  | Лешев-Тамак | ХПК М.Джалиля; АФ Джалиль | Молодняк | 150 | 4,5 | 37,25 |
|  |  |  | Молочные | 300 | 30 |  |
|  |  |  | Мясные | 50 | 2,75 |  |
|  | Сарайлы | ХПК М.Джалиля; АФ Джалиль | Молодняк | 105 | 3,15 | 26,075 |
|  |  |  | Молочные | 210 | 21 |  |
|  |  |  | Мясные | 35 | 1,925 |  |
| 10 | Муртыш-Тамакское |  |  |  |  |  |
|  | Кульметьево | ХПК Урняк; АФ Сарман | Молодняк | 60 | 1,8 | 14,9 |
|  |  |  | Молочные | 120 | 12 |  |
|  |  |  | Мясные | 20 | 1,1 |  |
|  | Муртыш-Тамак | ХПК Урняк; АФ Сарман | Молодняк | 150 | 4,5 | 37,25 |
|  |  |  | Молочные | 300 | 30 |  |
|  |  |  | Мясные | 50 | 2,75 |  |
| 11 | Новоимянское СП |  |  |  |  |  |
|  | Буралы-Чишма | Семейная ферма КФХ Маликов Ф.А. | Молочные | 50 | 5,0 | 5,0 |
|  | Кутемели | ООО Агрофирма «Джалиль» | Молодняк | 360 | 10,8 | 89,4 |
|  |  |  | Молочные | 720 | 72,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 120 | 6,6 |  |
|  |  | ООО Агрофирма «Джалиль» | Молодняк | 114 | 3,42 | 28,31 |
|  |  |  | Молочные | 228 | 22,8 |  |
|  |  |  | Мясные | 38 | 2,09 |  |
| 12 | Петровско-Заводское |  |  |  |  |  |
|  | Димитарлау | Семейная ферма КФХ Валиев М.В. | Молочные | 30 | 3,0 | 3,0 |
|  | Пробуждение | Семейная ферма Хребтенко О.В. | Молочные | 24 | 2,4 | 2,4 |
| 13 | Рангазарское СП |  |  |  |  |  |
|  | Рантамак | ООО Агрофирма «Джалиль» | Молодняк | 120 | 3,6 | 29,8 |
|  |  |  | Молочные | 240 | 24,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 40 | 2,2 |  |
|  |  | Семейная ферма КФХ Салимов М.С. | Молочные | 24 | 2,4 | 2,4 |
| 14 | Саклов-Башское СП |  |  |  |  |  |
|  | Алга | АФ «Родные края- Туган як» | Молодняк | 60 | 1,8 | 14,9 |
|  |  |  | Молочные | 120 | 12,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 20 | 1,1 |  |
|  | Саклов-Баш | Семейная ферма КФХ Назмутдинов А.А. | Молодняк | 60 | 1,8 | 14,9 |
|  |  |  | Молочные | 120 | 12,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 20 | 1,1 |  |
|  |  | АФ «Родные края- Туган як» | Молодняк | 90 | 2,7 | 22,35 |
|  |  |  | Молочные | 180 | 18,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 30 | 1,65 |  |
| 15 | Сармановское СП |  |  |  |  |  |
|  | Новое Ахметово | ХПК Якты Кон; АФ Сарман | Молодняк | 60 | 1,8 | 14,9 |
|  |  |  | Молочные | 120 | 12,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 20 | 1,1 |  |
| 16 | Старо-Имянское СП |  |  |  |  |  |
|  | Старый Имян | Семейная ферма КФХ Газизов Р.Т. | Молочные | 40 | 4,0 | 4,0 |
| 17 | Старокаширское СП |  |  |  |  |  |
|  | Старый Кашир | ХПК Кашир; АФ Джалиль | Молодняк | 150 | 4,5 | 37,25 |
|  |  |  | Молочные | 300 | 30,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 50 | 2,75 |  |
| 18 | Старомензелябаш. |  |  |  |  |  |
|  | Кузяково | Семейная ферма Салимгараев Ф.Ф. | Козы | 500 | 1,25 | 1,25 |
|  | Старый Мензелябаш | ХПК Круч Кул; АФ Джалиль | Молодняк | 150 | 4,5 | 37,25 |
|  |  |  | Молочные | 300 | 30,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 50 | 2,75 |  |
| 19 | Чукмарлинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Нарат-Асты | Семейная ферма КФХ Семенова В.Д. | Молочные | 30 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Семейная ферма КФХ Кузнецов | Молодняк | 90 | 2,7 | 22,35 |
|  |  |  | Молочные | 180 | 18,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 30 | 1,65 |  |
|  | Саях | Семейная ферма КФХ Марданов Р.З. | Молочные | 100 | 10,0 | 10,0 |
|  | Чукмарлы | ХПК Чулпан; АФ Сарман | Молодняк | 90 | 2,7 | 22,35 |
|  |  |  | Молочные | 180 | 18,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 30 | 1,65 |  |
| 20 | Шарлиареминское |  |  |  |  |  |
|  | Шарлиарема | ХПК Такермэн; АФ Нуркеево | Молодняк | 120 | 3,6 | 29,8 |
|  |  |  | Молочные | 240 | 24,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 40 | 2,2 |  |
| 21 | Янурусовское СП |  |  |  |  |  |
|  | Каташ-Каран | ХПК Марс; АФ Сарман | Молодняк | 120 | 3,6 | 29,8 |
|  |  |  | Молочные | 240 | 24,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 40 | 2,2 |  |
|  | Янурусово | ХПК Марс; АФ Сарман | Молодняк | 120 | 3,6 | 29,8 |
|  |  |  | Молочные | 240 | 24,0 |  |
|  |  |  | Мясные | 40 | 2,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 992,935 |

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека приняты согласно СНиП 2.04.02-84 с учетом климатических условий и приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | qж л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 290 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | В домах с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетный (средний за год) суточный расход Qсут  , м3/сут определен по формуле:

Qсут.=qжNж/1000, м3/сут

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по СНиП 2.04.02-84;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Нормы на полив усадебных участков, согласно СНиП 2.04.02-84 приняты 60 л/сут.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

Qсут.max=Qсут.т х Ксут.max,

где Ксут.max =1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество пожаров определены по табл.5,6 [l] в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий. В расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта.

Для пгт. Джалиль с числом жителей Nг=13692 чел. принято 2 пожара с расходом 15 л/с. На каждый наружный пожар дополнительно принят 1 внутренний с расходом 2,5 л/с по общественно-административным зданиям и 1 с расходом 2*2,5 по промышленным предприятиям. Продолжительность тушения пожара 3 ч [1]. Забор воды на пожаротушение осуществляется из водопроводной сети. С учетом вышеперечисленного расход воды на пожаротушение пгт. Джалиль составляет 405 м³/сут.

Для с. Сарманово с  числом жителей Nг=6976 чел. принято 2 пожара с расходом 15 л/с. На каждый наружный пожар дополнительно принят 1 внутренний с расходом 2,5 л/с по общественно-административным зданиям и 1 с расходом 2*2,5 по промышленным предприятиям. Продолжительность тушения пожара 3 ч [1]. С учетом вышеперечисленного расход воды на пожаротушение с. Сарманово составляет 405 м³/сут. Забор воды на пожаротушение осуществляется из поселковой водопроводной сети.

Для н.п. Петровский Завод (N=1115 чел.) принят 1 пожар с расходом 10 л/с. Для сельских поселений с числом жителей до 1000 чел. принят 1 пожар расходом 5 л/с.

Данные водопотребления по промышленным предприятиям предоставлены ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» и филиалом ОАО «Водоканалсервис» - «Джалильское ПТС». Расход воды из поселковой водопроводной сети составляет для пгт. Джалиль 11,5 м³/сут, для с. Сарманово – 10,7 м3/сут.

Водопотребление на 2010 год (расчетное) представлено в приложение 1.1.

2.3 Развитие системы водоснабжения на I очередь и на расчетный срок

2.3.1 Среднесуточное водопотребление на расчетные периоды

В связи с ростом населения, планируемым строительством, а также улучшением благоустройства населения увеличится водопотребление.

Расход воды для хозяйственно-питьевых нужд населения района, промышленных предприятий, животноводческих ферм и комплексов рассчитан аналогично п. 2.2.3. Так как данные о развитии промышленности на расчетные сроки предоставлены не были, то принимает, что на 2020 год расход воды на нужды предприятий увеличится на 10 %, а на расчетный срок – на 20 %. Водопотребление на 2020-2035 гг. (дополнительно к существующему 2010 году) по животноводческим фермам представлено в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| № пп | Наименование сельских поселений, населенных пунктов | Наименование хозяйств | Мероприятия | Специализация | Количество голов | Водопотребление, м3/сут | Всего водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азалаковское СП |  |  |  |  |  |  |
|  | Юлтимирово | Семейная ферма КФХ Закиров И.С. | Стр-во | Молочные | 24 | 2,4 | 2,4 |
|  | Юлтимирово | Семейная ферма КФХ Гибадуллин Р.Р. | Стр-во | Молочные | 24 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Муртыш-Тамакское |  |  |  |  |  |  |
|  | Боламык | Семейная ферма Ризатдиновы | Стр-во | Молочные | 50 | 5 | 5 |
| 3 | Сармановское СП |  |  |  |  |  |  |
|  | Сарманово | Семейная ферма Нуриев Азамат Фаилович | Стр-во | Молочные | 25 | 2,5 | 2,5 |
| ИТОГО: | 12,3 |

Расход воды на пожаротушение рассчитан аналогично п. 2.1.3.

Водопотребление на I-ую очередь представлено в приложение 1.2.

Водопотребление по району на расчетный срок представлено в приложение 1.3.

2.4 Оценка современного состояния системы водоснабжения

Расчетное максимально-суточное водопотребление по Сармановскому муниципальному району представлено в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| № пп | Наименование нас. пунктов | Максимально-суточное водопотребление, м3/сут | Производительность водозаборов, скважин, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2020 | 2035 |  |
| 1 | пгт Джалиль | 6529,69 | 6489,29 | 6447,93 | 10 000 |
| 2 | с. Сарманово | 2260,11 | 2314,11 | 2391,88 | 4056 |
| 3 | Сельские поселения | 7985,91 | 8252,95 | 7937,56 | 7336 |

Из табл. 2.7 видно, что по расчетным данным, проектная производительность пгт Джалиль и с. Сарманово удовлетворяют потребность обеспеченности водой населенных пунктов на существующее положение и на расчетные периоды.

По сельским населенным пунктам судить покроет ли проектная производительность скважин расчетную потребность воды по району на данный год и на расчетные периоды не возможно, т.к. не по всем населенным пунктам предоставлены данные о мощности водозаборных сооружений. В конкретных населенных пунктах в связи с улучшением степени благоустройства населения и реконструкции животноводческих объектов ожидается увеличение водопотребления, и воды из существующих подземных источников на расчетные периоды не хватит (см. табл. 2.10).

Качество воды

По исследованным лабораторным показателям вода из скважин населенных пунктов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сети и сооружения

В настоящее время система водоснабжения в Сармановском муниципальном районе находится в неудовлетворительном состоянии. Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. Год ввода в эксплуатацию некоторых сетей 1965. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов, а их преобладающее большинство.

2.5 Мероприятия по охране водоисточников

В целях обеспечения надлежащих санитарных условий, в соответствии со СНиП 2.04.02-84, вокруг скважин проектируется зона санитарной охраны (ЗСО). ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Ее назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничения) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора. Территория первого пояса ограничивается забором и полосой зеленых насаждений. В пределах зоны первого пояса запрещается посадка высокоствольных деревьев, строительство сооружений не связанных с добычей, транспортированием и хранением воды. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от стволов водонапорных башен не менее 15 м.

Зона второго пояса является территорией смежной с территорией первого пояса. Ее задачей является полная ликвидация поступления загрязнений с поверхности земли в источник, не допускается устройство свалок мусора и нечистот, а также захоронение трупов.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений.

2.6 Концепция развития системы водоснабжения на 2020-2035 годы

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Бурение новых скважин и установка водонапорных башен и резервуаров чистой воды, прокладка новых сетей водоснабжения

Таблица 2.8

| № п/п | Наименование населенного пункта | На I-ую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество новых скважин, шт | ВНБ/РЧВ, шт | Прокладка новых сетей водоснабжения, км | Количество новых скважин, шт | ВНБ/РЧВ, шт | Прокладка новых сетей водоснабжения, км |
| 1 | д. Новый Мензелябаш | - | - | 3,5 | - | - | - |
| 2 | с. Азалаково | - | - | 2,5 | - | - | 3,5 |
| 3 | д. Юлтимерово | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | с. Александровка | - | - | 2,5 | - | - | 3,5 |
| 5 | с. Татарские Карамалы | 1 | - | 2,5 | - |  | 2,5 |
| 6 | с. Альметьево | - | 2/- | 2,5 | - | 1/- | 2,5 |
| 7 | с. Большое Нуркеево | 1 | 2/- | 3,5 | - | 1/- | 4,0 |
| 8 | с. Иляксаз | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 |
| 9 | с. Кавзияково | - | - | 3,5 | - | - | 3,5 |
| 10 | с. Карашай-Саклово | - | - | 2,0 | - | - | 3,0 |
| 11 | с. Чурашево | 1 | 1/- | 2,0 | - | - | 2,5 |
| 12 | с. Лешев Тамак | - | - | - | - | - | 2,5 |
| 13 | с. Сарайлы | 1 | - | 4,0 | - | - | 2,5 |
| 14 | д. Дружба | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | с. Муртыш-Тамак | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 16 | д. Кульметьево | - | - | 2,0 | - | - | - |
| 17 | с. Кутемели | 1 | - | 3,5 | - | - | 3,5 |
| 18 | д. Буралы-Чишма | 1 | 1/- | 1,5 | - | - | - |
| 19 | с. Новый Имян | - | - | 2,5 | - | - | 2,0 |
| 20 | с. Петровский Завод | - | - | 3,0 | - | - | 6,0 |
| 21 | д. Пробуждение | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | с. Рангазар | 1 | 1/- | - | - | 1/- | - |
| 23 | д. Бал-Тамак | - | 1/- | - | - | - | - |
| 24 | с. Рантамак | 1 | 1/- | - | - | 1/- | - |
| 25 | с. Саклов-Баш | - | - | 3,0 | - | - | 3,5 |
| 26 | д. Новое Ахметово | - | - | 3,0 | - | - | 2,5 |
| 27 | с. Старый Кашир | - | - | 3,0 | - | - | 3,5 |
| 28 | д. Баткак | 1 | - | - | - | - | - |
| 29 | д. Яхшебаево | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | с. Старый Мензелябаш | 1 | - | - | 1 | 1/- | 4,5 |
| 31 | с. Чукмарлы | 1 | 1/- | - | - | - | - |
| 32 | д. Нарат-Асты | 1 | - | - | - | - | - |
| 33 | с. Янурусово | - | - | 2,5 | - | - | - |
| 34 | с. Каташ-Каран | - | - | 2,5 | - | - | - |
|  | Всего | 16 | 10/- | 61,5 | 1 | 5/- | 62,0 |

Месторасположение, расчет объема и высоты водонапорных башен и резервуаров чистой воды конкретно уточняется на последующих стадиях проектирования.

2. В населенных пунктах с числом жителей меньше 30 человек рекомендуется бурение скважин индивидуально в каждом доме.

3. Организация зон санитарной охраны на существующих и планируемых скважинах:

- 45 штук на 2020 год,

- 1 штук на 2035 год.

4. Реконструкция водонапорных башен (ВБ) и емкостей в н.п.: с.Азалаково, с.Шигаево, с.Ильяксаз, д.Муртыш Баш, д. Иганя Баш, с.Нижний Лешев, с. Сарайлы, с.Саклов-Баш, д.Сулы-Саклово, д.Алга, с.Старый Имян, д.Сапысаз-Такерман, с.Старый Кашир, д.Сулюково, д.Курмашево, с.Чукмарлы, д.Нарат-Асты- до 2035 года.

5. Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий.

Замена существующих сетей водоснабжения общей протяженностью 85,888 км в населенных пунктах (см. табл. 2.2):

- 37,353 км на 2020 год,

- 48,535 км на расчетный срок (2035 год);

6. Замена насосного оборудования в населенных пунктах с. Азалаково, д. Юлтимирово, с.Шигаево по 1 шт. - до 2020 года.

7. Установка систем умягчения воды (принята согласно протоколу лабораторных исследований воды) в следующих населенных пунктах: с.Старый Имян – 1 шт., д.Сарысаз-Такерман – 2 шт., с. Чукмарлы – 1 шт.

- 4 шт. на 2020 год

Согласно ранее разработанного Генерального плана пгт. Джалиль в населенном пункте рекомендуется для хозяйственно-питьевого водоснабжения использовать подземные воды Тырышского месторождения, а Камский водозабор оставить в качестве резервного водоснабжения. Предлагаются следующие мероприятия развития системы водопотребления:

1. Замена изношенных сетей водоснабжения:

- 20,000 км на 2020 год;

- 15,300 км на 2035 год.

2. Прокладка новых сетей:

- 7,500 км на 2020 год;

- 2,200 км на 2035 год.

3. Проведение поисково-разведочных работ с бурением разведочных скважин:

- 3 шт. на 2020 год.

4. Организация зон санитарной охраны для новых скважин (3 шт.).

Также, согласно ранее разработанного Генерального плана в с.Сарманово, предлагаются следующие мероприятия развития системы водопотребления:

- Замена изношенных сетей водоснабжения:

- 12,400 км на 2020 год;

- 6,060 км на 2035 год.

2. Прокладка новых сетей:

- 6,500 км на 2020 год;

- 9,410 км на 2035 год.

Местоположение и количество артезианских скважин уточняется конкретно на последующей стадии проектирования и после пробных откачек и определения дебита скважины.

Расчет диаметров, сетей и сооружений водопровода производится на последующих стадиях проектирования с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектирования территории.

Сети и основные сооружения системы водоснабжения показаны на схеме – лист ГМ-ВК-1 «Схема водоснабжения и водоотведения. М 1:50 000»

# 3 ВОДООТВЕДЕНИЕ

3.1 Вводная часть

Часть «Водоотведение» раздела «Инженерная инфраструктура» схемы территориального планирования Бавлинского муниципального района выполнена на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

При разработке раздела водоотведения определены расчетные нагрузки водоотведения и даны предложения по перспективному развитию системы водоотведения с учетом существующих сетей.

Расход сточных вод по району определен на сроки:

- первая очередь – 2020 год,

- расчетный срок – 2035 год.

3.2 Современное состояние

Системы водоотведения Бавлинского муниципального района находятся в неудовлетворительном состоянии. Канализационными сетями охвачен лишь райнный центр Сармановского района – с. Сарманово и пгт. Джалиль.

Мощность очистных сооружений пгт. Джалиль составляет 10 000 м3/сут.

Мощность очистных сооружений с. Сарманово – 700 м3/сут.

В населенных пунктах района система канализации отсутствует.

### 3.2.1 Сооружения системы канализации

Благоустройство населенных пунктов характеризуется степенью обеспеченности населения и предприятий агропромышленного комплекса системами водоснабжения и канализации.

К сооружениям системы канализации относятся очистные сооружения (ОС), канализационные насосные станции (КНС) и канализационные сети.

В настоящее время только в пгт. Джалиль и с. Сарманово имеются очистные сооружения. Краткая характеристика очистных сооружений приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № пп | Местоположение ОС | Вид очистки | Производительность, м3/сут | Место сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Джалиль. на северо-западе поселка | биологич. | 10 000 | р.Мензеля |
| 2 | С. Сарманово на северо-западе села | биологич. | 700 | Р. Мензеля |

Для перекачки стоков предусмотрена канализационные насосные станции. Данные по КНС приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Марка насосов | Производительность КНС, м³/час |
| --- | --- | --- |
| Пгт.Джалиль |  |  |
| КНС «Больница» | СМ – 125-80 – 1 шт | 400 |
|  | ФГ 216/24 – 1 шт |  |
|  | ФГ 144/46 – 1 шт |  |
| КНС «Квадратный» | Wilo FA 15.77 – 2 шт | 800 |
| С. Сарманово |  |  |
| ул. М.Джалиля, 87 | СМ – 100-65-200 | 100 |

В настоящее время протяженность канализационных сетей пгт. Джалиль составляет 66, 171 км. Из них изношены и подлежат замене 59,0 % (39,700 км сетей). В с. Сарманово протяженность канализационных сетей составляет 8,10 км. Процент износа составляет 65 % (5 750,0 м). По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети.

Характеристика существующих канализационных сетей приведена в таблице 3.3.

# Таблица 3.3

| № пп | Диаметр трубы, материал | Протяженность, м | Процент износа,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Пгт. Джалиль |
| 1 | Dy 300-400 напор. | 6700,00 | 59 |
| 2 | Dy 150-200 сам. | 27682,0 | 59 |
| 3 | Dy 250-300 сам. | 14480,0 |  |
| 4 | Dy 400 сам. | 18059,0 |  |
| Итого по пгт. Джалиль | 66921,0 | 59 |
| С. Сарманово |
| 1 | Dy 100-150 сам. | 3 760,0 | 65 |
| 2 | Dy 250 сам. | 230,0 | 65 |
| 3 | Dy 300 сам. | 4 110,0 | 65 |
| Итого по с. Сарманово | 8 100,0 | 65 |

Основная часть населения пользуется выгребами с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройки выгребные ямы устраиваются самостоятельным способом.

В настоящее время пгт. Джалиль и с. Сарманово ливневая канализация отсутствует. Водоотведение поверхностного стока пгт. Джалиль и с. Сарманово более подробно будет рассмотрена в генеральных планах поселков.

В населенных пунктах ливневая канализация не предусмотрена. Стоки по естественному уклону стекают в пониженные участки естественного рельефа.

### 3.2.2 Расчетные расходы

Объем водоотведения бытовых сточных вод зависит как от числа жителей в каждом населенном пункте, так и от степени благоустройства жилой зоны.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой зоны приняты равными нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85, без учета воды на полив приусадебных участков, и приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 290 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | В домах с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

В Сармановском муниципальном районе существуют животноводческие фермы. Водоотведение от животноводческих ферм не предусматривается. Отходы жизнедеятельности животных собираются в навозохранилища (см. раздел «Санитарная очистка территорий»).

Данные водоотведения по промышленным предприятиям предоставлены ОАО «Водоканалсервис»- «Джалильское ПТС» и ОАО «Сармановское МПП ЖКХ». Расход сточных вод сбрасываемых на очистные сооружения в пгт. Джалиль составляет 79,32 м³/сут, в с. Сарманово – м3/сут.

Среднесуточное водоотведение по району представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Среднесуточное водоотведение по району на 2011 год

| № пп | Наименоваие сельских поселений и населенных пунктов | Комунальный сектор число жителей | Макс.-суточный, м3/сут. | Неучт. расходы, м3/сут (5%) | Произ. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут | Макс.-суточный, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход, м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | Городские поселения |  |  |  |  | 20712 | 5968,78 | 248,70 | 22,2 | 5244,88 | 6239,68 |
|  |  |  |  |  |  | 4973,98 |  |  |  |  |  |
|  | пгт Джалиль | 12775 | 825 | 338 | - | 13938 | 4690,58 | 195,44 | 11,5 | 4115,76 | 4897,53 |
|  |  | 3704,75 | 156,75 | 47,32 | - | 3908,82 |  |  |  |  |  |
|  | с. Сарманово | - | 2336 | 4438 | - | 6774 | 1278,19 | 53,26 | 10,7 | 1129,12 | 1342,15 |
|  |  | - | 443,84 | 621,32 | - | 1065,16 |  |  |  |  |  |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  | 276 | 41,98 | 1,75 | - | 36,73 | 43,73 |
|  |  |  |  |  |  | 34,98 |  |  |  |  |  |
|  | д. Абдрахманово | - | - | - | 16 | 16 | 0,48 | 0,02 | - | 0,42 | 0,50 |
|  |  | - | - | - | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  | д. Кызыл Бакча | - | 14 | 47 | 10 | 71 | 11,39 | 0,47 | - | 9,96 | 11,86 |
|  |  | - | 2,66 | 6,58 | 0,25 | 9,49 |  |  |  |  |  |
|  | д. Новый Мензелябаш | - | 37 | 124 | 28 | 189 | 30,11 | 1,25 | - | 26,34 | 31,36 |
|  |  | - | 7,03 | 17,36 | 0,70 | 25,09 |  |  |  |  |  |
| 2 | Азалаковское СП |  |  |  |  | 1001 | 159,61 | 6,65 | - | 139,66 | 166,26 |
|  |  |  |  |  |  | 133,01 |  |  |  |  |  |
|  | с.Азалаково | - | 99 | 322 | 74 | 495 | 78,89 | 3,29 | - | 69,03 | 82,18 |
|  |  | - | 18,81 | 45,08 | 1,85 | 65,74 |  |  |  |  |  |
|  | с.Юлтимерово | - | 60 | 196 | 45 | 301 | 47,96 | 2,00 | - | 41,96 | 49,96 |
|  |  | - | 11,40 | 27,44 | 1,13 | 39,97 |  |  |  |  |  |
|  | с.Шигаево | - | 41 | 134 | 30 | 205 | 32,76 | 1,37 | - | 28,67 | 34,13 |
|  |  | - | 7,79 | 18,76 | 0,75 | 27,30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Александровское СП |  |  |  |  | 925 | 147,40 | 6,14 | - | 128,97 | 153,54 |
|  |  |  |  |  |  | 122,83 |  |  |  |  |  |
|  | с.Александровка | - | 96 | 312 | 72 | 480 | 76,46 | 3,19 | - | 66,91 | 79,65 |
|  |  | - | 18,24 | 43,68 | 1,80 | 63,72 |  |  |  |  |  |
|  | с.Тат Карамалы | - | 67 | 220 | 50 | 337 | 53,74 | 2,24 | - | 47,02 | 55,98 |
|  |  | - | 12,73 | 30,80 | 1,25 | 44,78 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яхши-Каран | - | 21 | 71 | 16 | 108 | 17,20 | 0,72 | - | 15,05 | 17,91 |
|  |  | - | 3,99 | 9,94 | 0,40 | 14,33 |  |  |  |  |  |
| 4 | Альметьевское СП |  |  |  |  | 494 | 78,66 | 3,28 | - | 68,83 | 81,94 |
|  |  |  |  |  |  | 65,55 |  |  |  |  |  |
|  | с.Альметьево | - | 98 | 322 | 74 | 494 | 78,66 | 3,28 | - | 68,83 | 81,94 |
|  |  | - | 18,62 | 45,08 | 1,85 | 65,55 |  |  |  |  |  |
| 5 | Большенуркеевское СП |  |  |  |  | 662 | 105,47 | 4,39 | - | 92,29 | 109,87 |
|  |  |  |  |  |  | 87,90 |  |  |  |  |  |
|  | с.Большое Нуркеево | - | 132 | 431 | 99 | 662 | 105,47 | 4,39 | - | 92,29 | 109,87 |
|  |  | - | 25,08 | 60,34 | 2,475 | 87,895 |  |  |  |  |  |
| 6 | Верхне-Чершилинское СП |  |  |  |  | 356 | 56,89 | 2,37 | - | 49,78 | 59,26 |
|  |  |  |  |  |  | 47,41 |  |  |  |  |  |
|  | с.Верхние Чершилы | - | 38 | 124 | 28 | 190 | 30,34 | 1,26 | - | 26,54 | 31,60 |
|  |  | - | 7,22 | 17,36 | 0,7 | 25,28 |  |  |  |  |  |
|  | д. Нижние Чершилы | - | 12 | 39 | 9 | 60 | 9,56 | 0,40 | - | 8,36 | 9,96 |
|  |  | - | 2,28 | 5,46 | 0,225 | 7,965 |  |  |  |  |  |
|  | д. Усаево | - | 21 | 70 | 15 | 106 | 17,00 | 0,71 | - | 14,87 | 17,71 |
|  |  | - | 3,99 | 9,8 | 0,375 | 14,165 |  |  |  |  |  |
| 7 | Иляксазское СП |  |  |  |  | 805 | 128,36 | 5,35 | - | 112,31 | 133,71 |
|  |  |  |  |  |  | 106,97 |  |  |  |  |  |
|  | с.Иляксаз | - | 87 | 287 | 65 | 439 | 70,00 | 2,92 | - | 61,25 | 72,92 |
|  |  | - | 16,53 | 40,18 | 1,625 | 58,335 |  |  |  |  |  |
|  | д.Муртыш Баш | - | 58 | 192 | 44 | 294 | 46,80 | 1,95 | - | 40,95 | 48,75 |
|  |  | - | 11,02 | 26,88 | 1,1 | 39 |  |  |  |  |  |
|  | д.Иганя Баш | - | 14 | 48 | 10 | 72 | 11,56 | 0,48 | - | 10,11 | 12,04 |
|  |  | - | 2,66 | 6,72 | 0,25 | 9,63 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кавзияковское СП |  |  |  |  | 659 | 104,85 | 4,37 | - | 91,74 | 109,22 |
|  |  |  |  |  |  | 87,38 |  |  |  |  |  |
|  | с. Казвияково | - | 106 | 345 | 79 | 530 | 84,50 | 3,52 | - | 73,94 | 88,02 |
|  |  | - | 20,14 | 48,3 | 1,975 | 70,415 |  |  |  |  |  |
|  | д.Нижний Бикмет | - | 12 | 40 | 9 | 63 | 9,73 | 0,41 | - | 8,51 | 10,13 |
|  |  | - | 2,28 | 5,6 | 0,225 | 8,105 |  |  |  |  |  |
|  | д.Петровка | - | 13 | 44 | 9 | 66 | 10,63 | 0,44 | - | 9,30 | 11,07 |
|  |  | - | 2,47 | 6,16 | 0,225 | 8,855 |  |  |  |  |  |
| 9 | Карашай-Саклово СП |  |  |  |  | 603 | 96,22 | 4,01 | - | 84,19 | 100,23 |
|  |  |  |  |  |  | 80,19 |  |  |  |  |  |
|  | с.Карашай-Саклово | - | 70 | 228 | 52 | 350 | 55,82 | 2,33 | - | 48,85 | 58,15 |
|  |  | - | 13,3 | 31,92 | 1,3 | 46,52 |  |  |  |  |  |
|  | с.Чурашево | - | 50 | 166 | 37 | 253 | 40,40 | 1,68 | - | 35,35 | 42,08 |
|  |  | - | 9,5 | 23,24 | 0,925 | 33,665 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лешев-Тамамкское СП |  |  |  |  | 990 | 157,72 | 6,57 | - | 138,00 | 164,29 |
|  |  |  |  |  |  | 131,43 |  |  |  |  |  |
|  | с.Лешев Тамак | - | 48 | 157 | 36 | 241 | 38,40 | 1,60 | - | 33,60 | 40,00 |
|  |  | - | 9,12 | 21,98 | 0,9 | 32 |  |  |  |  |  |
|  | д.Дусюмова | - | 56 | 182 | 42 | 280 | 44,60 | 1,86 | - | 39,03 | 46,46 |
|  |  | - | 10,64 | 25,48 | 1,05 | 37,17 |  |  |  |  |  |
|  | с.Нижний Лешев | - | 24 | 80 | 18 | 122 | 19,45 | 0,81 | - | 17,02 | 20,26 |
|  |  | - | 4,56 | 11,2 | 0,45 | 16,21 |  |  |  |  |  |
|  | с.Сарайлы | - | 69 | 226 | 52 | 347 | 55,26 | 2,30 | - | 48,35 | 57,56 |
|  |  | - | 13,11 | 31,64 | 1,3 | 46,05 |  |  |  |  |  |
| 11 | Лякинское СП |  |  |  |  | 440 | 67,92 | 2,83 | - | 59,43 | 70,75 |
|  |  |  |  |  |  | 56,60 |  |  |  |  |  |
|  | с.Ляки | - | 74 | 242 | 55 | 371 | 59,18 | 2,47 | - | 51,78 | 61,64 |
|  |  | - | 14,06 | 33,88 | 1,375 | 49,315 |  |  |  |  |  |
|  | д.Дружба | - | 10 | 34 | 7 | 51 | 8,20 | 0,34 | - | 7,18 | 8,54 |
|  |  | - | 1,9 | 4,76 | 0,175 | 6,835 |  |  |  |  |  |
|  | д.Фермы Саукле | - | - | - | 18 | 18 | 0,54 | 0,02 | - | 0,47 | 0,56 |
|  |  | - | - | - | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | д.Языково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 12 | Муртыш-Тамакское СП |  |  |  |  | 630 | 98,12 | 4,09 | - | 85,85 | 102,21 |
|  |  |  |  |  |  | 81,77 |  |  |  |  |  |
|  | с. Муртыш-Тамак | - | 96 | 314 | 72 | 482 | 76,80 | 3,20 | - | 67,20 | 80 |
|  |  | - | 18,24 | 43,96 | 1,8 | 64 |  |  |  |  |  |
|  | п. Боламык | - | - | - | 18 | 18 | 0,54 | 0,02 | - | 0,47 | 0,56 |
|  |  | - | - | - | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | д. Кульметьево | - | 26 | 85 | 19 | 130 | 20,78 | 0,87 | - | 18,18 | 21,64 |
|  |  | - | 4,94 | 11,9 | 0,475 | 17,315 |  |  |  |  |  |
| 13 | Новоимянское СП |  |  |  |  | 686 | 107,85 | 4,49 | - | 94,37 | 112,34 |
|  |  |  |  |  |  | 89,88 |  |  |  |  |  |
|  | с.Кутемели | - | 75 | 248 | 56 | 379 | 60,44 | 2,52 | - | 52,89 | 62,96 |
|  |  | - | 14,25 | 34,72 | 1,4 | 50,37 |  |  |  |  |  |
|  | д. Буралы-Чишма | - | 17 | 56 | 13 | 88 | 13,67 | 0,57 | - | 11,96 | 14,24 |
|  |  | - | 3,23 | 7,84 | 0,325 | 11,395 |  |  |  |  |  |
|  | д. Ивановка | - | - | - | 7 | 7 | 0,21 | 0,01 | - | 0,18 | 0,22 |
|  |  | - | - | - | 0,175 | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  | с.Новый Имян | - | 42 | 137 | 31 | 212 | 33,52 | 1,40 | - | 29,33 | 34,92 |
|  |  | - | 7,98 | 19,18 | 0,775 | 27,935 |  |  |  |  |  |
|  | д. Таза-Чишма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Петровско-Заводское СП |  |  |  |  | 1621 | 258,45 | 10,77 | - | 226,14 | 269,22 |
|  |  |  |  |  |  | 215,38 |  |  |  |  |  |
|  | с.Пертовский Завод | - | 223 | 725 | 167 | 1115 | 177,65 | 7,40 | - | 155,45 | 185,06 |
|  |  | - | 42,37 | 101,5 | 4,175 | 148,045 |  |  |  |  |  |
|  | д.Димитарлау | - | 30 | 101 | 22 | 153 | 24,47 | 1,02 | - | 21,41 | 25,49 |
|  |  | - | 5,7 | 14,14 | 0,55 | 20,39 |  |  |  |  |  |
|  | д.Кук-Тау | - | 20 | 67 | 15 | 102 | 16,27 | 0,68 | - | 14,23 | 16,94 |
|  |  | - | 3,8 | 9,38 | 0,375 | 13,555 |  |  |  |  |  |
|  | д.Мустафино | - | 22 | 72 | 16 | 110 | 17,59 | 0,73 | - | 15,39 | 18,33 |
|  |  | - | 4,18 | 10,08 | 0,4 | 14,66 |  |  |  |  |  |
|  | д.Пробуждение | - | 28 | 92 | 21 | 141 | 22,47 | 0,94 | - | 19,66 | 23,41 |
|  |  | - | 5,32 | 12,88 | 0,525 | 18,725 |  |  |  |  |  |
| 15 | Рангазарское СП |  |  |  |  | 615 | 94,13 | 3,92 | - | 82,37 | 98,06 |
|  |  |  |  |  |  | 78,45 |  |  |  |  |  |
|  | с. Рангазар | - | 75 | 246 | 56 | 377 | 60,11 | 2,50 | - | 52,59 | 62,61 |
|  |  | - | 14,25 | 34,44 | 1,4 | 50,09 |  |  |  |  |  |
|  | д. Бал-Тамак | - | - | - | 30 | 30 | 0,90 | 0,04 | - | 0,79 | 0,94 |
|  |  | - | - | - | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | с.Рантамак | - | 41 | 136 | 31 | 208 | 33,13 | 1,38 | - | 28,99 | 34,51 |
|  |  | - | 7,79 | 19,04 | 0,775 | 27,605 |  |  |  |  |  |
| 16 | Саклов-Башское СП |  |  |  |  | 946 | 147,66 | 6,15 | - | 129,20 | 153,81 |
|  |  |  |  |  |  | 123,05 |  |  |  |  |  |
|  | с.Саклов-Баш | - | 123 | 402 | 92 | 617 | 98,34 | 4,10 | - | 86,05 | 102,44 |
|  |  | - | 23,37 | 56,28 | 2,3 | 81,95 |  |  |  |  |  |
|  | д.Алга | - | 17 | 59 | 13 | 89 | 14,18 | 0,59 | - | 12,41 | 14,77 |
|  |  | - | 3,23 | 8,26 | 0,325 | 11,815 |  |  |  |  |  |
|  | д.Новое Саклово | - | - | - | 23 | 23 | 0,69 | 0,03 | - | 0,60 | 0,72 |
|  |  | - | - | - | 0,575 | 0,575 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сулы-Саклово | - | 43 | 141 | 32 | 217 | 34,45 | 1,44 | - | 30,15 | 35,89 |
|  |  | - | 8,17 | 19,74 | 0,8 | 28,71 |  |  |  |  |  |
| 17 | Сармановское СП |  |  |  |  | 243 | 38,74 | 1,61 | - | 33,89 | 40,35 |
|  |  |  |  |  |  | 32,28 |  |  |  |  |  |
|  | д. Новое Ахметово | - | 48 | 159 | 36 | 243 | 38,74 | 1,61 | - | 33,89 | 40,35 |
|  |  | - | 9,12 | 22,26 | 0,9 | 32,28 |  |  |  |  |  |
| 18 | Старо-Имянское СП |  |  |  |  | 470 | 75,08 | 3,13 | - | 65,69 | 78,21 |
|  |  |  |  |  |  | 62,57 |  |  |  |  |  |
|  | с.Старый имян | - | 49 | 160 | 36 | 245 | 39,13 | 1,63 | - | 34,24 | 40,76 |
|  |  | - | 9,31 | 22,4 | 0,9 | 32,61 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сарысаз-Такерман | - | 45 | 147 | 33 | 225 | 35,95 | 1,50 | - | 31,45 | 37,44 |
|  |  | - | 8,55 | 20,58 | 0,825 | 29,955 |  |  |  |  |  |
| 19 | Старокаширское СП |  |  |  |  | 831 | 127,03 | 5,29 | - | 111,15 | 132,32 |
|  |  |  |  |  |  | 105,86 |  |  |  |  |  |
|  | с.Старый Кашир | - | 90 | 296 | 67 | 453 | 72,26 | 3,01 | - | 63,23 | 75,27 |
|  |  | - | 17,1 | 41,44 | 1,675 | 60,215 |  |  |  |  |  |
|  | д.Анаково | - | - | - | 34 | 34 | 1,02 | 0,04 | - | 0,89 | 1,06 |
|  |  | - | - | - | 0,85 | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | д.Баткак | - | 14 | 46 | 10 | 70 | 11,22 | 0,47 | - | 9,82 | 11,69 |
|  |  | - | 2,66 | 6,44 | 0,25 | 9,35 |  |  |  |  |  |
|  | д. Средний Кашир | - | 35 | 117 | 26 | 178 | 28,42 | 1,18 | - | 24,86 | 29,60 |
|  |  | - | 6,65 | 16,38 | 0,65 | 23,68 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яхшебаево | - | 17 | 57 | 12 | 86 | 13,81 | 0,58 | - | 12,09 | 14,39 |
|  |  | - | 3,23 | 7,98 | 0,3 | 11,51 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яшляр | - | - | - | 10 | 10 | 0,30 | 0,01 | - | 0,26 | 0,31 |
|  |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 20 | Старомензелябашкое СП |  |  |  |  | 957 | 169,38 | 7,06 | - | 148,21 | 176,44 |
|  |  |  |  |  |  | 141,15 |  |  |  |  |  |
|  | Старый Мензелябаш | - | 150 | 591 | 112 | 753 | 136,85 | 5,70 | - | 119,74 | 142,55 |
|  |  | - | 28,5 | 82,74 | 2,8 | 114,04 |  |  |  |  |  |
|  | Кузяково | - | 40 | 134 | 30 | 204 | 32,53 | 1,36 | - | 28,47 | 33,89 |
|  |  | - | 7,6 | 18,76 | 0,75 | 27,11 |  |  |  |  |  |
| 21 | Чукмарлинское СП |  |  |  |  | 396 | 56,26 | 2,34 | - | 49,22 | 58,60 |
|  |  |  |  |  |  | 46,88 |  |  |  |  |  |
|  | с.Чукмарлы | - | 68 | 224 | 51 | 343 | 54,67 | 2,28 | - | 47,83 | 56,94 |
|  |  | - | 12,92 | 31,36 | 1,275 | 45,555 |  |  |  |  |  |
|  | д.Нарат-Асты | - | - | - | 45 | 45 | 1,35 | 0,06 | - | 1,18 | 1,41 |
|  |  | - | - | - | 1,125 | 1,125 |  |  |  |  |  |
|  | д. Саях | - | - | - | 8 | 8 | 0,24 | - | - | - | 0,24 |
|  |  | - | - | - | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Шарлиареминское СП |  |  |  |  | 593 | 94,50 | 3,94 | - | 82,69 | 98,44 |
|  |  |  |  |  |  | 78,75 |  |  |  |  |  |
|  | д.Шарлиарема | - | 61 | 202 | 46 | 309 | 49,22 | 2,05 | - | 43,07 | 51,28 |
|  |  | - | 11,59 | 28,28 | 1,15 | 41,02 |  |  |  |  |  |
|  | д. Курмашево | - | 13 | 45 | 10 | 68 | 10,82 | 0,45 | - | 9,47 | 11,28 |
|  |  | - | 2,47 | 6,3 | 0,25 | 9,02 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сулюково | - | 43 | 141 | 32 | 216 | 34,45 | 1,44 | - | 30,15 | 35,89 |
|  |  | - | 8,17 | 19,74 | 0,8 | 28,71 |  |  |  |  |  |
| 23 | Янурусовское СП |  |  |  |  | 769 | 122,23 | 5,09 | - | 106,95 | 127,32 |
|  |  |  |  |  |  | 101,86 |  |  |  |  |  |
|  | с.Янурусово | - | 74 | 241 | 55 | 370 | 59,01 | 2,46 | - | 51,63 | 61,47 |
|  |  | - | 14,06 | 33,74 | 1,375 | 49,175 |  |  |  |  |  |
|  | с.Каташ-Каран | - | 79 | 258 | 59 | 396 | 63,13 | 2,63 | - | 55,24 | 65,76 |
|  |  | - | 15,01 | 36,12 | 1,475 | 52,605 |  |  |  |  |  |
|  | д.Старое Ахметово | - | - | - | 3 | 3 | 0,09 | - | - | 0,08 | 0,09 |
|  |  | - | - | - | 0,075 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  | постоянное население (городское) | - | - | - | - | 20712 | 5968,78 | 248,70 | 22,2 | 5244,88 | 6239,68 |
|  |  | - | - | - | - | 4973,98 |  |  |  |  |  |
|  | постоянное население (сельское) | - | - | - | - | 15968 | 2534,48 | 105,60 | - | 2217,67 | 2640,09 |
|  |  | - | - | - | - | 2112,07 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | - | - | - | - | 36680 | 8503,26 | 354,30 | 22,2 | 7462,55 | 8879,76 |
|  |  | - | - | - | - | 7086,05 |  |  |  |  |  |

## 3.3 Прогноз развития системы канализации района

### 3.3.1 Объемы водоотведения на расчетные сроки

Объемы водоотведения определены по двум расчетным периодам развития водоснабжения на период до 2020 г. и на период с 2021 г. до 2035 г.

Расходы сточных вод по периодам выполнены аналогично пункту 3.2.2 и приведены в таблицах 3.6 и 3.7.

Таблица 3.6

Среднесуточное водоотведение на I-ую очередь (2020 год)

| № пп | Наименоваие сельских поселений и населенных пунктов | Комунальный сектор число жителей | Макс.-суточный, м3/сут. | Неучт. расходы, м3/сут (5%) | Произ. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут | Макс.-суточный, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход, м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | Городские поселения |  |  |  |  | 20668 | 5979,02 | 249,13 | 24,42 | 5256,1 | 6252,57 |
|  |  |  |  |  |  | 4982,52 |  |  |  |  |  |
|  | пгт Джалиль | 12875 | 817 |  | - | 13692 | 4666,78 | 194,45 | 12,65 | 4096,1 | 4873,88 |
|  |  | 3733,75 | 155,23 |  | - | 3888,98 |  |  |  |  |  |
|  | с. Сарманово | - | 2338 | 4638 | - | 6976 | 1312,25 | 54,68 | 11,77 | 1160,0 | 1378,70 |
|  |  | - | 444,22 | 649,32 | - | 1093,54 |  |  |  |  |  |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  | 238 | 42,70 | 1,78 | - | 37,36 | 44,48 |
|  |  |  |  |  |  | 35,59 |  |  |  |  |  |
|  | д. Абдрахманово | - | - | - | 13 | 13 | 0,39 | 0,02 | - | 0,34 | 0,41 |
|  |  | - | - | - | 0,33 | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  | д. Кызыл Бакча | - | 19 | 37 | - | 57 | 10,55 | 0,44 | - | 9,23 | 10,99 |
|  |  | - | 3,61 | 5,18 | - | 8,79 |  |  |  |  |  |
|  | д. Новый Мензелябаш | - | 59 | 109 | - | 168 | 31,76 | 1,32 | - | 27,79 | 33,09 |
|  |  | - | 11,21 | 15,26 | - | 26,47 |  |  |  |  |  |
| 2 | Азалаковское СП |  |  |  |  | 978 | 175,64 | 7,32 | - | 153,68 | 182,96 |
|  |  |  |  |  |  | 146,37 |  |  |  |  |  |
|  | с.Азалаково | - | 148 | 317 | 24 | 489 | 87,72 | 3,66 | - | 76,76 | 91,38 |
|  |  | - | 28,12 | 44,38 | 0,60 | 73,10 |  |  |  |  |  |
|  | с.Юлтимерово | - | 89 | 191 | 14 | 294 | 52,80 | 2,20 | - | 46,20 | 55,00 |
|  |  | - | 16,91 | 26,74 | 0,35 | 44,00 |  |  |  |  |  |
|  | с.Шигаево | - | 60 | 126 | 9 | 195 | 35,12 | 1,46 | - | 30,73 | 36,58 |
|  |  | - | 11,40 | 17,64 | 0,23 | 29,27 |  |  |  |  |  |
| 3 | Александровское СП |  |  |  |  | 915 | 164,35 | 6,85 | - | 143,80 | 171,19 |
|  |  |  |  |  |  | 136,96 |  |  |  |  |  |
|  | с.Александровка | - | 145 | 310 | 23 | 478 | 85,83 | 3,58 | - | 75,10 | 89,41 |
|  |  | - | 27,55 | 43,40 | 0,58 | 71,53 |  |  |  |  |  |
|  | с.Тат Карамалы | - | 98 | 219 | 16 | 337 | 59,62 | 2,48 | - | 52,16 | 62,10 |
|  |  | - | 18,62 | 30,66 | 0,40 | 49,68 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яхши-Каран | - | 35 | 65 | - | 100 | 18,90 | 0,79 | - | 16,54 | 19,69 |
|  |  | - | 6,65 | 9,10 | - | 15,75 |  |  |  |  |  |
| 4 | Альметьевское СП |  |  |  |  | 489 | 87,72 | 3,66 | - | 76,76 | 91,38 |
|  |  |  |  |  |  | 73,10 |  |  |  |  |  |
|  | с.Альметьево | - | 148 | 317 | 24 | 489 | 87,72 | 3,66 | - | 76,76 | 91,38 |
|  |  | - | 28,12 | 44,38 | 0,6 | 73,1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Большенуркеевское СП |  |  |  |  | 666 | 119,39 | 4,97 | - | 104,47 | 124,37 |
|  |  |  |  |  |  | 99,50 |  |  |  |  |  |
|  | с.Большое Нуркеево | - | 201 | 432 | 33 | 666 | 119,39 | 4,97 | - | 104,47 | 124,37 |
|  |  | - | 38,19 | 60,48 | 0,825 | 99,495 |  |  |  |  |  |
| 6 | Верхне-Чершилинское СП |  |  |  |  | 340 | 64,32 | 2,68 | - | 56,28 | 67,00 |
|  |  |  |  |  |  | 53,60 |  |  |  |  |  |
|  | с.Верхние Чершилы | - | 66 | 122 | - | 188 | 35,54 | 1,48 | - | 31,10 | 37,03 |
|  |  | - | 12,54 | 17,08 | - | 29,62 |  |  |  |  |  |
|  | д. Нижние Чершилы | - | 19 | 35 | - | 54 | 10,21 | 0,43 | - | 8,94 | 10,64 |
|  |  | - | 3,61 | 4,9 | - | 8,51 |  |  |  |  |  |
|  | д. Усаево | - | 35 | 63 | - | 98 | 18,56 | 0,77 | - | 16,24 | 19,34 |
|  |  | - | 6,65 | 8,82 | - | 15,47 |  |  |  |  |  |
| 7 | Иляксазское СП |  |  |  |  | 785 | 141,51 | 5,90 | - | 123,82 | 147,41 |
|  |  |  |  |  |  | 117,93 |  |  |  |  |  |
|  | с.Иляксаз | - | 130 | 279 | 21 | 430 | 77,14 | 3,21 | - | 67,50 | 80,36 |
|  |  | - | 24,7 | 39,06 | 0,525 | 64,285 |  |  |  |  |  |
|  | д.Муртыш Баш | - | 86 | 185 | 14 | 285 | 51,11 | 2,13 | - | 44,72 | 53,24 |
|  |  | - | 16,34 | 25,9 | 0,35 | 42,59 |  |  |  |  |  |
|  | д.Иганя Баш | - | 25 | 45 | - | 70 | 13,26 | 0,55 | - | 11,60 | 13,81 |
|  |  | - | 4,75 | 6,3 | - | 11,05 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кавзияковское СП |  |  |  |  | 656 | 118,92 | 4,96 | - | 104,06 | 123,88 |
|  |  |  |  |  |  | 99,10 |  |  |  |  |  |
|  | с. Казвияково | - | 163 | 349 | 26 | 538 | 96,58 | 4,02 | - | 84,50 | 100,60 |
|  |  | - | 30,97 | 48,86 | 0,65 | 80,48 |  |  |  |  |  |
|  | д.Нижний Бикмет | - | 18 | 33 | - | 51 | 9,65 | 0,40 | - | 8,44 | 10,05 |
|  |  | - | 3,42 | 4,62 | - | 8,04 |  |  |  |  |  |
|  | д.Петровка | - | 24 | 43 | - | 67 | 12,70 | 0,53 | - | 11,11 | 13,23 |
|  |  | - | 4,56 | 6,02 | - | 10,58 |  |  |  |  |  |
| 9 | Карашай-Саклово СП |  |  |  |  | 605 | 108,62 | 4,53 | - | 95,04 | 113,14 |
|  |  |  |  |  |  | 90,52 |  |  |  |  |  |
|  | с.Карашай-Саклово | - | 107 | 230 | 17 | 354 | 63,55 | 2,65 | - | 55,60 | 66,19 |
|  |  | - | 20,33 | 32,2 | 0,425 | 52,955 |  |  |  |  |  |
|  | с.Чурашево | - | 76 | 163 | 12 | 251 | 45,07 | 1,88 | - | 39,44 | 46,95 |
|  |  | - | 14,44 | 22,82 | 0,3 | 37,56 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лешев-Тамамкское СП |  |  |  |  | 965 | 176,52 | 7,36 | - | 154,46 | 183,88 |
|  |  |  |  |  |  | 147,10 |  |  |  |  |  |
|  | с.Лешев Тамак | - | 83 | 154 | - | 237 | 44,80 | 1,87 | - | 39,20 | 46,66 |
|  |  | - | 15,77 | 21,56 | - | 37,33 |  |  |  |  |  |
|  | д.Дусюмова | - | 88 | 189 | 14 | 291 | 52,24 | 2,18 | - | 45,71 | 54,41 |
|  |  | - | 16,72 | 26,46 | 0,35 | 43,53 |  |  |  |  |  |
|  | с.Нижний Лешев | - | 39 | 70 | - | 109 | 20,65 | 0,86 | - | 18,07 | 21,51 |
|  |  | - | 7,41 | 9,8 | - | 17,21 |  |  |  |  |  |
|  | с.Сарайлы | - | 99 | 213 | 16 | 328 | 58,84 | 2,45 | - | 51,48 | 61,29 |
|  |  | - | 18,81 | 29,82 | 0,4 | 49,03 |  |  |  |  |  |
| 11 | Лякинское СП |  |  |  |  | 418 | 72,77 | 3,03 | - | 63,68 | 75,81 |
|  |  |  |  |  |  | 60,65 |  |  |  |  |  |
|  | с.Ляки | - | 109 | 234 | 18 | 361 | 64,70 | 2,70 | - | 56,62 | 67,40 |
|  |  | - | 20,71 | 32,76 | 0,45 | 53,92 |  |  |  |  |  |
|  | д.Дружба | - | 14 | 26 | - | 40 | 7,56 | 0,32 | - | 6,62 | 7,88 |
|  |  | - | 2,66 | 3,64 | - | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  | д.Фермы Саукле | - | - | - | 17 | 17 | 0,51 | 0,02 | - | 0,45 | 0,53 |
|  |  | - | - | - | 0,425 | 0,425 |  |  |  |  |  |
|  | д.Языково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 12 | Муртыш-Тамакское СП |  |  |  |  | 640 | 113,84 | 4,74 | - | 99,61 | 118,58 |
|  |  |  |  |  |  | 94,87 |  |  |  |  |  |
|  | с. Муртыш-Тамак | - | 153 | 328 | 25 | 506 | 90,74 | 3,78 | - | 79,40 | 94,52 |
|  |  | - | 29,07 | 45,92 | 0,625 | 75,615 |  |  |  |  |  |
|  | п. Боламык | - | - | - | 14 | 14 | 0,42 | 0,02 | - | 0,37 | 0,44 |
|  |  | - | - | - | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  | д. Кульметьево | - | 42 | 78 | - | 120 | 22,68 | 0,95 | - | 19,85 | 23,63 |
|  |  | - | 7,98 | 10,92 | - | 18,9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Новоимянское СП |  |  |  |  | 671 | 122,04 | 5,09 | - | 106,79 | 127,13 |
|  |  |  |  |  |  | 101,70 |  |  |  |  |  |
|  | с.Кутемели | - | 115 | 247 | 19 | 381 | 68,29 | 2,85 | - | 59,75 | 71,13 |
|  |  | - | 21,85 | 34,58 | 0,475 | 56,905 |  |  |  |  |  |
|  | д. Буралы-Чишма | - | 26 | 47 | - | 73 | 13,82 | 0,58 | - | 12,10 | 14,40 |
|  |  | - | 4,94 | 6,58 | - | 11,52 |  |  |  |  |  |
|  | д. Ивановка | - | - | - | 7 | 7 | 0,21 | 0,01 | - | 0,18 | 0,22 |
|  |  | - | - | - | 0,175 | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  | с.Новый Имян | - | 74 | 136 | - | 210 | 39,72 | 1,66 | - | 34,76 | 41,38 |
|  |  | - | 14,06 | 19,04 | - | 33,1 |  |  |  |  |  |
|  | д. Таза-Чишма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Петровско-Заводское СП |  |  |  |  | 1640 | 299,05 | 12,46 | - | 261,67 | 311,51 |
|  |  |  |  |  |  | 249,21 |  |  |  |  |  |
|  | с.Пертовский Завод | - | 339 | 732 | 56 | 1127 | 201,95 | 8,41 | - | 176,70 | 210,36 |
|  |  | - | 64,41 | 102,48 | 1,4 | 168,29 |  |  |  |  |  |
|  | д.Димитарлау | - | 55 | 101 | - | 156 | 29,51 | 1,23 | - | 25,82 | 30,74 |
|  |  | - | 10,45 | 14,14 | - | 24,59 |  |  |  |  |  |
|  | д.Кук-Тау | - | 37 | 67 | - | 104 | 19,69 | 0,82 | - | 17,23 | 20,51 |
|  |  | - | 7,03 | 9,38 | - | 16,41 |  |  |  |  |  |
|  | д.Мустафино | - | 39 | 71 | - | 110 | 20,82 | 0,87 | - | 18,22 | 21,69 |
|  |  | - | 7,41 | 9,94 | - | 17,35 |  |  |  |  |  |
|  | д.Пробуждение | - | 51 | 92 | - | 143 | 27,08 | 1,13 | - | 23,70 | 28,21 |
|  |  | - | 9,69 | 12,88 | - | 22,57 |  |  |  |  |  |
| 15 | Рангазарское СП |  |  |  |  | 586 | 103,31 | 4,30 | - | 90,40 | 107,62 |
|  |  |  |  |  |  | 86,10 |  |  |  |  |  |
|  | с. Рангазар | - | 109 | 233 | 17 | 359 | 64,51 | 2,69 | - | 56,44 | 67,19 |
|  |  | - | 20,71 | 32,62 | 0,425 | 53,755 |  |  |  |  |  |
|  | д. Бал-Тамак | - | - | - | 26 | 26 | 0,78 | 0,03 | - | 0,68 | 0,81 |
|  |  | - | - | - | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  | с.Рантамак | - | 71 | 130 | - | 201 | 38,03 | 1,58 | - | 33,27 | 39,61 |
|  |  | - | 13,49 | 18,2 | - | 31,69 |  |  |  |  |  |
| 16 | Саклов-Башское СП |  |  |  |  | 913 | 163,86 | 6,83 | - | 143,38 | 170,69 |
|  |  |  |  |  |  | 136,55 |  |  |  |  |  |
|  | с.Саклов-Баш | - | 179 | 386 | 29 | 594 | 106,53 | 4,44 | - | 93,21 | 110,97 |
|  |  | - | 34,01 | 54,04 | 0,725 | 88,775 |  |  |  |  |  |
|  | д.Алга | - | 30 | 54 | - | 84 | 15,91 | 0,66 | - | 13,92 | 16,58 |
|  |  | - | 5,7 | 7,56 | - | 13,26 |  |  |  |  |  |
|  | д.Новое Саклово | - | - | - | 19 | 19 | 0,57 | 0,02 | - | 0,50 | 0,59 |
|  |  | - | - | - | 0,475 | 0,475 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сулы-Саклово | - | 76 | 140 | - | 216 | 40,85 | 1,70 | - | 35,74 | 42,55 |
|  |  | - | 14,44 | 19,6 | - | 34,04 |  |  |  |  |  |
| 17 | Сармановское СП |  |  |  |  | 257 | 46,20 | 1,93 | - | 40,43 | 48,13 |
|  |  |  |  |  |  | 38,50 |  |  |  |  |  |
|  | д. Новое Ахметово | - | 78 | 167 | 12 | 257 | 46,20 | 1,93 | - | 40,43 | 48,13 |
|  |  | - | 14,82 | 23,38 | 0,3 | 38,5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Старо-Имянское СП |  |  |  |  | 444 | 84,01 | 3,50 | - | 73,51 | 87,51 |
|  |  |  |  |  |  | 70,01 |  |  |  |  |  |
|  | с.Старый имян | - | 83 | 152 | - | 235 | 44,46 | 1,85 | - | 38,90 | 46,31 |
|  |  | - | 15,77 | 21,28 | - | 37,05 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сарысаз-Такерман | - | 74 | 135 | - | 209 | 39,55 | 1,65 | - | 34,61 | 41,20 |
|  |  | - | 14,06 | 18,9 | - | 32,96 |  |  |  |  |  |
| 19 | Старокаширское СП |  |  |  |  | 793 | 139,92 | 5,83 | - | 122,43 | 145,75 |
|  |  |  |  |  |  | 116,60 |  |  |  |  |  |
|  | с.Старый Кашир | - | 137 | 293 | 22 | 452 | 81,12 | 3,38 | - | 70,98 | 84,50 |
|  |  | - | 26,03 | 41,02 | 0,55 | 67,6 |  |  |  |  |  |
|  | д.Анаково | - | - | - | 29 | 29 | 0,87 | 0,04 | - | 0,76 | 0,91 |
|  |  | - | - | - | 0,725 | 0,725 |  |  |  |  |  |
|  | д.Баткак | - | 20 | 37 | - | 57 | 10,78 | 0,45 | - | 9,43 | 11,23 |
|  |  | - | 3,8 | 5,18 | - | 8,98 |  |  |  |  |  |
|  | д. Средний Кашир | - | 63 | 115 | - | 178 | 33,68 | 1,40 | - | 29,47 | 35,09 |
|  |  | - | 11,97 | 16,1 | - | 28,07 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яхшебаево | - | 25 | 45 | - | 70 | 13,26 | 0,55 | - | 11,60 | 13,81 |
|  |  | - | 4,75 | 6,3 | - | 11,05 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яшляр | - | - | - | 7 | 7 | 0,21 | 0,01 | - | 0,18 | 0,22 |
|  |  | - | - | - | 0,175 | 0,175 |  |  |  |  |  |
| 20 | Старомензелябашкое СП |  |  |  |  | 973 | 176,60 | 7,36 | - | 154,52 | 183,96 |
|  |  |  |  |  |  | 147,17 |  |  |  |  |  |
|  | Старый Мензелябаш | - | 227 | 489 | 37 | 753 | 135,02 | 5,63 | - | 118,14 | 140,64 |
|  |  | - | 43,13 | 68,46 | 0,925 | 112,515 |  |  |  |  |  |
|  | Кузяково | - | 77 | 143 | - | 220 | 41,58 | 1,73 | - | 36,38 | 43,31 |
|  |  | - | 14,63 | 20,02 | - | 34,65 |  |  |  |  |  |
| 21 | Чукмарлинское СП |  |  |  |  | 362 | 58,49 | 2,44 | - | 51,18 | 60,93 |
|  |  |  |  |  |  | 48,75 |  |  |  |  |  |
|  | с.Чукмарлы | - | 97 | 206 | 15 | 318 | 57,17 | 2,38 | - | 50,03 | 59,56 |
|  |  | - | 18,43 | 28,84 | 0,375 | 47,645 |  |  |  |  |  |
|  | д.Нарат-Асты | - | - | - | 37 | 37 | 1,11 | 0,05 | - | 0,97 | 1,16 |
|  |  | - | - | - | 0,925 | 0,925 |  |  |  |  |  |
|  | д. Саях | - | - | - | 7 | 7 | 0,21 | 0,01 | - | 0,18 | 0,22 |
|  |  | - | - | - | 0,175 | 0,175 |  |  |  |  |  |
| 22 | Шарлиареминское СП |  |  |  |  | 556 | 102,40 | 4,27 | - | 89,60 | 106,66 |
|  |  |  |  |  |  | 85,33 |  |  |  |  |  |
|  | д.Шарлиарема | - | 89 | 191 | 14 | 294 | 52,80 | 2,20 | - | 46,20 | 55,00 |
|  |  | - | 16,91 | 26,74 | 0,35 | 44 |  |  |  |  |  |
|  | д. Курмашево | - | 18 | 32 | - | 50 | 9,48 | 0,40 | - | 8,30 | 9,88 |
|  |  | - | 3,42 | 4,48 | - | 7,9 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сулюково | - | 75 | 137 | - | 212 | 40,12 | 1,67 | - | 35,10 | 41,79 |
|  |  | - | 14,25 | 19,18 | - | 33,43 |  |  |  |  |  |
| 23 | Янурусовское СП |  |  |  |  | 736 | 131,72 | 5,49 | - | 115,26 | 137,21 |
|  |  |  |  |  |  | 109,77 |  |  |  |  |  |
|  | с.Янурусово | - | 107 | 230 | 17 | 354 | 63,55 | 2,65 | - | 55,60 | 66,19 |
|  |  | - | 20,33 | 32,2 | 0,425 | 52,955 |  |  |  |  |  |
|  | с.Каташ-Каран | - | 115 | 246 | 18 | 379 | 68,09 | 2,84 | - | 59,58 | 70,93 |
|  |  | - | 21,85 | 34,44 | 0,45 | 56,74 |  |  |  |  |  |
|  | д.Старое Ахметово | - | - | - | 3 | 3 | 0,09 | 0,00 | - | 0,08 | 0,09 |
|  |  | - | - | - | 0,075 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  | постоянное население (городское) | - | - | - | - | 20668 | 5979,02 | 249,13 | 24,42 | 5256,07 | 6252,57 |
|  |  | - | - | - | - | 4982,52 |  |  |  |  |  |
|  | постоянное население (сельское) | - | - | - | - | 15626 | 2813,91 | 117,25 | - | 2462,17 | 2931,16 |
|  |  | - | - | - | - | 2344,93 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | - | - | - | - | 36294 | 8792,93 | 366,37 | 24,42 | 7718,24 | 9183,73 |
|  |  | - | - | - | - | 7327,45 |  |  |  |  |  |

Таблица 3.7

Среднесуточное водоотведение на расчетный срок (2035 год)

| № пп | Наименоваие сельских поселений и населенных пунктов | Комунальный сектор число жителей | Макс.-суточный, м3/сут. | Неучт. расходы, м3/сут (5%) | Произ. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут | Макс.-суточный, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход, м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | Городские поселения |  |  |  |  | 20500 | 6018,18 | 250,76 | 26,85 | 5292,8 | 6295,79 |
|  |  |  |  |  |  | 5015,15 |  |  |  |  |  |
|  | пгт Джалиль | 12775 | 825 |  | - | 13600 | 4633,80 | 193,08 | 13,9 | 4068,5 | 4840,78 |
|  |  | 3704,75 | 156,75 |  | - | 3861,50 |  |  |  |  |  |
|  | с. Сарманово | - | 3753 | 3147 | - | 6900 | 1384,38 | 57,68 | 12,95 | 1224,3 | 1455,01 |
|  |  | - | 713,07 | 440,58 | - | 1153,65 |  |  |  |  |  |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  | 199 | 35,80 | 1,49 | - | 31,32 | 37,29 |
|  |  |  |  |  |  | 29,83 |  |  |  |  |  |
|  | д. Абдрахманово | - | - | - | 12 | 12 | 0,36 | 0,02 | - | 0,32 | 0,38 |
|  |  | - | - | - | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  | д. Кызыл Бакча | - | 20 | 35 | - | 55 | 10,44 | 0,44 | - | 9,14 | 10,88 |
|  |  | - | 3,8 | 4,9 | - | 8,7 |  |  |  |  |  |
|  | д. Новый Мензелябаш | - | 47 | 85 | - | 132 | 25,00 | 1,04 | - | 21,87 | 26,04 |
|  |  | - | 8,93 | 11,9 | - | 20,83 |  |  |  |  |  |
| 2 | Азалаковское СП |  |  |  |  | 857 | 162,04 | 6,75 | - | 141,78 | 168,79 |
|  |  |  |  |  |  | 135,03 |  |  |  |  |  |
|  | с.Азалаково | - | 161 | 297 | - | 458 | 86,60 | 3,61 | - | 75,78 | 90,21 |
|  |  | - | 30,59 | 41,58 | - | 72,17 |  |  |  |  |  |
|  | с.Юлтимерово | - | 84 | 155 | - | 239 | 45,19 | 1,88 | - | 39,54 | 47,08 |
|  |  | - | 15,96 | 21,7 | - | 37,66 |  |  |  |  |  |
|  | с.Шигаево | - | 56 | 104 | - | 160 | 30,24 | 1,26 | - | 26,46 | 31,50 |
|  |  | - | 10,64 | 14,56 | - | 25,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Александровское СП |  |  |  |  | 866 | 163,79 | 6,82 | - | 143,31 | 170,61 |
|  |  |  |  |  |  | 136,49 |  |  |  |  |  |
|  | с.Александровка | - | 167 | 308 | - | 475 | 89,82 | 3,74 | - | 78,59 | 93,56 |
|  |  | - | 31,73 | 43,12 | - | 74,85 |  |  |  |  |  |
|  | с.Тат Карамалы | - | 107 | 198 | - | 305 | 57,66 | 2,40 | - | 50,45 | 60,06 |
|  |  | - | 20,33 | 27,72 | - | 48,05 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яхши-Каран | - | 31 | 55 | - | 86 | 16,31 | 0,68 | - | 14,27 | 16,99 |
|  |  | - | 5,89 | 7,7 | - | 13,59 |  |  |  |  |  |
| 4 | Альметьевское СП |  |  |  |  | 444 | 83,95 | 3,50 | - | 73,46 | 87,45 |
|  |  |  |  |  |  | 69,96 |  |  |  |  |  |
|  | с.Альметьево | - | 156 | 288 | - | 444 | 83,95 | 3,50 | - | 73,46 | 87,45 |
|  |  | - | 29,64 | 40,32 | - | 69,96 |  |  |  |  |  |
| 5 | Большенуркеевское СП |  |  |  |  | 671 | 126,83 | 5,28 | - | 110,97 | 132,11 |
|  |  |  |  |  |  | 105,69 |  |  |  |  |  |
|  | с.Большое Нуркеево | - | 235 | 436 | - | 671 | 126,83 | 5,28 | - | 110,97 | 132,11 |
|  |  | - | 44,65 | 61,04 | - | 105,69 |  |  |  |  |  |
| 6 | Верхне-Чершилинское СП |  |  |  |  | 276 | 48,06 | 2,00 | - | 42,05 | 50,06 |
|  |  |  |  |  |  | 40,05 |  |  |  |  |  |
|  | с.Верхние Чершилы | - | 63 | 117 | - | 180 | 34,02 | 1,42 | - | 29,77 | 35,44 |
|  |  | - | 11,97 | 16,38 | - | 28,35 |  |  |  |  |  |
|  | д. Нижние Чершилы | - | - | - | 26 | 26 | 0,78 | 0,03 | - | 0,68 | 0,81 |
|  |  | - | - | - | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  | д. Усаево | - | 25 | 45 | - | 70 | 13,26 | 0,55 | - | 11,60 | 13,81 |
|  |  | - | 4,75 | 6,3 | - | 11,05 |  |  |  |  |  |
| 7 | Иляксазское СП |  |  |  |  | 676 | 120,54 | 5,02 | - | 105,47 | 125,56 |
|  |  |  |  |  |  | 100,45 |  |  |  |  |  |
|  | с.Иляксаз | - | 139 | 256 | - | 395 | 74,70 | 3,11 | - | 65,36 | 77,81 |
|  |  | - | 26,41 | 35,84 | - | 62,25 |  |  |  |  |  |
|  | д.Муртыш Баш | - | 83 | 152 | - | 235 | 44,46 | 1,85 | - | 38,90 | 46,31 |
|  |  | - | 15,77 | 21,28 | - | 37,05 |  |  |  |  |  |
|  | д.Иганя Баш | - | - | - | 46 | 46 | 1,38 | 0,06 | - | 1,21 | 1,44 |
|  |  | - | - | - | 1,15 | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кавзияковское СП |  |  |  |  | 637 | 114,43 | 4,77 | - | 100,13 | 119,20 |
|  |  |  |  |  |  | 95,36 |  |  |  |  |  |
|  | с. Казвияково | - | 190 | 351 | - | 541 | 102,29 | 4,26 | - | 89,50 | 106,55 |
|  |  | - | 36,1 | 49,14 | - | 85,24 |  |  |  |  |  |
|  | д.Нижний Бикмет | - | - | - | 38 | 38 | 1,14 | 0,05 | - | 1,00 | 1,19 |
|  |  | - | - | - | 0,95 | 0,95 |  |  |  |  |  |
|  | д.Петровка | - | 21 | 37 | - | 58 | 11,00 | 0,46 | - | 9,63 | 11,46 |
|  |  | - | 3,99 | 5,18 | - | 9,17 |  |  |  |  |  |
| 9 | Карашай-Саклово СП |  |  |  |  | 586 | 110,81 | 4,62 | - | 96,96 | 115,43 |
|  |  |  |  |  |  | 92,34 |  |  |  |  |  |
|  | с.Карашай-Саклово | - | 122 | 224 | - | 346 | 65,45 | 2,73 | - | 57,27 | 68,18 |
|  |  | - | 23,18 | 31,36 | - | 54,54 |  |  |  |  |  |
|  | с.Чурашево | - | 84 | 156 | - | 240 | 45,36 | 1,89 | - | 39,69 | 47,25 |
|  |  | - | 15,96 | 21,84 | - | 37,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лешев-Тамамкское СП |  |  |  |  | 805 | 145,05 | 6,04 | - | 126,92 | 151,09 |
|  |  |  |  |  |  | 120,88 |  |  |  |  |  |
|  | с.Лешев Тамак | - | 81 | 148 | - | 229 | 43,33 | 1,81 | - | 37,92 | 45,14 |
|  |  | - | 15,39 | 20,72 | - | 36,11 |  |  |  |  |  |
|  | д.Дусюмова | - | 81 | 150 | - | 231 | 43,67 | 1,82 | - | 38,21 | 45,49 |
|  |  | - | 15,39 | 21 | - | 36,39 |  |  |  |  |  |
|  | с.Нижний Лешев | - | - | - | 45 | 45 | 1,35 | 0,06 | - | 1,18 | 1,41 |
|  |  | - | - | - | 1,125 | 1,125 |  |  |  |  |  |
|  | с.Сарайлы | - | 105 | 195 | - | 300 | 56,70 | 2,36 | - | 49,61 | 59,06 |
|  |  | - | 19,95 | 27,3 | - | 47,25 |  |  |  |  |  |
| 11 | Лякинское СП |  |  |  |  | 313 | 53,30 | 2,22 | - | 46,64 | 55,52 |
|  |  |  |  |  |  | 44,42 |  |  |  |  |  |
|  | с.Ляки | - | 97 | 179 | - | 276 | 52,19 | 2,17 | - | 45,66 | 54,36 |
|  |  | - | 18,43 | 25,06 | - | 43,49 |  |  |  |  |  |
|  | д.Дружба | - | - | - | 25 | 25 | 0,75 | 0,03 | - | 0,66 | 0,78 |
|  |  | - | - | - | 0,625 | 0,625 |  |  |  |  |  |
|  | д.Фермы Саукле | - | - | - | 12 | 12 | 0,36 | 0,02 | - | 0,32 | 0,38 |
|  |  | - | - | - | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | д.Языково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 12 | Муртыш-Тамакское СП |  |  |  |  | 613 | 114,13 | 4,76 | - | 99,86 | 118,88 |
|  |  |  |  |  |  | 95,11 |  |  |  |  |  |
|  | с. Муртыш-Тамак | - | 179 | 332 | - | 511 | 96,59 | 4,02 | - | 84,51 | 100,61 |
|  |  | - | 34,01 | 46,48 | - | 80,49 |  |  |  |  |  |
|  | п. Боламык | - | - | - | 11 | 11 | 0,33 | 0,01 | - | 0,29 | 0,34 |
|  |  | - | - | - | 0,275 | 0,275 |  |  |  |  |  |
|  | д. Кульметьево | - | 32 | 59 | - | 91 | 17,21 | 0,72 | - | 15,06 | 17,93 |
|  |  | - | 6,08 | 8,26 | - | 14,34 |  |  |  |  |  |
| 13 | Новоимянское СП |  |  |  |  | 662 | 124,05 | 5,17 | - | 108,54 | 129,22 |
|  |  |  |  |  |  | 103,38 |  |  |  |  |  |
|  | с.Кутемели | - | 136 | 251 | - | 387 | 73,18 | 3,05 | - | 64,03 | 76,23 |
|  |  | - | 25,84 | 35,14 | - | 60,98 |  |  |  |  |  |
|  | д. Буралы-Чишма | - | 20 | 37 | - | 57 | 10,78 | 0,45 | - | 9,43 | 11,23 |
|  |  | - | 3,8 | 5,18 | - | 8,98 |  |  |  |  |  |
|  | д. Ивановка | - | - | - | 7 | 7 | 0,21 | 0,01 | - | 0,18 | 0,22 |
|  |  | - | - | - | 0,175 | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  | с.Новый Имян | - | 74 | 137 | - | 211 | 39,89 | 1,66 | - | 34,90 | 41,55 |
|  |  | - | 14,06 | 19,18 | - | 33,24 |  |  |  |  |  |
|  | д. Таза-Чишма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Петровско-Заводское СП |  |  |  |  | 1625 | 307,26 | 12,80 | - | 268,85 | 320,06 |
|  |  |  |  |  |  | 256,05 |  |  |  |  |  |
|  | с.Пертовский Завод | - | 390 | 724 | - | 1114 | 210,55 | 8,77 | - | 184,23 | 219,33 |
|  |  | - | 74,1 | 101,36 | - | 175,46 |  |  |  |  |  |
|  | д.Димитарлау | - | 55 | 101 | - | 156 | 29,51 | 1,23 | - | 25,82 | 30,74 |
|  |  | - | 10,45 | 14,14 | - | 24,59 |  |  |  |  |  |
|  | д.Кук-Тау | - | 37 | 67 | - | 104 | 19,69 | 0,82 | - | 17,23 | 20,51 |
|  |  | - | 7,03 | 9,38 | - | 16,41 |  |  |  |  |  |
|  | д.Мустафино | - | 38 | 70 | - | 108 | 20,42 | 0,85 | - | 17,87 | 21,28 |
|  |  | - | 7,22 | 9,8 | - | 17,02 |  |  |  |  |  |
|  | д.Пробуждение | - | 51 | 92 | - | 143 | 27,08 | 1,13 | - | 23,70 | 28,21 |
|  |  | - | 9,69 | 12,88 | - | 22,57 |  |  |  |  |  |
| 15 | Рангазарское СП |  |  |  |  | 469 | 85,85 | 3,58 | - | 75,12 | 89,43 |
|  |  |  |  |  |  | 71,54 |  |  |  |  |  |
|  | с. Рангазар | - | 93 | 171 | - | 264 | 49,93 | 2,08 | - | 43,69 | 52,01 |
|  |  | - | 17,67 | 23,94 | - | 41,61 |  |  |  |  |  |
|  | д. Бал-Тамак | - | - | - | 18 | 18 | 0,54 | 0,02 | - | 0,47 | 0,56 |
|  |  | - | - | - | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | с.Рантамак | - | 66 | 121 | - | 187 | 35,38 | 1,47 | - | 30,95 | 36,85 |
|  |  | - | 12,54 | 16,94 | - | 29,48 |  |  |  |  |  |
| 16 | Саклов-Башское СП |  |  |  |  | 844 | 156,57 | 6,52 | - | 137,00 | 163,09 |
|  |  |  |  |  |  | 130,48 |  |  |  |  |  |
|  | с.Саклов-Баш | - | 192 | 356 | - | 548 | 103,58 | 4,32 | - | 90,64 | 107,90 |
|  |  | - | 36,48 | 49,84 | - | 86,32 |  |  |  |  |  |
|  | д.Алга | - | 27 | 48 | - | 75 | 14,22 | 0,59 | - | 12,44 | 14,81 |
|  |  | - | 5,13 | 6,72 | - | 11,85 |  |  |  |  |  |
|  | д.Новое Саклово | - | - | - | 19 | 19 | 0,57 | 0,02 | - | 0,50 | 0,59 |
|  |  | - | - | - | 0,475 | 0,475 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сулы-Саклово | - | 71 | 131 | - | 202 | 38,20 | 1,59 | - | 33,42 | 39,79 |
|  |  | - | 13,49 | 18,34 | - | 31,83 |  |  |  |  |  |
| 17 | Сармановское СП |  |  |  |  | 259 | 48,97 | 2,04 | - | 42,85 | 51,01 |
|  |  |  |  |  |  | 40,81 |  |  |  |  |  |
|  | д. Новое Ахметово | - | 91 | 168 | - | 259 | 48,97 | 2,04 | - | 42,85 | 51,01 |
|  |  | - | 17,29 | 23,52 | - | 40,81 |  |  |  |  |  |
| 18 | Старо-Имянское СП |  |  |  |  | 382 | 72,22 | 3,01 | - | 63,19 | 75,23 |
|  |  |  |  |  |  | 60,18 |  |  |  |  |  |
|  | с.Старый имян | - | 71 | 131 | - | 202 | 38,20 | 1,59 | - | 33,42 | 39,79 |
|  |  | - | 13,49 | 18,34 | - | 31,83 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сарысаз-Такерман | - | 63 | 117 | - | 180 | 34,02 | 1,42 | - | 29,77 | 35,44 |
|  |  | - | 11,97 | 16,38 | - | 28,35 |  |  |  |  |  |
| 19 | Старокаширское СП |  |  |  |  | 719 | 125,54 | 5,23 | - | 109,85 | 130,78 |
|  |  |  |  |  |  | 104,62 |  |  |  |  |  |
|  | с.Старый Кашир | - | 156 | 287 | - | 443 | 83,78 | 3,49 | - | 73,31 | 87,28 |
|  |  | - | 29,64 | 40,18 | - | 69,82 |  |  |  |  |  |
|  | д.Анаково | - | - | - | 22 | 22 | 0,66 | 0,03 | - | 0,58 | 0,69 |
|  |  | - | - | - | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  | д.Баткак | - | - | - | 42 | 42 | 1,26 | 0,05 | - | 1,10 | 1,31 |
|  |  | - | - | - | 1,05 | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  | д. Средний Кашир | - | 53 | 96 | - | 149 | 28,21 | 1,18 | - | 24,69 | 29,39 |
|  |  | - | 10,07 | 13,44 | - | 23,51 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яхшебаево | - | 22 | 39 | - | 61 | 11,57 | 0,48 | - | 10,12 | 12,05 |
|  |  | - | 4,18 | 5,46 | - | 9,64 |  |  |  |  |  |
|  | д.Яшляр | - | - | - | 2 | 2 | 0,06 | - | - | - | 0,06 |
|  |  | - | - | - | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 20 | Старомензелябашкое СП |  |  |  |  | 969 | 183,19 | 7,63 | - | 160,29 | 190,83 |
|  |  |  |  |  |  | 152,66 |  |  |  |  |  |
|  | Старый Мензелябаш | - | 264 | 489 | - | 753 | 142,34 | 5,93 | - | 124,55 | 148,28 |
|  |  | - | 50,16 | 68,46 | - | 118,62 |  |  |  |  |  |
|  | Кузяково | - | 76 | 140 | - | 216 | 40,85 | 1,70 | - | 35,74 | 42,55 |
|  |  | - | 14,44 | 19,6 | - | 34,04 |  |  |  |  |  |
| 21 | Чукмарлинское СП |  |  |  |  | 282 | 47,63 | 1,98 | - | 41,67 | 49,61 |
|  |  |  |  |  |  | 39,69 |  |  |  |  |  |
|  | с.Чукмарлы | - | 87 | 159 | - | 246 | 46,55 | 1,94 | - | 40,73 | 48,49 |
|  |  | - | 16,53 | 22,26 | - | 38,79 |  |  |  |  |  |
|  | д.Нарат-Асты | - | - | - | 29 | 29 | 0,87 | 0,04 | - | 0,76 | 0,91 |
|  |  | - | - | - | 0,725 | 0,725 |  |  |  |  |  |
|  | д. Саях | - | - | - | 7 | 7 | 0,21 | 0,01 | - | 0,18 | 0,22 |
|  |  | - | - | - | 0,175 | 0,175 |  |  |  |  |  |
| 22 | Шарлиареминское СП |  |  |  |  | 452 | 77,56 | 3,23 | - | 67,86 | 80,79 |
|  |  |  |  |  |  | 64,63 |  |  |  |  |  |
|  | д.Шарлиарема | - | 82 | 150 | - | 232 | 43,90 | 1,83 | - | 38,41 | 45,73 |
|  |  | - | 15,58 | 21 | - | 36,58 |  |  |  |  |  |
|  | д. Курмашево | - | - | - | 50 | 50 | 1,50 | 0,06 | - | 1,31 | 1,56 |
|  |  | - | - | - | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | д.Сулюково | - | 60 | 110 | - | 170 | 32,16 | 1,34 | - | 28,14 | 33,50 |
|  |  | - | 11,4 | 15,4 | - | 26,8 |  |  |  |  |  |
| 23 | Янурусовское СП |  |  |  |  | 578 | 108,81 | 4,53 | - | 95,21 | 113,34 |
|  |  |  |  |  |  | 90,68 |  |  |  |  |  |
|  | с.Янурусово | - | 96 | 178 | - | 274 | 51,79 | 2,16 | - | 45,32 | 53,95 |
|  |  | - | 18,24 | 24,92 | - | 43,16 |  |  |  |  |  |
|  | с.Каташ-Каран | - | 106 | 195 | - | 301 | 56,93 | 2,37 | - | 49,81 | 59,30 |
|  |  | - | 20,14 | 27,3 | - | 47,44 |  |  |  |  |  |
|  | д.Старое Ахметово | - | - | - | 3 | 3 | 0,09 | - | - | - | 0,09 |
|  |  | - | - | - | 0,075 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  | постоянное население (городское) | - | - | - | - | 20500 | 6018,18 | 250,76 | 26,85 | 5265,91 | 6295,79 |
|  |  | - | - | - | - | 5015,15 |  |  |  |  |  |
|  | постоянное население (сельское) | - | - | - | - | 14184 | 2616,36 | 109,02 | - | 2289,32 | 2725,38 |
|  |  | - | - | - | - | 2180,30 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | - | - | - | - | 34684 | 8634,54 | 359,77 | 26,85 | 7555,22 | 9021,16 |
|  |  | - | - | - | - | 7195,45 |  |  |  |  |  |

3.4 Перспективные решения

Расчетное максимально-суточное водоотведение по пгт. Джалиль и с. Сарманово представлено в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| № пп | Наименование нас.пунктов | Максимально-суточное водоотведение, м3/сут | Производительность очистных сооружений, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 | 2035 |  |
| 1 | Пгт. Джалиль | 3 908,82 | 3 888,98 | 3 861,50 | 10 000,0 |
| 2 | С. Сарманово | 1 065,16 | 1 093,54 | 1 153,65 | 700,0 |
| 3 | Сельские поселения | 2 112,07 | 2 344,93 | 2 180,30 | - |

Из табл. 3.8 видно, что мощность очистных сооружений пгт. Джалиль позволяет принять и очистить расчетные расходы сточных вод поступающих от пгт. Джалиль, а мощность ОС с. Сарманово не позволит принять и очистить расчетный расход сточных вод от с. Сарманово на существующий год и на расчетные сроки.

Состояние водоотведения в сельских населенных пунктах требует принятия неотложных мер, как в плане увеличения охвата системой канализации населения и других водопотребителей, так и в эффективности очистки сточных вод перед сбросом в водоприемник.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующие мероприятия:

1. Установка компактных очистных сооружений биологической очистки (КОС), в состав котрых входят сооружения по обработке осадка сточных вод,  и септиков, прокладка канализационных сетей

Таблица 3.9

| № пп | Наименование населенного пункта | На I-ую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество КОС, шт. | Количество септиков, шт. | Прокладка новых сетей водоотведения, км | Количество КОС, шт. | Количество септиков, шт. | Прокладка новых сетей водоотведения, км |
| 1 | Пгт. Джалиль | - | - | 5,7 | - | - | - |
| 2 | С. Сарманово | - | - | 4,94 | - | - | 5,46 |
| 3 | Азалаково | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 4 | Юлтимирово |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 5 | Шигаево |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 6 | Александровка |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 7 | Татарские Карамалы |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 8 | Альметьево | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 9 | Большое Нуркеево |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 10 | Верхние Чершилы |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 11 | Иляксаз |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 12 | Муртыш-Баш |  |  |  |  | 1 | 2,0 |
| 13 | Кавзияково | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 14 | Нижний Бикиет | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 15 | Сарайлы | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 16 | Карашай-Саклово |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 17 | Чурашево |  |  |  |  | 1 | 2,0 |
| 18 | Лешев Тамак |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 19 | Дусюмово |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 20 | Ляки |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 21 | Муртыш-Тамак | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 22 | Кутемели |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 23 | Новый Имян |  |  |  |  | 1 | 2,0 |
| 24 | Петровский Завод | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 25 | Димитарлау |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 26 | Рангазар |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 27 | Рантамак |  |  |  |  | 1 | 2,0 |
| 28 | Саклов-Баш | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 29 | Сулы- Саклово |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 30 | Новое Ахметово |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 31 | Старый Имян |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 32 | Сарысаз-Такерман |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 33 | Старый Кашир |  |  |  | 1 |  | 2,5 |
| 34 | Старый Мензелябаш | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 35 | Кузяково |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 36 | Чукмарлы |  | 1 | 2,0 |  |  |  |
| 37 | Шарлиарема |  |  |  |  | 1 | 2,0 |
| 38 | Сулюково |  |  |  |  | 1 | 2,0 |
| 39 | Янурусово | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
| 40 | Каташ-Каран | 1 |  | 2,5 |  |  |  |
|  | Всего: | 11 | 11 | 60,14 | 10 | 6 | 42,46 |

- Реконструкция с модернизацией существующих очистных сооружений со строительством сливной станции и станции доочистки в пгт. Джалиль на 2020 год (I  очередь).

- Расширение Очистных сооружений с доведением их пропускной способности до 1500 м3/сут в с. Сарманово.

- Строительство новой КНС для застраиваемых районов в пгт. Джалиль и в с. Сарманово на 2020 год (I-ая очередь).

- Замена изношенных канализационных труб с применением труб из современных материалов на основе современных технологий:

| Расчетные сроки | Пгт. Джалиль | С. Сарманово |
| --- | --- | --- |
| I-ая очередь (2020 год) | 21,0 | 5,75 |
| Расчетный срок (2035 год) | 18,7 | - |

В пгт. Джалиль, с. Сарманово, с. Петровский Завод рекомендуется предусмотреть водоотведение поверхностного стока с установкой очистных сооружений.

Прокладка трассы канализации, расчет диаметров и месторасположение ОС должны уточняться на последующих стадиях проектирования с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектирования территории.

Канализация пгт. Джалиль и с. Сарманово более подробно рассмотрено в генеральном плане поселков.

Сети и основные сооружения системы водоотведения показаны на схеме – лист ГМ-ВК-1 «Схема водоснабжения и водоотведения. М 1:50 000».

# 4 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

4.1 Современное состояние

В настоящее время в Сармановском муниципальном районе планово-регулярная очистка территории ведется в селе Сарманово и п.г.т. Джалиль. На территории сельских поселений района нет планово-регулярной очистки территорий, отходы вывозятся населением на несанкционированные свалки. По данным глав сельских поселений на территории Сармановского муниципального района насчитывается 51 свалка ТБО, общей площадь. 41,75 гектара. Данные по несанкционированным свалкам приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Данные по несанкционированным свалкам ТБО

| Населенный пункт | Год образования | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Азалаковское СП |  |  |
| с. Азалаково (2 шт) | 2005 | 0,6 |
| д. Юлтимирово | 2006 | 0,5 |
| с. Шигаево | 2006 | 0,4 |
| Александровское СП |  |  |
| с. Александровка (2 шт). | 2009 | 0,6 |
| д.Яхши-Каран | 2009 | 0,5 |
| Альметьевское СП |  |  |
| с. Альметьево | нет данных | 1,5 |
| Большенуркеевское СП |  |  |
| с. Большое Нуркеево | 1970 | 0,5 |
| Кавзияковское СП |  |  |
| с. Кавзияково (2шт) | 2010 | 1,0 |
| д. Нижний Бикмет | 2000 | 0,2 |
| д Петровка | 2000 | 0,15 |
| Карашай-Сакловское СП |  |  |
| с. Карашай-Саклово | 1990 | 0,6 |
| Новоимянское СП |  |  |
| с. Кутемели | 1999 | 1,0 |
| с. Новый Имян | 1999 | 1,0 |
| д. Буралы-Чишма | 2000 | 0,5 |
| д. Таза-Чишма | 2001 | 0,25 |
| д.Ивановка | 2003 | 0,25 |
| Петровское-Заводское СП |  |  |
| д. Мустафино | 2005 | 2,0 |
| с. Петровский Завод | 2005 | 4,0 |
| д.Димитарлау | 2005 | 2,0 |
| д. Пробуждение | 2005 | 1,5 |
| Муртыш-Тамакское СП |  |  |
| с. Кульметьево | 2008 | 0,5 |
| д. Муртыш-Тамак | 2008 | 1,5 |
| Саклов-Башское СП |  |  |
| с. Саклов-Баш | нет данных | 1,0 |
| д. Суллы-Саклово | -/- | 0,75 |
| д. Алга | -/- | 0,5 |
| д. Новое Саклово | нет данных | 0,5 |
| Староимянское СП |  |  |
| с. Старый Имян | нет данных | 2,0 |
| .д. Сарысаз-Такерман | -/- | 1,0 |
| Старокаширское СП |  |  |
| с. Старый Кашир | нет данных | 1,5 |
| д. Средний Кашир | -/- | 1,0 |
| д. Баткак | -/- | 0,3 |
| д. Яхшебаево | -/- | 0,3 |
| Старомензелябашское СП |  |  |
| с. Старый Мензелябаш | 2008 | 2,0 |
| Шарлиареминское СП |  |  |
| д. Шарлиарема | 2010 | 0,5 |
| д. Сулюково | 2010 | 0,4 |
| д. Курмашево | 2010 | 0,3 |
| Чукмарминское СП |  |  |
| с. Чукмарлы | 1999 | 2,0 |
| Янурусовское СП |  |  |
| с. Янурусово | 2008 | 1,2 |
| с. Каиаш-Каран | 2008 | 1,0 |
| Верхнее-Чершилинское СП |  |  |
| с. Верхние Чершилы | нет данных | 0,6 |
| д. Нижние Чершилы | -/- | 0,3 |
| д. Усаево | -/- | 0,3 |
| Лешев-Тамакское СП |  |  |
| с. Лешев-Тамак | нет данных | 0,6 |
| с. Сарйлы | -/- | 0,7 |
| с. Нижний Лешев | -/- | 0,35 |
| Лянинское СП |  |  |
| с. Ляни | нет данных | 1,0 |
| Рангазарское СП |  |  |
| с. Рангазар | нет данных | 1,0 |
| с. Рантамак | -/- | 0,6 |

Всего по району 51 свалка общей площадью 41,75 га. Все свалки являются объектами 1 класса опасности и загрязняют территорию.

Схемой  предусматривается ликвидация всех свалок ТБО с последующей их рекультивацией, и созданием трех межпоселенческих полигонов ТБО.

На территории муниципального района действует два полигона твердых бытовых отходов:

1) Полигон расположен в 2,5 км восточнее населенного пункта Сарманово. Полигон введен в эксплуатацию в 2001 году. Общая площадь полигона составляет 4,7 га, площадь полигона 2,56 га. Проектная вместимость полигона – 189,28 тыс. м3. На 2010 год загруженность полигона ТБО составляет 40%. На существующий полигон вывозятся отходы только от села Сарманово.  Срок эксплуатации – 20 лет.

2). Полигон ТБО ОАО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство) п.г.т. Джалиль имеет общую площадь 6,78 га, введен в эксплуатацию в 2001 году. Проектная вместимость полигона – 152,0 тыс. куб.м. Срок эксплуатации 20 лет. На полигоне организована сортировка отходов, измельчение и прессование пластика и полиэтилена. Установлены один дробильный и один прессовальный станки (ТМ-10М). Неутилизированные отходы захораниваются в котловане. Транспортировка отходов на полигон ТБО осуществляется транспортом ЖКХ и транспортом сторонних организаций по заключенн6ым договорам. По вывозимым отходам ведется учет в журнале.

На территории полигона ТБО пгт Джалиль завершено строительство сферической части арочного укрытия для размещения мусоросортировочной линии.

На полигон ТБО получена лицензия по сбору, транспортировке, размещению опасных отходов №ОТ-43-003093(16) от 10.02.2009г. на срок до 10.02.2014 г.

Схемой предусматривается, что оба существующие полигоны ТБО будут обслуживать дополнительные сельские поселения, и в дальнейшем будут считаться межпоселенческими полигонам ТБО. В связи с увеличением объёмов принимаемых отходов предусматривается расширение существующих полигонов ТБО, соответственно на 6,4 и 7,4 га, дополнительно к существующим площадям на расчетный срок (2035 г.).

4.2 Проектируемая система очистки территории

4.2.1 Количество отходов

Нормы накопления отходов твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимаются по Справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» ( г. Москва, 1990г.) и СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) актуализированная редакция::

- твёрдые бытовые отходы – 1,1 м3 – 1,5 м3/год (в зависимости от степени благоустройства жилой застройки);

- смёт с улиц с 1 м2 (асфальтовое покрытие) – 5-15 кг;

Объём твёрдых  бытовых отходов от жилого сектора на территории  сельских поселений муниципального района по расчетным периодам приведён в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Объём твердых бытовых отходов от жилого сектора по расчетным периодам

| № пп | Наименование населенных пунктов | Объем твердых бытовых отходов, куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение (2010 г.) | Первая очередь (с 2011 по 2020 гг) | Расчетный срок (с 2021 по 2035 гг.) |
|  | Городские поселения |  |  |  |
|  | ГП Джалиль | 18533,4 | 184660,0 | 273555,0 |
|  | Сельские поселения |  |  |  |
| 1 | Азалаковское | 1501,5 | 14670,0 | 19282,5 |
| 2 | Александровское | 1387,5 | 13725,0 | 19485,0 |
| 3 | Альметьевское | 741,0 | 7335,0 | 9990,0 |
| 4 | Большенуркеевское | 993,0 | 9990,0 | 15097,5 |
| 5 | Верхнее-Чершилинское | 534,0 | 5100,0 | 6210,0 |
| 6 | Иляксазское | 1207,5 | 11775,0 | 15210,0 |
| 7 | Кавзияковское | 988,5 | 9840,0 | 5287,5 |
| 8 | Карашай-Сакловское | 904,5 | 9075,0 | 13185,0 |
| 9 | Лешев-тамакское | 1485,0 | 14475,0 | 18112,5 |
| 10 | Лякинское | 660,0 | 6270,0 | 7042,5 |
| 11 | Муртыш-Тамакское | 945,0 | 9600,0 | 13792,5 |
| 12 | Новоимянское | 1029,0 | 10065,0 | 14895,0 |
| 13 | Петровско-Заводское | 2431,5 | 24600,0 | 36562,5 |
| 14 | Рангазарское | 922,5 | 8790,0 | 10552,5 |
| 15 | Саклов-Башское | 1419,0 | 13695,0 | 18990,0 |
| 16 | Сармановское | 10525,5 | 108495,0 | 161077,5 |
| 17 | Старо-Имянское | 705,0 | 6660,0 | 8595,0 |
| 18 | Старокаширское | 1246,5 | 11895,0 | 16177,5 |
| 19 | Старомензелябашское | 1435,5 | 14595,0 | 21802,5 |
| 20 | Чукмарлинское | 594,0 | 5430,0 | 6345,0 |
| 21 | Шарлиареминское | 889,5 | 8340,0 | 10170,0 |
| 22 | Янурусовское | 1153,5 | 11040,0 | 13005,0 |
|  | Всего: | 52232,4 | 520120,0 | 743467,5 |

Общее количество отходов, по расчетным периодам,  приведено в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Сводная таблица отходов по расчетным периодам

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение (2010 г.) | Первая очередь (с 2011 по 2020 гг.) | Расчетный срок (с 2021 по 2035 гг.) |
| 1 | Твердые бытовые отходы | м3 т | 52232,4 20893,0 | 520120,0 208048,0 | 743467,5 297387,0 |
| 2 | Смёт с улиц | т | 895,2 | 9444,0 | 20097,0 |
|  | Всего: | м3 т | 52232,4 21788,2 | 520120,0 217492,0 | 743467,5 317484,0 |

Схемой предлагается ликвидация существующих на территории района свалок ТБО в количестве 51 штуки с последующей рекультивацией территории.

Предлагается создание трех межпоселенческих полигонов ТБО:

1. Существующий полигон ТБО у н.п. Сарманово, предлагается расшить на 6,4 га, дополнительно к существующей площади, в связи с тем, что данный полигон будет принимать отходы от ближайших сельских поселений. Существующая вместимость  полигона ТБО не позволит принять объем отходов на расчетный срок (2035 г). Срок окончания ввода дополнительной площади – I-я очередь (2020 г.).

2. Существующий полигон ТБО у пгт Джалиль, предлагается расширение на 7,4 га, дополнительно к существующей площади, в связи с тем, что данный полигон будет принимать отходы от ближайших сельских поселений. Существующая вместимость полигона ТБО не позволит принять объём отходов на расчетный срок (2035 г.). Срок окончания ввода дополнительной площади (2035 г.).

3. Строительство нового межпоселенческого полигона ТБО у н.п. Старый Имян. Площадь предлагаемого полигона – 3,3 га. Срок строительства – I-я очередь.

Местоположение полигонов должно уточняться, на следующих стадиях проектирования, с учетом геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий территории.

В таблице 4.4 приведены данные по межпоселенческим полигонам ТБО и перечень сельских поселений, которые будут обслуживаться данными полигонами.

Таблица 4.4

Полигоны ТБО существующие и предлагаемые

| № пп | Местоположение межпоселкового полигона твердых бытовых отходов (ТБО) | Поселения муниципального района, обслуживаемые полигоном ТБО | Объем ТБО на расчетный срок (с 2010 по 2035 гг.) | Площадь полигона, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | н.п. Сарманово (существующий) | Сармановское СП, Альметьевское СП, Иляксазское СП, Лякинское СП, Муртыш-Тамакское СП, Петрово-заводское СП, Рангазарское СП, Чукмарлинское СП | 533442,2 | Необходимая площадь расширения полигона ТБО до 2020 года 6,4 га (к существующей) |
| 2 | н.п. Джалиль (существующий | Пгт Джалиль, Лешев-Тамакское СП, Новоимянское СП, Старокаширское СП, Старомензелябашское СП, Александровское СП | 613442,5 | Необходимая площадь расширения полигона ТБО до 2035 года 7,4 га (к существующей) |
| 3 | н.п.Старый Имян (предалагаемый) | Старо-Имянское СП, Азалаковское СП, Большенуркеевское СП, Верхнее-Чершилинское СП, Казвияковское СП, Карашай-Сакловское СП, Саклов-Башское СП, Шарлиареминское СП, Янурусовское СП | 207277,5 | 3,3 |

Межпоселенческие полигона ТБО должны отвечать современным техническим требованиям.

На предполагаемых полигонах ТБО необходимо предусмотреть строительство площадок для мойки контейнеров и мусоровозов. Затраты на строительство мойки входят в общую стоимость строительства и расширения полигона ТБО (по проекту аналогу) в текущих ценах. Руководству Сармановского муниципального района совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ необходимо решить вопрос отвода земель под предлагаемые полигоны ТБО с учетом зон санитарной охраны.

Отобранные для полигонов участки должны отвечать следующим требованиям:

- территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра;

- уровень грунтовых вод должен быть не  ближе 1 метра от основания полигона, при более высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода;

- не допускается расположение участка на берегах рек, прудов, открытых водоёмов и в местах затопляемых паводковыми водами.

Бытовые и административные помещения на территории полигона должны иметь обособленный1 от производственных помещений вход.

Для обеспечения предлагаемых межпоселковых полигонов ТБО специализированной техникой в схеме предусмотрено приобретение:

1). На первую очередь (2020 г.)

- мусоровоз (КАМАЗ-53215) – 2 шт;

- ассенизационная машина (ГАЗ-КО-503В) – 2 шт.;

- бульдозер (ДТ-75 ДРС4) – 2 шт.;

- поливочная машина (КО-713 Н-04-ЗИЛ) – 2 шт.

2). На первую очередь (2035 г.)

- мусоровоз (КАМАЗ-53215) – 2 шт;(дополнительно)

- ассенизационная машина (ГАЗ-КО-503В) – 1 шт.;

- бульдозер (ДТ-75 ДРС4) – 1 шт.;

- поливочная машина (КО-713 Н-04-ЗИЛ) – 1 шт.

Захоронение отходов на полигоне ТБО регламентируется инструкциями, разработанными управляющей компанией, на основе «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов», Справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест», СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) актуализированная редакция, СанПиН 1.1.7.722, СП 4690-88, СанПиН 2.17.1322-03 к других.

Полигоны ТБО не должны принимать отходы, содержащие радиоактивные вещества, регенерируемые продукты нефтепереработки, отходы древесины, производственный и строительный мусор, больничные отходы, жидкие отходы из выгребов и ряд других.

Вторсырье, попадая вместе с другими отходами сначала в контейнеры, перемешиваются с грязью, пищевыми отходами, подвергается воздействию природных факторов и в результате происходит безвозвратная утрата его коммерческой ценности.

По данным приведенным в Государственном докладе «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды РТ» намного эффективнее  и перспективнее является направление по организации сбор вторсырья непосредственно от организаций и учреждений, а также путём открытия приёмных пунктов вторсырья от населения (особенно в крупных населенных пунктах). Система раздельного сбора вторсырья в жилищно-коммунальном секторе оправдана при решении следующих условий: вторсырье у населения необходимо принимать по коммерческим ценам; приёмные пункты должны располагаться  в непосредственной близости от жилых микрорайонов.

В муниципальном районе необходимо предусмотреть организацию системы сбора у населения  ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп).

Очистка территории райцентра и сельских поселений предлагается путём сбора твердых бытовых отходов  в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках. Места расположения контейнерных площадок и специальных площадок для крупногабаритных отходов, необходимо  согласовывать с органами санитарно-эпидемиологического надзора  совместно с представителем Исполнительного комитета сельских поселений и районным архитектором. Совет местного самоуправления сельского поселения совместно с организацией, осуществляющей вывоз ТБО составляют и утверждают график движения спецавтотранспорта и график  вывоза бытовых отходов с территории населенных пунктов, входящих в сельское поселение.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук. На территории частных домовладений места расположения контейнеров должны определять сами домовладельцы, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров.

Предлагается оборудовать контейнерные площадки в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТБО, с учётом дальности подноса не более 100 метров. Места установки контейнеров должны быть ограждены (высота ограждения 1,6 м) и освещены. Периодичность вывоза ТБО принята 1 раз в сутки.

Для сбора и хранения крупногабаритных отходов должны оборудоваться специальные площадки с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов, должен быть свободным подъезд к площадке для погрузки отходов. Рекомендуется совместное расположение площадок для крупногабаритных отходов и контейнерных площадок для сбора ТБО.

Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами  рекомендуется устанавливать урны ёмкостью не менее 30 литров. У подъездов многоквартирных домов, у входа в административные и общественные здания, помещения, объекты торговли и сферы услуг должны размещаться не менее одной урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности  использования территории, но не более 40 метров на оживленных и 100 метров – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. За содержанием урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

На объектах с обособленной территорией (рынки, парки, пляжи, лечебно-профилактические учреждения) запрещается строить и переоборудовать санитарные установки без согласования с санитарно-эпидемиологической станцией района, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару в местах, не отведенных для этой цели.

Для парков и скверов места установки урн должны быть не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих из расчета одна урна на 800 кв. метров площади парка. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета. Основную уборку нужно производить после закрытия парка до 8 часов утра.

На территории рынков без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 500 метров от места торговли. На рынках отходы следует  хранить в контейнерах, емкостью 1,2 м3. Технический персонал рынка, после его закрытия, должен производить основную уборку территории

4.3 Расчет потребности в контейнерах для жилого сектора поселений

Расчетная формула расчёта С=(РхNхКН), где

С - норма накопления ТБО в зависимости от степени благоустройства жилья, м3,

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов,

КН – 1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО,

N – суточная норма накопления ТБО на одного человека, м3 ( в зависимости от степени благоустройства) – 0,003 – 0,004 м3

Необходимое количество контейнеров

Формула расчёта ПСБ=(СхТхКР) : (VхКЗ), где:

С- суточная норма накопления ТБО, м3

Т – периодичность вывоза БТО, (1 раз в сутки),

КР = 1,05 коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерных площадок после разгрузки контейнеров;

V = 1,2 м3 – объём одного контейнера,

КЗ = 0,75 – коэффициент заполнения контейнера.

В таблице 4.5 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для жилого сектора для муниципального района по расчетным периодам.

На первую очередь (2020г.) необходимо установить дополнительно 109 контейнеров и оборудовать 84 контейнерные площадки, а на расчетный срок (2035 г.) – 55 контейнеров и 42 контейнерные площадки.

Таблица 4.5

Количество контейнеров и контейнерных площадок для жилого сектора

| № пп | Наименование населенных пунктов | I-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во контейнеров, шт | Кол-во контейнерных площадок, шт | Кол-во контейнеров, шт | Кол-во контейнерных площадок, шт |
|  | ГП Джалиль | 25 | 15 | 28 | 17 |
| 1 | Азалаковское | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Александровское | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Альметьевское | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Большенуркеевское | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Верхнее-Чершилинское | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Иляксазское | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | Кавзияковское | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Карашай-Сакловское | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Лешев-Тамакское | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 10 | Лякинское | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Муртыш-Тамакское | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Новоимянское | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Петровско-Заводское | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 14 | Рангазарское | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Саклов-Башское | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | Сармановское | 42 | 21 | 42 | 21 |
| 17 | Старо-Имянское | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Старокаширское | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 19 | Старомензелябашское | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 20 | Чукмарлинское | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Шарлиареминское | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Янурусовское | 4 | 2 | 4 | 2 |
|  | Всего: | 164 | 124 | 167 | 126 |

4.4 Промышленные отходы

Среди промышленных отходов, образовавшихся в Сармановском муниципальном районе, по убывающей лидируют отходы 4-го класса опасности (до 92,05%), за ними – отходы 5-го класса (6,18%), отходы 3-го класса – 1,7 %, 2-го класса – 1,3%. Остальные незначительные доли приходятся на отходы 1-го и 2-го классов.

Среди промышленных отходов 4-го класса опасности встречаются смёт с территорий, отходы полимерных материалов и тканей, пыль древесная, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных и цветных металлов, макулатура стружки, опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины. Из отходов 3-го класса опасности часто встречаются ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, фильтры загрязненные нефтепродуктами, 2-го класса – отработанные трансмиссионные масла, аккумуляторы, электролиты, 1-го класса  - отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и ртутные лампы.

Временное складирование и транспортировка отходов производства определяется проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами. Допускается временное складирование отходов производства и потребления по согласованию с Министерством экологии и природопользования Республики Татарстан:

- на производственной территории основных производителей отходов;

- на открытых, специально оборудованных для этого площадках;

- на приёмных пунктах вторичного сырья.

Временное хранение отходов на производственной территории предназначается:

- для селективного сбора и накопления отдельных видов отходов;

- для использования отходов в последующем техническом процессе, частичной или полной переработки и утилизации на вспомогательных производствах.

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временное хранение:

- в производственных и вспомогательных помещениях;

- в резервуарах – накопителях и прочих наземных и заглубленных специально-оборудованных ёмкостях;

- в цистернах, вагонетках;

- на открытых, приспособленных для хранения отходов, площадках.

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или негерметичной таре необходимо соблюдать следующие условия:

- временные склады и открытые площадки располагать с подветренной стороны по отношению к жилой зоне;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приёмников-накопителей  должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое  и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, керамическая плитка и другие);

- по периметру площадки предусмотреть обваловку и обособленную сеть ливнестока;

- не допускать поступления загрязненного ливнестока с площадки в ближайшие водоёмы.

Предельное количество при открытом хранении определяется по мере накопления массы отходов в установленном порядке.

Отходы производства и потребления III-V класса опасности разрешается складировать вместе с ТБО в соотношении не более 30% от массы ТБО.

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать следующим технологическим требованиям – не быть взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более 85 %.

Не допускается размещение на полигоне ТБО твёрдых и шламообразных токсичных промышленных отходов.

Для более детальной проработки вопроса и строительства полигона промышленных отходов и места его расположения, с учетом геоморфологических условий территории, необходимо отдельное задание на разработку проектно-сметной документации и решение вопроса отвода земель под полигон.

Ртутьсодержащие отходы сдаются на переработку в ООО «ПЭК» (г.Казань), радиоактивные отходы утилизируются в ООО «Казань-Драг-Мет» (г. Казань).

4.5 Медицинские отходы

В лечебно-профилактических учреждениях района образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы

Таблица 4.6

Сведения  об образовании отходов в ЛПУ за 2009 г.

| Объем образования медицинских отходов, т/год |
| --- |
| Класс А | Класс Б | Класс В | Класс Г | Класс Д | Итого: |
| 148,97 | 40,84 | 0 | 0,012 | 0 | 189,22 |

По данным МБУЗ «Сармановская центральная районная больница» медицинские отходы класса А (пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерических), мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.) вывозятся на полигон ТБО у н.п. Сарманово. Отходы класса Б – потенциально инфицированные отходы: материалы и инструменты, загрязнённые выделениями (шприцы, системы), сдаются на переработку в ООО «Интехпром» (г.Нижнекамск); анатомические отходы подлежат захоронению на кладбище села Сарманово, отходы класса Г (ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование) сдаются на переработку в ООО «ПЭК» (г. Казань; отходы класса Д (радиоактивные отходы) утилизируются в ООО «Казань-Драг-Мет» (г.Казань).

4.6 Биологические отходы

По данным Государственного доклада о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2010 году в Сармановском муниципальном районе образовано 23,34 т биологических отходов (таблица 4.7)

Таблица 4.7

Сведения об образовании биологических отходов в Сармановском

муниципальном районе в 2010 г.

| Падеж КРС, голов | Объём образования отходов, т/год | Падеж свиней, голов | Объём образования отходов, т/год | Падеж овец, голов | Объём образования отходов, т/год | Общий объём образования отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 5,82 | 9 | 0,24 | - | - | 23,34 |

Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Сармановского муниципального района на территории района имеется 45 биотермических ям (таблица 4.8), 29 из которых законсервированы, а также 8 сибиреязвенных скотомогильников (таблица 4.9).

Таблица 4.8

Сведения о биотермических ямах Сармановского муниципального района

| № ветеринарно-санитарной карточки | Населенный пункт | Сельское поселение | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кавзияково | Кавзияковское | действующие |
| 2 | с.Саклов-Баш | Секлов-Башское | действующие |
| 3 | с.Альметьево | Альметьевское | действующие |
| 4 | с.Муртыш-Тамак | Муртыш-Тамакское | действующие |
| 5 | с.Каташ-Каран | Янурусовское | действующие |
| 6 | с.Юлтимерово | Азалаковское | действующие |
| 7 | с.Шигаево | Азалаковское | действующие |
| 8 | с.Карашай Саклов | Карашай-Сакловское | действующие |
| 9 | д. Ширлиарема | Шариареминское | действующие |
| 10 | с.Кутемели | Новоимянское | действующие |
| 11 | д.Новый Мензелябаш | ГП пгт Джалиль | действующие |
| 12 | с.Сарайлы | Лешев-Тамакское | действующие |
| 13 | с.Старый Имян | Старо-Имянкое | действующие |
| 14 | с.Александровка | Александровское | действующие |
| 15 | с.Старый Кашир | Старокаширское | действующие |
| 16 | д.Муртыш Баш | Иляксазское | действующие |
| 17 | с.Сарманово | Сармановское | недействующие |
| 18 | с.Янурусово | Янурусовское | недействующие |
| 19 | с.Азалаково | Азалаковское | недействующие |
| 20 | с.Ляки | Лякинское | недействующие |
| 21 | с.Чукмарлы | Чукмарлинское | недействующие |
| 22 | с.Рангазар | Рангазарское | недействующие |
| 23 | с.Большое Нуркеево | Бельшенуркеевское | недействующие |
| 24 | д.Сулюково | Шарлиареминское | недействующие |
| 25 | д.Мустафино | Петровско-Заводское | недействующие |
| 26 | пгт.Джалиль | ГП пгт Джалиль | недействующие |
| 27 | Петровский Завод | Петровско-Заводское | недействующие |
| 28 | д.Сулы Саклово | Саклов-Башское | недействующие |
| 29 | д.Димитарлау | Петровско-Заводское | недействующие |
| 30 | д.Новый Мензелябаш | ГП пгт Джалиль | недействующие |
| 31 | д.Шарилиарема | Шарлиареминское | недействующие |
| 32 | с.Александровка | Александровское | недействующие |
| 33 | с.Альметьево | Альметьевское | недействующие |
| 34 | с.Кавзияково | Кавзияеовское | недействующие |
| 35 | с.Карашая Саклов | Карашай-Сакловское | недействующие |
| 36 | с.Каташ Каран | Янурусовское | недействующие |
| 37 | с.Кутемели | Новоимянское | недействующие |
| 38 | с.Муртыш-Тамак | Муртыш-Тамакское | недействующие |
| 39 | с.Саклов-Баш | Саклов-Башское | недействующие |
| 40 | с.Сарайлы | Лешев-Тамакское | недействующие |
| 41 | с.Старый Имян | Старо-Имянское | недействующие |
| 42 | с.Старый Кашир | Старокаширское | недействующие |
| 43 | с.Шигаево | Азалаковское | недействующие |
| 44 | с.Юлтимерово | Азалаковское | недействующие |
| 45 | с.Верхние Чыршылы | Верхнее-Чершилинское | недействующие |

В связи с тем, что биотермические ямы не соответствуют современным ветеринарно-санитарным требованиям, решением Сармановского районного суда от 14.11.2006 возложен запрет на эксплуатацию  ряда биотермических ям, которые на сегодняшний день законсервированы, а вместо них построены новые биотермические ямы.

Таблица 4.9

Сведения о сибиреязвенных скотомогильниках

Сармановского муниципального района

| № ветеринарно-санитарной карточки | Населенный пункт | Сельское поселение | Состояние | Время последнего захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сВерхние Чыршылы | Верхнее-Чершилинское | недействующие | 1930 |
| 2 | д.Сулюково | Шарлиареминское | недействующие | 1967 |
| 3 | с.Старый Имян | Старо-Имянское | недействующие | 1977 |
| 4 | д.Сулы-Саклово | Саклов-Башское | недействующие | 1959 |
| 5 | с.Альметьево | Пльметьевское | недействующие | 1993 |
| 6 | с.Чукмарлы | Чукмарлинское | недействующие | 1998 |
| 7 | д Шарлиарема | Шарлиареминское | недействующие | 2001 |
| 8 | с.Муртыш-Тамак | Муртыш-- Тамакское | недействующие | 2003 |

Согласно действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.1/21.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

В настоящее время множество населенных пунктов Сармановского муниципального района в нарушение установленных норм размещено в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Их негативному воздействию особенно подвержено население н.п. Джалиль, Старый Кашир, Рангазар, Муртыш-Тамак, Ляки, Карашай-Саклово, Каташ-Каран, Кутемли и др. (таблица 4.10).

Таблица 4.10

Населенные пункты, подверженные негативному воздействию скотомогильников

| № пп | Населенный пункт | Площадь населенного пункта, подверженная негативному воздействию скотомогильников, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азалаково | 23,56 |
| 2 | Александровка | 0,87 |
| 3 | Боламык | 16,20 |
| 4 | Большое Нуркеево | 1,92 |
| 5 | Джалиль | 158,04 |
| 6 | Димитарлау | 21,09 |
| 7 | Кавзияково | 37,15 |
| 8 | Карашай-Саклово | 45,88 |
| 9 | Каташ-Каран | 43,25 |
| 10 | Курмашево | 11,16 |
| 11 | Кутемели | 42,34 |
| 12 | Кызыл Бакча | 27,20 |
| 13 | Ляки | 47,17 |
| 14 | Муртыш-Баш | 40,34 |
| 15 | Муртыш-Тамак | 54,97 |
| 16 | Мустафино | 16,09 |
| 17 | Петровский Завод | 39,50 |
| 18 | Рангазар | 67,54 |
| 19 | Саклов-Баш | 4,94 |
| 20 | Сарйлы | 13,90 |
| 21 | Сарманово | 14,43 |
| 22 | Сарысаз-Тикерман | 1,04 |
| 23 | Старый Имян | 19,25 |
| 24 | Старый Кашир | 84,25 |
| 25 | Сулы-Саклово | 29,83 |
| 26 | Сулюково | 21,13 |
| 27 | Чукмарлы | 41,45 |
| 28 | Шарлиарема | 12,52 |
| 29 | Юльимерово | 10,63 |
| 30 | Янурусово | 16,87 |

Варианты возможности решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных скотомогильников описаны в разделе «Охрана окружающей среды» Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района. На территории муниципального района насчитывается 114 кладбищ общей площадью 51,173 га, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 метров. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства принимают участие в содержании и очистке кладбищ, проводят ремонт ограждений.

4.7 Отходы животноводства

Лидером по объёмам образования отходов является животноводство. Решением Правительственной комиссии по улучшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в Республике Татарстан совместно с администрацией городов и районов было поручено организовать активную работу по строительству и обустройству на сельхозпредприятиях типовых навозохранилищ, решить вопрос о внедрении современных технологий по утилизации отходов животноводства. Однако, никаких существенных сдвигов в решении данных вопросов не произошло. Проблема обезвреживания навоза и птичьего помета остаётся одной из самых актуальных. По действующим нормативным требованиям перед вывозом на поле, должно производиться предварительное обеззараживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах. В настоящее время навоз складируется на территории ферм, а затем вывозится на поля в качестве удобрения, что является потенциальным источником загрязнения почв и водных объектов. В республике разработаны и опробированы технологии по утилизации отходов животноводства.

К сожалению сельхозпредприятия неохотно применяют разработанные технологии утилизации навоза, ссылаясь на их дороговизну.

В Сармановском муниципальном районе в настоящее время насчитывается 5 навозохранилищ, расположенных в населенных пунктах: Альметьево, Кавзияково, Кутемели, Лешев-Тамак и Муртыш-Тамак. Данные навозохранилища не типовые, в их санитарно-защитной зоне оказываются жилые территории и молочные фермы. На данный момент в хозяйствах района преимущественно используется технология обеззараживания и переработки твердого навоза путем вывоза и складирования его в буртах на специально отведенные поля биотермическим способом.

Схемой предлагается ликвидация существующих навозохранилищ, которые не отвечают санитарным нормам.

Для утилизации и обеззараживания отходов животноводства схемой предлагается построить в муниципальном районе типовые межпоселенческие навозохранилища.

В таблице 4.11 приведен перечень и характеристика предлагаемых межпоселенческих навозохранилищ с указанием населенных пунктов, фермы которых относятся к данным навозохранилищам.

Таблица 4.11

Навозохранилища, предлагаемые к размещению

в Сармановском муниципальном районе

| № пп | Населенные пункты, где предлагается строительство навозохранилищ | Населенные пункты, фермы которых относятся к данным навозохранилищам | Объем навозохранилища, т | Типовой проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | н .п. Юлтимерово Азалаковское СП (предлагаемое) | Юлтимерово, Шигаево, Большое Нуркеево, Димитарлау, Побуждение, Верхние Чершилы, Усаево, Янарусово, Каташ-Каран, Чукмарлы, Нарат-Асты, Саях | 27 872,5 | 815-28 (секционное) |
| 2 | н.п. Старый Кашир Старокаширское СП (предлагаемое) | Старый Кашир, Кутемели, Буралы-Чишма, Муртыш-Тамак, Боламык, Кульметьево, Лешев-Тамак, Сарайлы, Муртыш-Баш, Старый Мензелябаш, Кузяково | 22 778,2 | 815-28 (секционное) |
| 3 | н.п. Альметьево Альметьевское СП (предлагаемое) | Альметьево, Кавзияково, Александровка, Рантамак | 9 628,4 | 815-28 (секционное) |
| 4 | н.п. Старый Имян Старо-Имяское СП (предлагаемое) | Карашай-Саклово, Шарлиарема, Саклов-Баш, Алга | 8 376,8 | 815-28 (секционное) |

На первую очередь (2020 г.) предлагается строительство межпоселенческого навозохранилища в населенных пунктах: Юлтимерово и Альметьево, а на расчетный срок (2035г.) в населенных пунктах: Старый Кашир, Старый Имян. Расположение  предлагаемых межпоселковых навозохранилищ является ориентировочным и должно уточняться на следующих стадиях проектирования с учетом геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий территории.

4.8 Удаление уличного смета

Предлагается проведение следующих работ по уборке улиц, скверов и парков:

1. Подметание и полив проезжей части магистральных улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специализированных уборочных машин.

2.  Подметание тротуаров и дорожек в парках и скверах вручную.

- Полив тротуаров, дорожек в парках и скверах вручную с помощью шлангов от поливочных кранов.

Протяженность дорог с усовершенстованным покрытием составляет:

- существующее положение (2010 год) – 29,84 км,

- первая очередь (2020 год) – 31,48 км,

- расчетный срок (2035 год) – 44,66 км.

Удалённый уличный смёт предлагается отвозить на полигоны ТБО для насыпи изолирующего слоя.

4.9 Очистка улиц от снега

Проектом намечается очистка улиц от снега и сколотого льда с вывозом из районов застройки на специально оборудованные площадки (снежные свалки). В районе нет типовых снежных свалок, места вывоза и временного складирования снега и сколотого льда согласовываются с администрацией муниципального района и главами местного самоуправления сельских поселений.

Схемой предлагается для села Сарманово и пгт Джалиль установить снегоплавильные установки компании «ВТК-Пром» марки СПУ-10 (производительностью – 30 м3/ч). Стоимость одной установки СПУ-10 составляет 2,02 млн. руб в ценах 2012 года.

На первую очередь и на расчетный срок по одной установке СПУ-10.

Санитарно-защитная зона от снегоплавильной установки или временных снежных свалок до жилой застройки должна быть не менее 100 метров.

5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

5.1 Существующее положение

Центральное отопление в Сармановском муниципальном районе есть только в пгт. Джалиль и с. Сарманово (райнный центр).

Теплоснабжение существующей застройки и предпряитий инфраструктуры пгт. Джалиль осуществляется от центральной котельной с семью котлами ТГВ-8. Теплопроизводительность котельной составляет 65,128 МВт/56,0 Гкал/час.

Состав оборудования и характеристика котлов котельных пгт. Джалиль представлены в таблице 5.1.

В п.г.т. Джалиль общественно-деловая застройка в основном обслуживается теплом от центральной котельной.

Теплоснабжение многоквартирного жилого сектора и общественно-деловой застройки с. Сарманово осуществляется от котельных предприятия ОАО «Сармановского МПП ЖКХ». Количество действующих котельных данного предприятия на территории с. Сарманово – 40 шт.

Самая мощная – центральная котельная, в которой установлены 3 котла – КВА – 1,16 МВт – каждый. Qобщ=3,48 Гкал/час/3,0 Гкал/час.

Данная котельная обслуживает жилые дома, бюджетные организации и прочие организации.

Часть общественно-деловой застройки снабжается теплом от встроенной, пристроенной или отдельно стоящей автономной котельной с бытовыми котлами до 100 кВт и менее.

Горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора обеспечивается от поквартирных газовых водонагревателей (газовая колонка). Горячее водоснабжение общественно-административных зданий осуществляется от ИТП в каждом здании.

Состав оборудования и характеристика котлов котельных с. Сарманово и пгт. Джалиль представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № пп | Котельная, БКМ Адрес | Тип котлов | Количество котлов | Производительность МВт/час / Гкал/час | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектная | Фактическая | Всего | Из них на горячее водоснаб. |
|  | Пгт. Джалиль |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | ТВГ – 8 | 7 шт. | 65,128/56,000 | 65,128/56,000 | 55 531 | 16 911 |
| 2 | Ледовый дворец | RS – A400 | 2 шт. | 0,8/0,688 | 0,8/0,688 | – |  |
|  | С. Сарманово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная, ул. Ленина, 30б | КВа-1,16 | 3 | 3,48/3,0 | 1,48/1,28 | 1 828,0 | - |
| 2 | Котельная ЦРБ ул. Куйбышева, 88б | КВа-0,93 | 2 | 1,86/2,0 | 0,66/0,57 | 1 952,0 | - |
| 3 | БМК, ул. Куйбышева, 74 | Климат-50 | 2 | 0,1/0,086 | 0,066/0,056 | - | - |
| 4 | БМК, ул.Куйбышева, 76 | Burham А-210 | 2 | 0,140/0,123 | 0,061/0,053 | - | - |
| 5 | БМК, ул.Ленина, 2а | КЧМ-5 N=96кВт | 1 | 0,096/0,082 | 0,015/0,013 | - | - |
| 6 | БМК, ул. Ленина, 14 | Климат-50 | 2 | 0,1/0,086 | 0,062/0,053 | - | - |
| 7 | БМК, ул. Ленина, 16 | Климат-50 | 2 | 0,1/0,086 | 0,061/0,052 | - | - |
| 8 | БМК, ул. Ленина, 27 | Burham А-208 А-210 | 1 1(р) | 0,125/0,108 | 0,052/0,045 | - | - |
| 9 | БМК, ул. Ленина, 33 | Burham А-208 | 1 | 0,125/0,108 | 0,029/0,025 | - | - |
| 10 | БМК МПП ЖКХ ул.Профсоюзная, 30 | Burham А-210 | 1 | 0,140/0,123 | 0,041/0,035 | - | - |
| 11 | БМК, ул. Строителей, 3 | КЧМ-5 N=96кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,052/0,045 | - | - |
| 12 | БМК, ул. Строителей, 4 | КСГ-80 | 2 | 0,16/0,138 | 0,057/0,049 | - | - |
| 13 | БМК, ул. Строителей, 5 | КЧМ- 5 КСГ-80 | 1 1 | 0,176/0,152 | 0,061/0,053 | - | - |
| 14 | БМК, ул. Строителей, 7 | КЧМ-5 N=96кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,042/0,037 | - | - |
| 15 | БМК, ул. Строителей, 9 | КЧМ-5 N=96кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,037/0,032 | - | - |
| 16 | БМК, ул. Строителей, 11 | Burham А-210 | 2 | 0,143/0,123 | 0,062/0,053 | - | - |
| 17 | БМК, ул. Исхаки, 1 | КСГ-80 Климат-80 | 1 1 | 0,16/0,138 | 0,047/0,040 | - | - |
| 18 | БМК, ул. Исхаки, 3 | Климат- 80 | 2 | 0,16/0,138 | 0,111/0,096 | - |  |
| 19 | БМК, ул. Исхаки, 21 | КЧМ-5 N=96 кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,087/0,074 | - | - |
| 20 | БМК, ул. Исхаки, 24 | Burham А-210 | 2(1р) | 0,143/0,123 | 0,085/0,073 | - | - |
| 21 | БМК, ул. Советская, 4 | КСТГ-31,5 | 2 | 0,063/0,054 | 0,029//0,025 | - | - |
| 22 | БМК, ул. Советская, 13 | КЧМ-5 N=96 кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,034/0,029 | - | - |
| 23 | БМК, ул. Советская, 15 | КЧМ-5 N=96 кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,036/0,031 | - | - |
| 24 | БМК, ул. Советская, 17 | КЧМ-5 N=96 кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,037/0,032 | - |  |
| 25 | БМК, ул. Советская, 21 | КСГ-80 | 2 | 0,16/0,136 | 0,055/0,047 | - | - |
| 26 | БМК, ул. Советская, 23 | КЧМ-5 N=96 кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,060/0,052 | - | - |
| 27 | БМК, ул. Советская, 33 | Климат-100 | 2 | 0,2/0,172 | 0,102/0,088 | - | - |
| 28 | Котельная, ул. СХТ, 8 | КСГ-80 | 1 | 0,08/0,068 | 0,028/0,025 | - | - |
| 29 | Котельная, ул. СХТ,1 0 | КСГ-80 | 1 | 0,08/0,068 | 0,044/0,038 | - | - |
| 30 | БМК, ул. СХТ, 14 | КСГ-80 Климат-80 | 1 1(р) | 0,08/0,068 | 0,043/0,037 | - | - |
| 31 | БМК, ул. СХТ, 27 | КСГ-80 | 2 | 0,16/0,136 | 0,073/0,063 | - | - |
| 32 | БМК, ул. СХТ, 28 | КСГ-80 | 2 | 0,16/0,136 | 0,049/0,043 | - | - |
| 33 | БМК, ул. СХТ, 29 | Климат-80 | 2 | 0,16/0,136 | 0,096/0,082 | - | - |
| 34 | БМК, ул. СХТ, 31 | КСТГ-31,5 | 2 | 0,063/0,054 | 0,037/0,038 | - | - |
| 35 | Котельная, ул. Ленина, 1а | КЧМ-5 N=96 кВт | 1 | 0,096/0,082 | 0,036/0,031 | - | - |
| 36 | Котельная, ул. Ленина, 35Б | КСТГ-23 | 1 | 0,023/0,02 | 0,018/0,016 | - | - |
| 37 | Котельная, ул. Ленина, 35А | Burham А-210 | 2(1р) | 0,143/0,123 | 0,051/0,044 | - | - |
| 38 | БМК, ул. Профсоюзная, 18 | КЧМ-5 N=96 кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,035/0,030 | - | - |
| 39 | БМК, ул. Строителей, 1 | КЧМ-5 N=96 кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0.032/0,028 | - | - |
| 40 | БМК, ул. Советская, 31 | КЧМ-5 N=96 кВт | 2 | 0,192/0,164 | 0,057/0,049 | - | - |

Данные по котельным и теплотрассы представлены ОАО «Водоканалсервис» - «Джалильское ПТС». Данные по котельным с. Сарманово представлены ОАО «Сармановское МПП ЖКХ».

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исчислении.

Состав оборудования и характеристика котлов по Сармановскому муниципальному району представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Состав оборудования и характеристика котлов

| № пп | Котельная, БКМ адрес | Тип котлов | Количество котлов | Производительность МВт / Гкал/час | Состояние на данный момент | учреждения, жилые дома, которые обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектная | Фактическая |  |  |
| 1 | Леваш-Томакское СП |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Леваш-Тамак | КЧМ-5 | 1 | 0,112/0,096 | - | уд. | Адм. Здание |
| 2 | Лякинское СП |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ляки | КЧМ-5 | 1 | 0,1/0,086 | - | уд. | Адм. Зд. |
|  |  | КЧМ-5 РС-100 | 1 1 | 0,1/0,086 | - | уд. | Школа, д/сад |
| 3 | Петровско-Заводское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Петровский Завод | КСГ-100 | 3 | 0,3/0,26 | 0,15/0,13 | уд. | Адм. здания |
|  |  | КСГ-100 | 3 | 0,3/0,26 | 0,1/0,09 | уд. |  |
|  |  | КСГ-50 | 2 | 0,1/0,086 | 0,042/0,036 | уд. |  |
| 4 | Староимянское СП |  |  |  |  | - |  |
|  | с. Старый Имян | Климат-100 – 6 шт | 6 | 0,095/0,082 | - | - уд. | СОШ, ФАП, д/сад, клуб, библиотека, исполком |
| 5 | Чукмарлинское СП |  |  |  |  | - |  |
|  | с. Чукмарлы | КЧМ-5 | - | 0,095/0,082 | - | неуд. | ДК |
| 6 | Янурусовское СП |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Янурусово | КЧМ-5 | - | - | - | авар. | ДК |

Данные по котельным населенных пунктов Сармановского муниципального района представлены администрацией района (по остальным населенным пунктам данные по котельным не предоставлены).

По предоставленным данным требуется реконструкция (замена котлов) котельных в н.п. Чукмарлы, Янурусово.

Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит – природный газ.

Существующие тепловые сети для жилой зоны проложены:

1) подземно:

а) в непроходном лотковом ж/бетонном канале;

б) бесканально – трубы в ППУ - изоляции;

2) надземно.

Прокладка труб в 2-х трубном исчислении. Протяженность трубопроводов представлена в таблице 5.1.

## 5.2 Исходные данные

Исходными данными для расчета тепловых нагрузок являются:

=-330С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

=200С – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий;

tm =-4,90С – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха ≤100С и менее (отопительный период).

Отопительный период для Сармановского района  составляет 235 суток (данные СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Расчетные расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилой и общественно-административной застройки, а так же расходы тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и на технологические нужды сельскохозяйственных предприятий определены в соответствии:

- с эскизом застройки и данными распределения жилого фонда, населения и территорий;

- технологических норм проектирования с/х предприятий;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

## 5.3 Тепловые нагрузки

Значение удельных показателей расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий на 1 м2, общей площади квартир q0  (Вт/м2) по периодам развития и этажности здания приняты из статьи «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий».

Для зданий строительства до 1995 года

- 1-3 эт. индивидуальные – 204,2 Вт/м2

- 4-6 этажные жилые дома – 78,6 Вт/м2

Для зданий строительства после 2000 года

- 1-3 эт. индивидуальные – 93,6 Вт/м2

- 4-6 этажные жилые дома – 64,6 Вт/м2

Формулы для определения тепловых нагрузок на ОВ и ГВС.

1. Максимальный тепловой поток МВт (Гкал/час) отопление жилых зданий

Ap – общая площадь жилья в м2.

2. Годовой расход теплоты на отопление – МВт/ Гкал/час

где Zo – продолжительность работы системы отопления за расчетный период, СНиП 23-01-99 – для  Сармановского района.

ti=20 0C средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемого здания.

tm – средняя температура наружного воздуха за расчетный период, tm=  4,90С (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

3. Максимальный тепловой поток на отопление МВт (Гкал/час) общественно-деловой застройки определен по формуле укрупненных расчетов:

Qmax=a qo Vн (ti-t0) x 10-6

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания.

q0 – удельная отопительная характеристика здания при t0= 340С, [Вт/м3•0С],

Vн – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3.

ti – средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения.

t0 = 330С  – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

4. Расчетный расход теплоты на вентиляцию, МВт, общественно-деловой застройки определяется по формуле для укрупненных расчетов:

QV=Vн•qv•(ti-t0), где

Vн –объем здания по наружному обмеру, м3,

Qv – удельная вентиляционная характеристика, Вт/м3•0С [ккал/ч.м3•оС].

ti – средняя температура внутреннего воздуха вентилируемых помещений здания, 0С,

t0= 330С– расчетная температура наружного воздуха.

5.Годовой расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:

– усредненное число часов работы системы вентиляции в течении суток (но не менее 16 часов),

– продолжительность работы системы вентиляции за расчетный период.

Для расчета поз. 2 и поз. 3 использовались «Методические указания …» (издание 4-ое, Москва, 2002 г.) под редакцией ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

5. Средний тепловой поток, Qhm, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

или Qhm=qhm,

где m – число человек;

a – норма расхода на горячее водоснабжение при температуре 55 на одного человека в сутки проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая; в зависимости от степени комфортности в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, [л];

b – норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемая в общественных зданиях при температуре 55 принимаемая в размере 25 л/сут на 1 человека.

– температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5)

c – удельная теплоёмкость воды принимаемая в расчётах равной 4,187  кДж/кг•

qh – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

qh = 247 Вт – на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением,            при средней, за отопительный период, норме расхода воды при температуре 55 0С на горячее водоснабжение в сутки на 1 человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением – 85 л/сут.

qn = 320 Вт – на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях.

6. Максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.

7. Годовой тепловой поток МВт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:

k – Коэффициент неравномерности потребления воды, k=0.15

П – продолжительность работы системы горячего водоснабжения в часах за сутки

Zo – продолжительность работы системы отопления в сутках

b – коэффициент уменьшения расхода горячего водоснабжения в летний период, b=0,8.

8. Среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение сельскохозяйственных предприятий.

m – количество потребителей горячей воды;

a – среднесуточная за отопительный период норма расхода горячей воды на одного потребителя [л/сут];

ρ – ρ=1 кг/л плотность воды;

c – c=4,2•103 Дж/кг°C – удельная теплоёмкость воды;

th – температура горячей воды по которой устанавливается норма потребления (th=55°C);

– температура холодной воды принимается при отсутствии точных данных: зимой +5°C летом +15°C;

ω – коэффициент учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному периоду; при отсутствии данных должен приниматься равным 0,8, для предприятий курортных и южных городов ω=1;

T – период потребления горячей воды в течении суток [ч]

Расход воды на технологические нужды сельскохозяйственных предприятий.

aсм – норма расхода смешанной воды [л/сут], для данного производства

tсм – температура смешанной воды [°C]

Данные по расходам тепла сведены в таблицы, и приведены в приложение 2.

Часовые и годовые расходы тепла по объектам инфраструктуры приведены в таблице 5.3. Расходы по агропромышленному комплексу приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.3

Расходы тепла (по строящимся объектам инфраструктуры), МВт

| № пп | Наименование объекта | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот, МВт | Qв, МВт | Qгвс, МВт | Qобщ часовой, МВт | Qобщ Годовой, тыс. МВт | Qот, МВт | Qв, МВт | Qгвс, МВт | Qобщ часовой, МВт | Qобщ Годовой, тыс. МВт |
|  | Пгт. Джалиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад, совмещенный со школой на 80 мест | 0,070 | 0,021 | 0,030 | 0,121 | 0,320 | 0,070 | 0,021 | 0,030 | 0,121 | 0,320 |
|  | Детский сад на 110 мест | - | - | - | - | - | 0,287 | 0,035 | 0,232 | 0,554 | 1,468 |
|  | Нач. школа совмещенная с д. садом на 120 мест | 0,134 | 0,031 | 0,045 | 0,210 | 0,556 | 0,134 | 0,031 | 0,045 | 0,210 | 0,556 |
|  | Дом детского творчества на 430 мест | 0,269 | 0,179 | 0,137 | 0,585 | 1,550 | 0,269 | 0,179 | 0,137 | 0,585 | 1,550 |
|  | Корпус райн. больницы на 100 коек | 0,633 | 0,465 | 0,480 | 1,578 | 4,181 | 0,633 | 0,465 | 0,480 | 1,578 | 4,181 |
|  | Общественный центр на 235 мест | 0,166 | 0,112 | 0,080 | 0,358 | 0,949 | 0,166 | 0,112 | 0,080 | 0,358 | 0,949 |
|  | Библиотека в составе общ. центра на 49690 экз. | 0,118 | 0,080 | 0,038 | 0,236 | 0,625 | 0,118 | 0,080 | 0,038 | 0,236 | 0,625 |
|  | Многофунк. спортивный комплекс 2100 кв.м. площади пола | 1,152 | 0,769 | 0,160 | 2,081 | 5,514 | 1,152 | 0,769 | 0,160 | 2,081 | 5,514 |
|  | Плават. бассейн 347 кв.м. зеркала воды | 0,142 | 0,173 | 0,115 | 0,43 | 1,139 | 0,142 | 0,173 | 0,115 | 0,43 | 1,139 |
|  | Стадион | 0,591 | 0,071 | 0,478 | 1,14 | 3,021 | 0,591 | 0,071 | 0,478 | 1,14 | 3,021 |
|  | Гостиница на 80 мест | 0,013 | 0,002 | 0,008 | 0,023 | 0,061 | 0,013 | 0,002 | 0,008 | 0,023 | 0,061 |
| 2 | Александровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Офис врача общей практики на 15 посещений в смену | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 |
| 3 | Большенуркеевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Большое Нупркеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП на 15 посещений в смену | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 |
| 4 | Верхнее-Чершилинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Верхние Чершилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП в составе общ. центра на 15 посещений в смену | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 |
|  | СК в составе общ. центра на 60 мест | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,081 | 0,215 | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,081 | 0,215 |
| 5 | Иляксазское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Иляксаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП в составе общ. центра на 15 посещений в смену | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 |
|  | Д. Муртыш Баш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 20 мест (в составе общ. центра) | 0,072 | 0,021 | 0,008 | 0,101 | 0,268 | 0,072 | 0,021 | 0,008 | 0,101 | 0,268 |
|  | Нач. школа в составе общ. центра на 20 мест | 0,036 | 0,085 | 0,011 | 0,132 | 0,358 | 0,036 | 0,085 | 0,011 | 0,132 | 0,358 |
|  | СК в составе общ. центра на 60 мест | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,081 | 0,215 | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,081 | 0,215 |
| 7 | Карашай-Сакловское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Карашай-Саклово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП на 15 посещений в смену | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 |
| 8 | Лешев-Тамакское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Лешев -Тамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СК в составе общ. центра на 60 мест | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,081 | 0,215 | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,081 | 0,215 |
|  | Спортзал в составе общ.центра на 122 кв.м. пл. пола | 0,110 | 0,053 | 0,012 | 0,175 | 0,463 | 0,110 | 0,053 | 0,012 | 0,175 | 0,463 |
| 9 | Новоимянское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Новый Имян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 15 мест | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 |
| 10 | Петровско-Заводское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Димитарлау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СК на 50 мест | 0,035 | 0,023 | 0,020 | 0,079 | 0,214 | 0,035 | 0,023 | 0,020 | 0,079 | 0,214 |
|  | С. Петровский Завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 110 мест | 0,110 | 0,032 | 0,042 | 0,184 | 0,488 | 0,110 | 0,032 | 0,042 | 0,184 | 0,488 |
|  | Общеобр. школа на 284 места | - | - | - | - | - | 0,179 | 0,041 | 0,097 | 0,317 | 0,840 |
|  | Офис врача общей практики на 15 посещений в смену | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 |
|  | Спорт. оздоров. комплекс 412 кв. м. площади пола | 0,208 | 0,141 | 0,023 | 0,372 | 0,985 | 0,208 | 0,141 | 0,023 | 0,372 | 0,985 |
| 12 | Саклов-Башское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Саклов-Баш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 40 мест | - | - | - | - | - | 0,144 | 0,042 | 0,016 | 0,202 | 0,536 |
|  | Нач. школа в составе общ. центра на 20 мест | 0,036 | 0,085 | 0,011 | 0,132 | 0,358 | 0,036 | 0,085 | 0,011 | 0,132 | 0,358 |
|  | Д. Сулы-Саклово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 20 мест (в составе общ. центра) | 0,072 | 0,021 | 0,008 | 0,101 | 0,268 | 0,072 | 0,021 | 0,008 | 0,101 | 0,268 |
|  | ФАП в составе общ. центра на 15 посещений в смену | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 | 0,053 | 0,016 | 0,006 | 0,075 | 0,199 |
|  | СК в составе общ. центра на 60 мест | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,081 | 0,215 | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,081 | 0,215 |
| 13 | Сармановское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Сарманово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад, совмещенный с нач. школой на 45 мест | 0,144 | 0,042 | 0,016 | 0,202 | 0,536 | 0,144 | 0,042 | 0,016 | 0,202 | 0,536 |
|  | Детский сад на 110 мест | 0,110 | 0,032 | 0,042 | 0,184 | 0,488 | 0,110 | 0,032 | 0,042 | 0,184 | 0,488 |
|  | Детский сад на 280 мест | - | - | - | - | - | 0,203 | 0,060 | 0,096 | 0,359 | 0,951 |
|  | Нач. школа, совмещенная с дет. Садом на 80 мест | 0,075 | 0,025 | 0,035 | 0,135 | 0,357 | 0,075 | 0,025 | 0,035 | 0,135 | 0,357 |
|  | Общеобр. школа на 162 места | - | - | - | - | - | 0,232 | 0,048 | 0,057 | 0,337 | 0,892 |
|  | Внешкольное учр. в составе общ. центра на 681 место | 0,289 | 0,181 | 0,141 | 0,611 | 1,619 | 0,289 | 0,181 | 0,141 | 0,611 | 1,619 |
|  | Новый корпус ЦРБ на 145 коек | 0,633 | 0,465 | 0,051 | 1,149 | 3,045 | 0,633 | 0,465 | 0,051 | 1,149 | 3,045 |
|  | Общественный центр на 198 мест | 0,112 | 0,224 | 0,071 | 0,407 | 1,078 | 0,112 | 0,224 | 0,071 | 0,407 | 1,078 |
|  | Библиотека в составе общ. центра на 11746 экз. | 0,036 | 0,024 | 0,012 | 0,072 | 0,191 | 0,036 | 0,024 | 0,012 | 0,072 | 0,191 |
|  | Универс. спорт. зал с плават. бассейном 150 кв. м. площади пола | 0,480 | 0,320 | 0,115 | 0,865 | 2,292 | 0,480 | 0,320 | 0,115 | 0,865 | 2,292 |
|  | Спорт.оздоров.центр с плават.бассейном 1668 кв.м. площади пола | - | - | - | - | - | 0,672 | 0,423 | 0,160 | 1,255 | 3,325 |
|  | Спорт.зал с плават.бассейном 212,5 кв.м. площади пола | 0,495 | 0,334 | 0,118 | 0,947 | 2,509 | 0,495 | 0,334 | 0,118 | 0,947 | 2,509 |
|  | Спорт.оздор.центр с плават.бассейном 523,5 кв.м. пл. пола | - | - | - | - | - | 0,576 | 0,385 | 0,144 | 1,105 | 2,928 |
| 16 | Чукмарлинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Чукмарлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 30 мест в составе комплекса «Нач. школа+дет. сад» | 0,037 | 0,011 | 0,010 | 0,058 | 0,153 | 0,037 | 0,011 | 0,010 | 0,058 | 0,153 |
|  | Нач. школа на 25 мест в составе комплекса «Нач. школа+дет. сад» | 0,037 | 0,087 | 0,011 | 0,135 | 0,358 | 0,037 | 0,087 | 0,011 | 0,135 | 0,358 |
| 22 | Янурусовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Каташ-Каран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК на 150 мест | 0,148 | 0,103 | 0,054 | 0,305 | 0,808 | 0,148 | 0,103 | 0,054 | 0,305 | 0,808 |
|  | Итого: | 7,131 | 4,436 | 2,514 | 14,032 | 37,204 | 9,424 | 5,470 | 3,316 | 18,161 | 48,144 |

Таблица 5.4

Расходы тепла по объектам агропромышленного комплекса, МВт

| № пп | Наименование поселения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгв | Qтехн | Qобщ | Qот | Qв | Qгв | Qтехн | Qобщ | Qот | Qв | Qгв | Qтехн | Qобщ |
| 1 | Азалаковское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шигаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 1400 голов | 0,293 | 1,748 | 30,370 | 0,468 | 32,879 | 0,293 | 1,748 | 30,370 | 0,468 | 32,879 | 0,293 | 1,748 | 30,370 | 0,468 | 32,879 |
|  | Птицеферма на 50 000 т мяса | - | - | - | - | - | 8,505 | 12,375 | 0,001 | 2,082 | 22,963 | 8,505 | 12,375 | 0,001 | 2,082 | 22,963 |
|  | Юлтимерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 24 головы | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 |
|  | Свиноферма на 200 голов | 0,014 | 0,085 | 4,823 | 0,048 | 4,970 | 0,014 | 0,085 | 4,823 | 0,048 | 4,970 | 0,014 | 0,085 | 4,823 | 0,048 | 4,970 |
|  | Ферма КРС на 24 головы | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 |
| 2 | Александровское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 30 голов | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 |
| 3 | Альметьевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Альметьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 700 голов | 0,154 | 0,630 | 2,898 | 0,245 | 3,927 | 0,154 | 0,630 | 2,898 | 0,245 | 3,927 | 0,154 | 0,630 | 2,898 | 0,245 | 3,927 |
| 4 | Большенуркеевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большое Нуркеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиноферма на 150 голов | 0,016 | 0,095 | 3,405 | 0,053 | 3,569 | 0,016 | 0,095 | 3,405 | 0,053 | 3,569 | 0,016 | 0,095 | 3,405 | 0,053 | 3,569 |
| 5 | Верхнее-Чершилинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхние Чершилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 60 голов (100 голов на 1 очередь) | 0,013 | 0,054 | 0,248 | 0,021 | 0,336 | 0,022 | 0,090 | 0,414 | 0,035 | 0,561 | 0,022 | 0,090 | 0,414 | 0,035 | 0,561 |
|  | Нижние Чершилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиноферма на 50 голов | 0,006 | 0,032 | 1,135 | 0,018 | 1,191 | 0,006 | 0,032 | 1,135 | 0,018 | 1,191 | 0,006 | 0,032 | 1,135 | 0,018 | 1,191 |
|  | Усаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиноферма на 150 голов | 0,016 | 0,095 | 3,405 | 0,053 | 3,569 | 0,016 | 0,095 | 3,405 | 0,053 | 3,569 | 0,016 | 0,095 | 3,405 | 0,053 | 3,569 |
| 6 | Иляксазское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муртыш Баш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 300 голов | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 |
| 7 | Кавзияковское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавзияково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 800 голов | 0,176 | 0,720 | 3,312 | 0,280 | 4,488 | 0,176 | 0,720 | 3,312 | 0,280 | 4,488 | 0,176 | 0,720 | 3,312 | 0,280 | 4,488 |
| 8 | Карашай-Сакловское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крашай-Саклово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 600 голов | 0,131 | 0,539 | 13,619 | 0,210 | 14,499 | 0,131 | 0,539 | 13,619 | 0,210 | 14,499 | 0,131 | 0,539 | 13,619 | 0,210 | 14,499 |
| 9 | Лешев-Тамакское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лешев Тамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 500 голов | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 |
|  | Сарайлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 350 голов | 0,077 | 0,315 | 1,449 | 0,123 | 1,964 | 0,077 | 0,315 | 1,449 | 0,123 | 1,964 | 0,077 | 0,315 | 1,449 | 0,123 | 1,964 |
| 10 | Муртыш-Тамакское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Боламык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 50 голов | - | - | - | - | - | 0,011 | 0,045 | 0,207 | 0,016 | 0,279 | 0,011 | 0,045 | 0,207 | 0,016 | 0,279 |
|  | Кульметьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 200 голов | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 |
|  | Муртыш-Тамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 500 голов | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 |
| 11 | Новоимянское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буралы-Чишма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 50 голов | 0,011 | 0,065 | 1,135 | 0,018 | 1,229 | 0,011 | 0,065 | 1,135 | 0,018 | 1,229 | 0,011 | 0,065 | 1,135 | 0,018 | 1,229 |
|  | Кутемели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 1200 голов | 0,264 | 1,080 | 4,968 | 0,420 | 6,732 | 0,264 | 1,080 | 4,968 | 0,420 | 6,732 | 0,264 | 1,080 | 4,968 | 0,420 | 6,732 |
|  | Ферма КРС на 380 голов | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 |
| 12 | Петровско-Заводское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Димитарлау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 30 голов | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 |
|  | Пробуждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 24голов | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 |
| 13 | Рангазарское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рантамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 400 голов | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 |
|  | Ферма КРС на 24 голов | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 |
| 14 | Саклов-Башское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 200 голов | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 |
|  | Саклов-Баш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 200 голов | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 |
|  | Ферма КРС на 300 голов | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 |
| 15 | Сармановское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое Ахметово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 200 голов | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 | 0,044 | 0,261 | 4,540 | 0,070 | 4,915 |
|  | Сарманово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 25 голов | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 | 0,005 | 0,030 | 0,252 | 0,008 | 0,295 |
| 16 | Староимянское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старый Имян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 40 голов | 0,009 | 0,036 | 0,166 | 0,014 | 0,225 | 0,009 | 0,036 | 0,166 | 0,014 | 0,225 | 0,009 | 0,036 | 0,166 | 0,014 | 0,225 |
| 17 | Старокаширское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старый Кашир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 500 голов | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 |
| 18 | Старомензелябашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кузяково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козоводческая ферма на 500 голов | 0,110 | 0,670 | 3,970 | 0,130 | 4,880 | 0,110 | 0,670 | 3,970 | 0,130 | 4,880 | 0,110 | 0,670 | 3,970 | 0,130 | 4,880 |
|  | Старый Мензелябаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 500 голов | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 | 0,110 | 0,450 | 2,070 | 0,175 | 2,805 |
| 19 | Чукмарлинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарат-Асты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 30 голов | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 | 0,008 | 0,046 | 0,224 | 0,011 | 0,288 |
|  | Ферма КРС на 300 голов | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 |
|  | Саях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 100 голов | 0,022 | 0,090 | 0,414 | 0,035 | 0,561 | 0,022 | 0,090 | 0,414 | 0,035 | 0,561 | 0,022 | 0,090 | 0,414 | 0,035 | 0,561 |
|  | Чукмарлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 300 голов | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 | 0,066 | 0,269 | 1,243 | 0,105 | 1,683 |
| 20 | Шарлиареминское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шарлиарема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 400 голов | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 |
| 21 | Янурусовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каташ-Каран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 400 голов | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 |
|  | Янурусово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС на 400 голов | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 | 0,088 | 0,523 | 9,079 | 0,140 | 9,830 |
|  | Всего | 2,666 | 12,987 | 153,300 | 4,285 | 173,235 | 11,206 | 25,533 | 154,43 | 6,421 | 197,587 | 11,206 | 25,533 | 154,43 | 6,421 | 197,587 |

## 5.4 Проектные решения

Теплоснабжение многоквартирной и общественно-деловой застроек в пгт. Джалиль и с. Сарманово на первую очередь (2020 г.) и на расчётный срок (2035 г.) предусмотрено от существующих котельных. Теплоснабжение новых объектов инфраструктуры предусматривается от проектируемых котельных (БМК).

Теплоснабжение индивидуальной застройки – децентрализованное, от собственных генераторов тепла (бытовые котлоагрегаты).

Для всех централизованных источников тепла, а также для отопления индивидуальной застройки – основным видом топлива предусматривается природный газ.

Перспективная прокладка тепловых сетей от БМК – двухтрубная, трубы предлагаются стальные электросварные по ГОСТ 10074-2001.

Прокладка теплосетей:

- надземно – на низких и высоких опорах (через дороги), трубы в ППУ-изоляции, в оцинкованной оболочке;

- подземно – в непроходных  ж/б каналах или бесканально – трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке.

### 5.4.1 Перспективные БМК и тепловые сети

Для отопления общественно-административных зданий в пгт. Джалиль, с. Сарманово и в сельских поселениях необходимо предусмотреть котельные (БМК) с тепловыми сетями. Перспективные котельные сведены в таблицу 5.5.

Таблица 5.5

Перспективные котельные Сармановского района

| № пп | Котельная, БКМ | Тип и количество котлов в котельной | Населенный пункт Объекты обслуживания | Температурный график °C | Расход теплоносителя. [т/час] | Теплопроизводительность. [МВт/ Гкал/час] | Топливо–природный газ [нм³/час] | Срок реализации | Диаметр магистрального теплопровода [мм] | Ориентировочная длина маг. теплопровода [м] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельские поселения |
| 1 | Котельная №1п | КС-Г-50 – 2 шт. | С. Александровка Офис врача | 95 – 70 | 2,86 | 0,083/ 0,071 | 9,71 | I-я очередь (2020 год)) | ( 57х3.5 | 50,0 |
| 2 | Котельная №2п | КС-Г-50 – 2 шт. | С. Бол. Нуркеево ФАП | 95 – 70 | 2,86 | 0,083/ 0,071 | 9,71 | I-я очередь (2020 год)) | ( 57х3.5 | 50,0 |
| 3 | Котельная №3п | КС-Г-100 – 2 шт. | С. Верх. Чершилы Общ. центр с ФАП и СК | 95 – 70 | 5,93 | 0,172/ 0,148 | 20,13 | I-я очередь (2020 год)) | ( 76х3.5 | 150,0 |
| 4 | Котельная №4п | КС-Г-50 – 2 шт. | С. Иляксаз Общ. центр с ФАП | 95 – 70 | 2,86 | 0,083/ 0,071 | 9,71 | I-я очередь (2020 год)) | ( 57х3.5 | 50,0 |
| 5 | Котельная №5п | КВГ-250 – 2 шт. | Д. Муртыш-Баш Общ. центр с д/с., школой и СК | 95 – 70 | 11,89 | 0,345/ 0,297 | 40,38 | I-я очередь (2020 год)) | ( 89х3.5 | 200,0 |
| 6 | Котельная №6п | КС-Г-50 – 2 шт. | С. Карашай-Саклов ФАП | 95 – 70 | 2,86 | 0,083/ 0,071 | 9,71 | I-я очередь (2020 год)) | ( 57х3.5 | 50,0 |
| 7 | Котельная №7п | КВГ-160 – 2 шт. | С. Лешев-Тамак Общ. центр с СК и спортзалом | 95 – 70 | 9,72 | 0,282/ 0,242 | 33,00 | I-я очередь (2020 год)) | ( 89х3.5 | 150,0 |
| 8 | Котельная №8п | КС-Г-50 – 2 шт. | С. Новый Имян Дет. сад | 95 – 70 | 2,86 | 0,083/ 0,071 | 9,71 | I-я очередь (2020 год)) | ( 57х3.5 | 150,0 |
| 9 | Котельная №9п | КС-Г-50 – 2 шт. | Д. Димитарлау СК | 95 – 70 | 3,00 | 0,087/ 0,075 | 10,18 | I-я очередь (2020 год)) | ( 76х3.5 | 100,0 |
| 10 | Котельная №10п | КВГ-160 – 2 шт | С. Петровс. Завод Дет. сад | 95 – 70 | 6,96 | 0,202/ 0,174 | 23,64 | I-я очередь (2020 год)) | ( 76х3.5 | 150,0 |
| 11 | Котельная №11п | КВГ-250 – 2 шт | С. Петровс. Завод Школа | 95 – 70 | 12,02 | 0,349/ 0,300 | 40,84 | Рас. срок (2035) | ( 89х3.5 | 150,0 |
| 12 | Котельная №12п | КС-Г-50 – 2 шт. | С. Петровс. Завод Офис врача | 95 – 70 | 2,86 | 0,083/ 0,071 | 9,71 | I-я очередь (2020 год)) | ( 89х3.5 | 50,0 |
| 13 | Котельная №13п | КВГ-250 – 2 шт | С. Петровс. Завод Спорт. комплекс | 95 – 70 | 14,09 | 0,409/ 0,352 | 47,87 | I-я очередь (2020 год)) | ( 89х3.5 | 200,0 |
| 14 | Котельная №14п | КВГ-160 – 2 шт | С. Саклов-Баш Дет. сад | 95 – 70 | 7,65 | 0,222/ 0,191 | 25,98 | Рас. срок (2035) | ( 89х3.5 | 150,0 |
| 15 | Котельная №15п | КС-Г-100 – 2 шт. | С. Саклов-Баш Нач. школа | 95 – 70 | 5,00 | 0,145/ 0,125 | 16,97 | I-я очередь (2020 год)) | ( 76х3.5 | 150,0 |
| 16 | Котельная №16п | КВГ-160 – 2 шт | Д. Сулы-Саклово Общ. центр с д.с., ФАП, СК | 95 – 70 | 9,75 | 0,283/ 0,243 | 33,12 | I-я очередь (2020 год)) | ( 108х4.0 | 250,0 |
| 17 | Котельная №17п | КВГ-160 – 2 шт | С. Чукмарлы Дет.сад+школа | 95 – 70 | 7,30 | 0,212/ 0,183 | 24,81 | I-я очередь (2020 год)) | ( 76х3.5 | 200,0 |
| 18 | Котельная №18п | КВГ-250 – 2 шт | С. Каташ-Каран СДК | 95 – 70 | 11,58 | 0,336/ 0,289 | 39,32 | I-я очередь (2020 год)) | ( 89х3.5 | 150,0 |
|  | Пгт. Джалиль |
| 1 | Котельная №1п | КВГ-250 – 2 шт | Дет.сад+школа | 95 – 70 | 12,54 | 0,364/ 0,313 | 42,60 | I-я очередь (2020 год)) | ( 89х3.5 | 150,0 |
| 2 | Котельная №2п | КВГ-400 – 2 шт. | Детс. Сад на 110 м | 95 – 70 | 20,98 | 0,609/ 0,524 | 71,27 | Рас. срок (2035) | ( 108х4.0 | 100,0 |
| 3 | Котельная №3п | КВГ-400 – 2 шт. | Дом детского творчества | 95 – 70 | 22,19 | 0,644/ 0,553 | 75,37 | I-я очередь (2020 год)) | ( 108х4.0 | 100,0 |
| 4 | Котельная №4п | КВГ-400 – 2 шт. | Общ. центр с библиотекой | 95 – 70 | 22,51 | 0,653/ 0,562 | 76,47 | I-я очередь (2020 год)) | ( 108х4.0 | 200,0 |
| 5 | Котельная №5п | КВ-ГМ-1,25 – 2 шт. | Спортив. Комплекс | 95 – 70 | 78,90 | 2,289/ 1,969 | 267,88 | I-я очередь (2020 год)) | ( 219х7.0 | 200,0 |
| 6 | Котельная №6п | КВГ-250 – 2 шт. | Плават. бассейн | 95 – 70 | 16,30 | 0,473/ 0,407 | 55,36 | I-я очередь (2020 год)) | ( 108х4.0 | 200,0 |
| 7 | Котельная №7п | КВГ-800 – 2 шт. | Стадион | 95 – 70 | 43,20 | 1,254/ 1,078 | 146,76 | I-я очередь (2020 год)) | ( 159х4.5 | 300,0 |
|  | С. Сарманово |
| 1 | Котельная №1п | КВГ-250 – 2 шт | Дет. Сад+школа | 95 – 70 | 12,78 | 0,371/ 0,319 | 43,42 | I-я очередь (2020 год)) | ( 108х4.0 | 200,0 |
| 2 | Котельная №2п | КВГ-400 – 2 шт. | Детс. Сад на 110 мест | 95 – 70 | 20,98 | 0,609/ 0,524 | 71,27 | I-я очередь (2020 год)) | ( 108х4.0 | 100,0 |
| 3 | Котельная №3п | КВГ-250 – 2 шт | Дет. Сад на 280 м. | 95 – 70 | 12,78 | 0,371/ 0,319 | 43,42 | Рас. срок (2035) | ( 108х4.0 | 100,0 |
| 4 | Котельная №4п | КС-Г-100 – 2 шт. | Школа на 162 м. | 95 – 70 | 5,13 | 0,149/ 0,128 | 17,44 | Рас. срок (2035) | ( 76х3.5 | 150,0 |
| 5 | Котельная №5п | КВГ-630 – 2 шт. | Общ. центр с внеш.учр. и библиот. | 95 – 70 | 41,31 | 1,199/ 1,031 | 140,28 | I-я очередь (2020 год) | ( 159х4.5 | 200,0 |
| 6 | Котельная №6п | КВГ-800 – 2 шт. | Спортзал с бассеном 1 | 95 – 70 | 47,58 | 1,381/ 1,187 | 161,62 | Рас. срок (2035) | ( 159х4.5 | 200,0 |
| 7 | Котельная №7п | КВГ-630 – 2 шт. | Спортзал с бассеном 2 | 95 – 70 | 35,90 | 1,042/ 0,896 | 121,95 | I-я очередь (2020 год) | ( 159х4.5 | 200,0 |
| 8 | Котельная №8п | КВГ-800 – 2 шт. | Спортзал с бассеном 3 | 95 – 70 | 41,89 | 1,216/ 1,045 | 142,31 | Рас. срок (2035) | ( 159х4.5 | 200,0 |
|  | Агропромышленный комплекс |
|  |  |  | Азалаковское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 АПК | КВ-ГМ-20-150 – 2 шт. | Шигаево Птицеферма на 50 000 т мяса | 95 – 70 | 791,08 | 22,963/ 19,748 | 2 387,36 | I-я очередь (2020 год) | - | 1 500,0 |
| 2 | Котельная №2 АПК | КВГ-250 – 2 шт. | Юлтимерово Ферма КРС на 24 головы | 95 – 70 | 10,16 | 0,295/ 0,254 | 34,52 | I-я очередь (2020 год) | ( 108х4.0 | 600,0 |
| 3 | Котельная №3 АПК | КВГ-250 – 2 шт. | Юлтимерово Ферма КРС на 24 головы | 95 – 70 | 10,16 | 0,295/ 0,254 | 34,52 | I-я очередь (2020 год) | ( 108х4.0 | 600,0 |
|  |  |  | Муртыш-Тамакское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №4 АПК | КВГ-250 – 2 шт. | Боламык Ферма КРС на 50 голов | 95 – 70 | 9,61 | 0,279/ 0,240 | 32,65 | I-я очередь (2020 год) | ( 108х4.0 | 600,0 |
|  |  |  | Сармановское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №5 АПК | КВГ-250 – 2 шт. | Сарманово Ферма КРС на 25 голов | 95 – 70 | 10,16 | 0,295/ 0,254 | 34,52 | I-я очередь (2020 год) | ( 108х4.0 | 600,0 |

В связи с неудовлетворительным состоянием котлов в котельных н.п. Чукмарлы и Янурусово (объекты инфраструктуры) предлагается заменить устаревшие котлы на новые (I-ая очередь – 2020 год).

На расчетные сроки предлагаются следующие мероприятия:

Таблица 5.6

| Наименование мероприятий | I-ая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- |
| Строительство БМК для общ.-адм. зданий, шт. | 26 | 7 |
| Прокладка тепловых сетей, м | 3 950,0 | 1 050,0 |
| Строительство БМК для агропромышленного комплекса, шт. | 5 | - |
| Прокладка тепловых сетей для агропромышленного сектора, м | 3 900,0 | - |
| Замена котлов, шт. | 4 | - |

Диаметры тепловых труб приведены условно, при разработке рабочих проектов на теплоснабжение объектов диаметры следует уточнить гидравлическими расчетами.

Схема теплоснабжения пгт. Джалиль и с. Сарманово более подробно рассматривается в Генеральном плане пгт. Джалиль и с. Сарманово.

6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

6.1 Существующее положение

В настоящее время Сармановский муниципальный район снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории РТ. Уровень обеспеченности  жилищного фонда сетевым газом на 01.01.2011 г.

Всего по муниципальному району 23 сельское поселение, населенных пунктов - 72.

Газоснабжение с Сарманово осуществляется от двух ГРС: Сармановская-1 и Сармановская-2. Проектная производительность которых:

а) часовая – 10/10  тыс. нм3/час.

б) годовая – 50/50 млн. нм3/год

Входное давление составляет Рвх=5,5 МПа (55 кгс/см2), давление на выходе Рвых=0,6МПа (6 кгс/см2).

По остальным ГРС Сармановского района (Ромашкинская ГРС, Александровская ГРС, ГРС «Муслюмово», Топасская ГРС) данные отсутствуют.

Природный газ в сельские населенные пункты подается от ГРС по газопроводам высокого и среднего давления до ГРП и ШРП сельских поселений. Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю. Природный газ используется как топливо – для отопительных и производственных котельных, для технологических нужд промпредприятий, в животноводческом секторе; в качестве топлива – для «усадебной» застройки (бытовые котлы до 100 кВт), а также на хозяйственно- бытовые нужды.

Данные по расходу газа по Сармановскому  району в целом (на 01.01.2011 год) предсталены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № пп | Наименование | Расход газа тыс м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные объкты | 11 515,0 |
| 2 | Обслуживание котельных | 13 600,0 |
| 3 | Коммунально-бытовые нужды | 24 400,0 |

На территории Сармановского района имеются деревни Языково, Таза-Чишма в которых отсутствуют жители, а в деревнях Абдрахманово (16 чел. – на современное состояние, 13 чел. – 2020 год, 12 чел. – 2035 год), Ивановка (7 чел), Яшляр (10 чел, 7 чел, 2 чел.), Саях (8 чел, 7 чел, 7 чел.), Старое Ахметово (3 чел.) число жителей не превышает 16 человек. Эти населенные пункты не были газифицированы. В перспективе на 2020 г и на расчетный срок (2035 год) в данных населенных пунктах население не увеличивается, а местами даже уменьшается, поэтому газифицировать эти населенные пункты экономически невыгодно.

Данные по газорегуляторным пунктам и газопроводам Сармановского муниципального района приведены в таблицах 6.2-6.3. Данные представлены ЭПУ «Альметьевскгаз» (Сармановский РЭГС).

Таблица 6.2

Данные по газорегуляторным пунктам и

газопроводам низкого давления Сармановского района

| № пп | Наименование территории | ГРП | ШРП | Газопровод низ. давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество, шт | производительность, м3/ч | количество, шт | производительность, м3/ч | Материал | протяженность, м |
|  | Городские поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГП Джалиль |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт Джалиль | 3 | 8508 | 1 | 90 | Ст., п/эт. | 14974,0 |
|  | д. Кызыл Бакча | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | д. Новый Мензелябаш | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Азалаковское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Азалаково | 1 | 390 | - | - | Ст. | 6506,4 |
|  | с. Шигаево | 1 | 1100 | - | - | Ст. | 3455,3 |
|  | д. Юлтимерово | 1 | 500 | - | - | Ст. | 4161,0 |
| 3 | Александровское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Александровка | 2 | 780 | - | - | Ст. | 9141,2 |
|  | с. Татарские Карамалы | 1 | 500 | - | - | Ст. | 5568,95 |
|  | д. Яхши-Каран | 1 | 500 | - | - | Ст. | 4899,0 |
| 4 | Альметьевское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Альметьево | 1 | 390 | - | - | Ст. | 7073,2 |
| 5 | Большенуркеевское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Большое Нуркеево | 2 | 1280 | - | - | Ст. | 9054,0 |
| 6 | Верхне-Чершилинское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхние Чершилы | 1 | 390 | - | - | Ст. | 3733,5 |
|  | д. Нижние Чершилы | 1 | 1200 | - | - | Ст. | 2940,0 |
|  | д. Усаево | 1 | 500 | - | - | Ст. | 3435,0 |
| 7 | Иляксазское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Иляксаз | 1 | 780 | - | - | Ст. | 5232,3 |
|  | д. Иганя-Баш | 1 | 700 | - | - | Ст. | 2946,0 |
|  | д. Муртыш Баш | 1 | 390 | - | - | Ст. | 5778,7 |
| 8 | Кавзияковское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Кавзияково | 1 | 390 | - | - | Ст. | 7831,9 |
|  | д. Нижний Бикмет | 1 | 700 | - | - | Ст. | 2988,0 |
|  | д. Петровка | 1 | 500 | - | - | Ст. | 2974,0 |
| 9 | Карашай-Сакловское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Карашай-Саклово | 1 | 390 | - | - | Ст. | 6942,0 |
|  | с. Чурашево | 1 | 390 | - | - | Ст. | 4300,6 |
| 10 | Лешев-Тамакское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Лешев Тамак | 3 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | д. Дусюмово | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | с. Нижний Лешев | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | с. Сарайлы | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
| 11 | Лякинское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ляки | 1 | 780 | - | - | Ст. | 8641,26 |
|  | д. Дружба | 1 | 390 | - | - | Ст. | 1359,0 |
|  | п. Фермы Саукле | 1 | 500 | - | - | Ст. | 784,0 |
| 12 | Муртыш-Тамакское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Муртыш-Тамак | 1 | 390 | - | - | Ст. | 9131,5 |
|  | п. Боламык | 1 | - | - | - | Ст. | 786,0 |
|  | д. Кульметьево | 1 | 500 | - | - | Ст. | 2355,7 |
| 13 | Новоимянское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Кутемели | 1 | 390 | - | - | Ст. | 8331,5 |
|  | д. Буралы-Чишма | 1 | 500 | - | - | Ст. | 2718,8 |
|  | с. Новый Имян | 1 | 390 | - | - | Ст. | 4021,3 |
| 14 | Петровско-Заводское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Петровский Завод | 2 | 1280 | - | - | Ст. | 11793,0 |
|  | д. Димитарлау | 1 | 390 | - | - | Ст. | 2631,4 |
|  | д. Кук-Тау | 1 | 390 | - | - | Ст. | 1356,0 |
|  | д. Мустафино | 1 | 500 | - | - | Ст. | 2003,0 |
|  | д. Пробуждение | 1 | 500 | - | - | Ст. | 2247,0 |
| 15 | Рангазарское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рангазар | 1 | 780 | - | - | Ст. | 8207,6 |
|  | д. Бал-Тамак | 1 | 500 | - | - | Ст. | 1337,5 |
|  | с. Рантамак | 1 | 390 | - | - | Ст. | 2720,0 |
| 16 | Саклов-Башское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Саклов-Баш | 1 | 780 | - | - | Ст. | 7581,2 |
|  | д. Алга | 1 | 500 | - | - | Ст. | 1440,9 |
|  | д. Новое Саклово | 1 | 500 | - | - | Ст. | 1690,0 |
|  | д. Сулы-Саклово | 1 | 500 | - | - | Ст. | 3353,55 |
| 17 | Сармановское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Сарманово | 8 | 5464 | 1 | 390 | Ст. | 64690,94 |
|  | д. Новое Ахметово | 1 | 390 | - | - | Ст. | 4258,0 |
| 18 | Старо-Имянское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Имян | 1 | 1200 | - | - | Ст. | 4119,9 |
|  | д. Сарысаз-Такерман | 1 | 500 | - | - | Ст. | 3330,7 |
| 19 | Старокаширское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Кашир | 2 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | д. Анаково | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | д. Баткак | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | д. Средний Кашир | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | д. Яхшебаево | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
| 20 | Старомензелябашское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Старый Мензелябаш | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
|  | д. Кузяково | 1 | Нет данных | - | - |  | Нет данных |
| 21 | Чукмарлинское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Чукмарлы | 1 | 390 | - | - | Ст. | 6845,3 |
|  | д. Нарат-Асты | 1 | 390 | - | - | Ст. | 1875,0 |
|  | д. Саях |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Шарлиареминское |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Шарлиарема | 1 | 500 | - | - | Ст. | 4115,0 |
|  | д. Курмашево | 1 | 1100 | - | - | Ст. | 1371,0 |
|  | д. Сулюково | 1 | 1100 | - | - | Ст. | 2904,95 |
|  | Янурусовское |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Янурусово | 1 | 390 | - | - | Ст. | 7496,0 |
|  | с. Каташ-Каран | 1 | 390 | - | - | Ст. | 5215,0 |

Примечание: Данные по производительности газорегуляторных пунктов и протяженности газопроводов низкого давления в населенных пунктах, обслуживающихся Джалиловским участком Сармановского РЭГС, предоставлены не были.

Таблица 6.3

Газопроводы высокого (I и II категории) и среднего давления, проходящие

по территории Сармановского района

| Диаметр, мм | Протяжённость, м |
| --- | --- |
|  | ГВД I кат. (1,2 МПа) | ГВД II кат. (0,6 МПа) | ГСД (0,3 МПа) |
| Ø 57 Ø 63 Ø 76 Ø 89 Ø 108 Ø 110 Ø 114 Ø 159 Ø 160 Ø 168 Ø 219 Ø 273 | - - - - - - - - | 133,0 4 800,0 700,0 715,6 2 970,0 20 798,0 28 775,6 139 681,35 14 484,0 195,5 3 040,0 1 842,0 | - - - - 471,0 229,0 7 460,0 4 196,0 - - 2 474,0 - |
| Итого | - | 218 135,05 | 14 830,0 |

6.2 Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочным решением Сармановского района газоснабжением охвачены следующие категории потребителей:

1. Население – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

2. Котельные

3. Промышленные объекты

4. Отопление от местных генераторов тепла – «индивидуальная» («усадебная») застройка, а так же жилые дома в населённых пунктах Сармановского района.

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120 м3/год;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax  ;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу-годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Расходы газа для центрального отопления, горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора и общественной застройки, определены в соответствии с тепловыми нагрузками, приведенными в разделе «Теплоснабжение».

По промпредприятиям, по данным предоставленных ЭПУ «Альметьевскгаз» на 01.01.2011 г. расход газа составил 11 515,0 тыс. нм3/год. Ввиду отсутствия данных потребления газа по этим предприятиям, на первую очередь строительства (реконструкция и модернизация старых технологий) наблюдается увеличение потребления газа примерно на 10% и составит 12 666,5 тыс.нм3/год.

Увеличение потребления газа на 5% принимается на расчетный срок и составит 13 299,83 тыс.нм3/год.

В качестве основного топлива для всех источников теплоты является природный газ.

Расход газа на отопление, пищеприготовление и общий расход газа по району приведен в приложении 2.

Таблица 6.4

Годовые и максимально-часовые расходы газа по всем категориям потребителей

Сармановского района

| № пп | Наименование территории. | Существующее положение | Первая очередь (2020) | Расчётный срок (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часовые расходы м3/час | Годовые расходы тыс. м3/год | Часовые расходы м3/час | Годовые расходы тыс. м3/год | Часовые расходы м3/час | Годовые расходы тыс. м3/год |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения | 3 686,98 | 6 940,08 | 3 665,55 | 6 896,14 | 3 476,25 | 6 553,42 |
| 2 | Отопление | 20 276,13 | 36 497,03 | 39 008,08 | 76 312,72 | 51 026,10 | 100 142,76 |
| 3 | Коммунально-бытовые нужды предприятий бытового обслуживания | 184,35 | 347,00 | 183,28 | 344,81 | 173,81 | 327,67 |
| Агропромышленный комплекс |
| 4 | На отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды | 20 390,72 | 57 680,72 | 23 123,61 | 65 411,13 | 23 123,61 | 65 411,13 |
| 5 | Промышленные предприятия | 1 314,0 | 11 515,00 | 1 445,45 | 12 666,50 | 1 517,73 | 13 299,83 |
|  | Итого | 45 852,18 | 112 979,83 | 67 425,97 | 161 631,30 | 79 317,50 | 185 734,81 |

6.3 Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

С учетом степени благоустройства существующего жилищно-коммунального сектора, увеличение расчетных часовых расходов газа незначительное. Все существующие ГРП, ГРУ и ШРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок.

Газоснабжение новых проектируемых БМК объектов инфраструктуры в сельских поселениях предусматривается от существующей газопроводов, проложенных по населенным пунктам. Для газоснабжения БМК объектов инфраструктуры и для БМК агропромышленного комплекса предусматривается установка газорегуляторного пункта (см. таблицу 6.5).

Таблица 6.5

Перспективные газорегуляторные пункты и газопроводы Сармановского района.

| № пп | Котельная, БКМ | Кол-во , шт | Производительность, м3/час | Газорегуляторный пункт | Срок реализации | Новые газопроводы (условно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | давление | протяженность |
| Сельские поселения |
| 1 | С. Верх. Чершилы Котельная №3п Общ. центр с ФАП и СК | 1 | 100,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,3 | 200,0 |
| 2 | Д. Муртыш-Баш Котельная №5пОбщ. центр с д/с., школой и СК | 1 | 100,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,3 | 200,0 |
| 3 | С. Лешев-Тамак Котельная №7п Общ. центр с СК и спортзалом | 1 | 100,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,3 | 200,0 |
| 4 | С. Петровс. Завод Котельная №11п Школа | 1 | 100,0 | ШРП | Расчетный срок (2035) | 0,3 | 200,0 |
| 5 | С. Петровс. Завод Котельная №13п Спорт. комплекс | 1 | 100,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,3 | 200,0 |
| 6 | Д. Сулы-Саклово Котельная №16п Общ. центр с д.с., ФАП, СК | 1 | 100,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,3 | 200,0 |
| 7 | Пгт. Джалиль | 2 | 1200,0 каждый | ГРП | Первая очередь (2020) | 0,3 | 2 900,0 |
| 8 | С. Сарманово | 1 1 | 600,0 600,0 | ШРП ШРП | Первая очередь Расчетный срок | 0,3 - | 1 000,0 - |
|  | Агропромышленный комплекс |
|  | Азалаковское СП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шигаево Птицеферма на 50 000 т мяса | 1 | 3000,0 | ГРП | Первая очередь (2020) | 0,6 | 1600,0 |
| 2 | Юлтимерово Ферма КРС на 24 головы | 1 | 150,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,6 | 500,0 |
| 3 | Юлтимерово Ферма КРС на 24 головы | 1 | 150,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,6 | 500,0 |
|  | Муртыш-Тамакское СП |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Боламык Ферма КРС на 50 голов | 1 | 150,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,6 | 500,0 |
|  | Сармановское СП |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сарманово Ферма КРС на 25 голов | 1 | 150,0 | ШРП | Первая очередь (2020) | 0,6 | 500,0 |

В связи со строительством жилых домов в сельских населенных пунктах предусматривается прокладка газопроводов низкого давления. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

Таблица 6.6

| № пп | Наименование территории | Первая очередь (2020 г.), км | Расчетный срок (2035 г.), км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Джалиль | 8,0 | 4,0 |
|  | Сельские поселения |  |  |
| 2 | Азалаковское |  |  |
|  | с. Азалаково | 2,0 | 2,0 |
|  | д. Юлтимерово | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Александровское |  |  |
|  | с. Александровка | 1,0 | 2,5 |
|  | с. Татарские Карамалы | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Альметьевское |  |  |
|  | с. Альметьево | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Большенуркеевское |  |  |
|  | с. Большое Нуркеево | 2,0 | 3,0 |
| 6 | Верхне-Чершилинское |  |  |
|  | с. Верхние Чершилы | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Иляксазское |  |  |
|  | с. Иляксаз | 2,0 | 2,0 |
|  | д. Иганя-Баш | 0,8 | - |
|  | д. Муртыш Баш | 0,2 | 0,8 |
| 8 | Кавзияковское |  |  |
|  | с. Кавзияково | 2,0 | 3,0 |
| 9 | Карашай-Сакловское |  |  |
|  | с. Карашай-Саклово | 1,0 | 2,0 |
|  | с. Чурашево | - | 1,0 |
| 10 | Лешев-Тамакское |  |  |
|  | с. Лешев Тамак | 1,0 | 1,0 |
|  | д. Дусюмово | 1,0 | 0,5 |
|  | с. Нижний Лешев |  |  |
|  | с. Сарайлы | 3,0 | 2,0 |
| 11 | Муртыш-Тамакское |  |  |
|  | с. Муртыш-Тамак | 3,0 | 2,5 |
|  | д. Кульметьево | 1,0 | - |
| 12 | Новоимянское |  |  |
|  | с. Кутемели | 2,0 | 2,0 |
|  | с. Новый Имян | 2,0 | 1,2 |
| 13 | Петровско-Заводское |  |  |
|  | с. Петровский Завод | 5,0 | 5,5 |
|  | д. Димитарлау | 0,5 | 0,5 |
|  | д. Кук-Тау | - | 0,5 |
|  | д. Мустафино | - | 0,5 |
|  | д. Пробуждение | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Рангазарское |  |  |
|  | с. Рангазар | 0,5 | - |
|  | с. Рантамак | - | 0,5 |
| 15 | Саклов-Башское |  |  |
|  | с. Саклов-Баш | 2,0 | 2,0 |
|  | д. Сулы-Саклово | - | 1,0 |
| 16 | Сармановское |  |  |
|  | с. Сарманово | 7,7 | 1,2 |
|  | д. Новое Ахметово | 3,0 | 1,0 |
| 17 | Старо-Имянское |  |  |
|  | с. Старый Имян | - | 0,5 |
|  | д. Сарысаз-Такерман | - | 0,5 |
| 18 | Старокаширское |  |  |
|  | с. Старый Кашир | 2,0 | 2,0 |
|  | д. Средний Кашир | 0,5 | - |
| 19 | Старомензелябашское |  |  |
|  | с. Старый Мензелябаш | - | 4,0 |
|  | д. Кузяково | - | 1,0 |
| 21 | Шарлиареминское |  |  |
|  | д. Шарлиарема | 1,0 | - |
|  | д. Сулюково | 1,0 | - |
| 22 | Янурусовское |  |  |
|  | с. Янурусово | 1,5 | - |
|  | с. Каташ-Каран | 2,0 | 0,5 |
|  | Всего | 63,20 | 122,70 |

Схема газоснабжения Сармановского района приведена на графическом материале – лист ГМ-ТС, ГС-2. Месторасположение газорегуляторных пунктов и сетей газоснабжения уточнить при дальнейших стадиях проектирования.

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.1 Электроснабжение коммунально-бытового сектора

7.1.1 Современное состояние

Электроснабжение Сармановского муниципального района Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций. Данные по подстанциям представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Местоположение ПС | Диспетчерский номер и название ПС | Кол-во тр-ров | кВА | Напряжение подстанции, кВ | Пропускная способность трансформатора (Рпр.-ф.) | Величина планируемого на конец года резерва мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кВА | кВт | кВА | кВт |
| н.п. Нуркеево | 77-Нуркеево | Т-1 | 4000 | 35/10 | 1720,0 | 1617,0 | 6280,0 | 5903,0 |
|  |  | Т-2 | 4000 |  |  |  |  |  |
| н.п. Сарманово | 92-Сарманово | Т-1 | 10000 | 35/10 | 4200,0 | 3948,0 | 15800,0 | 14852,0 |
|  |  | Т-2 | 10000 |  |  |  |  |  |
| н.п. Кук-Тау | 182-Кук-Тау | Т-1 | 4000 | 35/10 | 1335,0 | 1255,0 | 5165,0 | 4855,0 |
|  |  | Т-2 | 25000 |  |  |  |  |  |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Сармановского района выполнено воздушными линиями ВЛ-35 кВ и выше, а линиями ВЛ и КЛ 10 кВ выполнено электроснабжение с.Сарманово и других населенных пунктов.

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передачи электроэнергии взаиморезервируемые.

Таблица 7.2

Сведения о действующих ВЛ 35-110 кВ Сармановского района

| Наименование показателя | 10 кВ | 35 кВ |
| --- | --- | --- |
| Протяженность, км | 411,9 | 86,65 |
| Процент износа, % | 42 | 76 |
| Марка проводов сечения, мм2 | А-50 | АС-50/70/95 |
| Загрузка питающих линий по току от пропускной способности, % | нет данных | 11 |

Данные по релейной защите и автоматике подстанций представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3

| Наименование подстанции | Наименование устройства оборудования | Тип устройства релейной защиты | Тип оборудования, основные характеристики | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС №77 «Нуркеево» | Т-1 | Электромеханика, ДИф., газовая защита | Электромеханическое устройство | 1971 | Выработало срок эксплуатации |
|  | Т-2 | Электромеханика, ДИф., газовая защита | Электромеханическое устройство | 1971 | Выработало срок эксплуатации |
| ПС №92 «Сарманово» | Т-1 | Электромеханика, ДИф., газовая защита | Электромеханическое устройство | 1990 | Удовлетвори-тельное |
|  | Т-2 | Электромеханика, ДИф., газовая защита | Электромеханическое устройство | 1990 | Удовлетвори-тельное |
| ПС №182 «Кук-Тау» | Т-1 | Электромеханика, ДИф., газовая защита | Электромеханическое устройство | 1981 | Удовлетвори-тельное |
|  | Т-2 | Электромеханика, ДИф., газовая защита | Электромеханическое устройство | 1981 | Удовлетвори-тельное |

Существующий тип схемного решения электросетей Сармановского района – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на ПС Сармановского установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения, см. табл.7.3.

7.1.2 Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки коммунально-бытового сектора (КБС) Сармановского района определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки". Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел (для Сармановского района).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,492 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Таблица 7.4

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной

мощности коммунально-бытового сектора по срокам развития

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. | Прирост на 2035г. относительно исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 79595,60 | 78757,98 | 75264,28 | -4331,32 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 18046,56 | 17856,65 | 17064,53 | -982,03 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 19198,47 | 18996,43 | 18153,75 | -1044,71 |

Годовое электропотребление (тыс.кВт*ч/год), расчетная мощность (кВт) и трансформаторная мощность (кВА) коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5

Годового электропотребления, расчетной и трансформаторной мощности КБС и мелкопромышленных предприятий.

| № пп | Населенные пункты Сармановского р-на | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расчетная трансформаторная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| 1 | ГП Джалиль | 30844,38 | 30228,10 | 29943,83 | 6993,29 | 6853,56 | 6789,11 | 7439,67 | 7291,02 | 7222,46 |
|  | пгт Джалиль | 30245,46 | 29711,64 | 29512,00 | 6857,50 | 6736,46 | 6691,20 | 7295,21 | 7166,45 | 7118,30 |
|  | д. Абдрахманово | 34,72 | 28,21 | 26,04 | 7,87 | 6,40 | 5,90 | 8,37 | 6,80 | 6,28 |
|  | д. Кызыл Бакча | 154,07 | 123,69 | 119,35 | 34,93 | 28,04 | 27,06 | 37,16 | 29,83 | 28,79 |
|  | д. Новый Мензелябаш | 410,13 | 364,56 | 286,44 | 92,99 | 82,66 | 64,94 | 98,92 | 87,93 | 69,09 |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Азалаковское СП | 2172,17 | 2122,26 | 1859,69 | 492,49 | 481,18 | 421,64 | 523,93 | 511,89 | 448,56 |
|  | с. Азалаково | 1074,15 | 1061,13 | 993,86 | 243,54 | 240,59 | 225,34 | 259,09 | 255,94 | 239,72 |
|  | с. Шигаево | 444,85 | 423,15 | 347,20 | 100,86 | 95,94 | 78,72 | 107,30 | 102,06 | 83,74 |
|  | д. Юлтимерово | 653,17 | 637,98 | 518,63 | 148,09 | 144,65 | 117,59 | 157,54 | 153,88 | 125,09 |
| 3 | Александровское СП | 2007,25 | 1985,55 | 1879,22 | 455,10 | 450,18 | 426,07 | 484,15 | 478,91 | 453,27 |
|  | с. Александровка | 1041,60 | 1037,26 | 1030,75 | 236,16 | 235,18 | 233,70 | 251,23 | 250,19 | 248,62 |
|  | с. Татарские Карамалы | 731,29 | 731,29 | 661,85 | 165,80 | 165,80 | 150,06 | 176,39 | 176,39 | 159,64 |
|  | д. Яхши-Каран | 234,36 | 217,00 | 186,62 | 53,14 | 49,20 | 42,31 | 56,53 | 52,34 | 45,01 |
| 4 | Альметьевское СП | 1071,98 | 1061,13 | 963,48 | 243,05 | 240,59 | 218,45 | 258,56 | 255,94 | 232,39 |
|  | с. Альметьево | 1071,98 | 1061,13 | 963,48 | 243,05 | 240,59 | 218,45 | 258,56 | 255,94 | 232,39 |
| 5 | Большенуркеевское | 1436,54 | 1445,22 | 1456,07 | 325,70 | 327,67 | 330,13 | 346,49 | 348,59 | 351,20 |
|  | с. Большое Нуркеево | 1436,54 | 1445,22 | 1456,07 | 325,70 | 327,67 | 330,13 | 346,49 | 348,59 | 351,20 |
| 6 | Верхне-Чершилинское | 772,52 | 737,80 | 598,92 | 175,15 | 167,28 | 135,79 | 186,33 | 177,96 | 144,46 |
|  | с. Верхние Чершилы | 412,30 | 407,96 | 390,60 | 93,48 | 92,50 | 88,56 | 99,45 | 98,40 | 94,21 |
|  | д. Нижние Чершилы | 130,20 | 117,18 | 56,42 | 29,52 | 26,57 | 12,79 | 31,40 | 28,26 | 13,61 |
|  | д. Усаево | 230,02 | 212,66 | 151,90 | 52,15 | 48,22 | 34,44 | 55,48 | 51,29 | 36,64 |
| 7 | Иляксазское СП | 1746,85 | 1703,45 | 1466,92 | 396,06 | 386,22 | 332,59 | 421,34 | 410,87 | 353,82 |
|  | с. Иляксаз | 952,63 | 933,10 | 857,15 | 215,99 | 211,56 | 194,34 | 229,77 | 225,06 | 206,74 |
|  | д. Иганя-Баш | 156,24 | 151,90 | 99,82 | 35,42 | 34,44 | 22,63 | 37,69 | 36,64 | 24,08 |
|  | д. Муртыш Баш | 637,98 | 618,45 | 509,95 | 144,65 | 140,22 | 115,62 | 153,88 | 149,17 | 123,00 |
| 8 | Кавзияковское СП | 1430,03 | 1423,52 | 1382,29 | 324,23 | 322,75 | 313,40 | 344,92 | 343,35 | 333,41 |
|  | с. Кавзияково | 1150,10 | 1167,46 | 1173,97 | 260,76 | 264,70 | 266,17 | 277,40 | 281,59 | 283,16 |
|  | д. Нижний Бикмет | 136,71 | 110,67 | 82,46 | 31,00 | 25,09 | 18,70 | 32,97 | 26,69 | 19,89 |
|  | д. Петровка | 143,22 | 145,39 | 125,86 | 32,47 | 32,96 | 28,54 | 34,54 | 35,07 | 30,36 |
| 9 | Карашай-Сакловское | 1308,51 | 1312,85 | 1271,62 | 296,68 | 297,66 | 288,31 | 315,61 | 316,66 | 306,71 |
|  | с. Карашай-Саклово | 759,50 | 768,18 | 750,82 | 172,20 | 174,17 | 170,23 | 183,19 | 185,29 | 181,10 |
|  | с. Чурашево | 549,01 | 544,67 | 520,80 | 124,48 | 123,49 | 118,08 | 132,42 | 131,37 | 125,62 |
| 10 | Лешев-Тамакское СП | 2148,30 | 2094,05 | 1746,85 | 487,08 | 474,78 | 396,06 | 518,17 | 505,09 | 421,34 |
|  | с. Лешев Тамак | 522,97 | 514,29 | 496,93 | 118,57 | 116,60 | 112,67 | 126,14 | 124,05 | 119,86 |
|  | д. Дусюмово | 607,60 | 631,47 | 501,27 | 137,76 | 143,17 | 113,65 | 146,55 | 152,31 | 120,91 |
|  | с. Нижний Лешев | 264,74 | 236,53 | 97,65 | 60,02 | 53,63 | 22,14 | 63,86 | 57,05 | 23,55 |
|  | с. Сарайлы | 752,99 | 711,76 | 651,00 | 170,72 | 161,38 | 147,60 | 181,62 | 171,68 | 157,02 |
| 11 | Лякинское СП | 954,80 | 907,06 | 679,21 | 216,48 | 205,66 | 154,00 | 230,30 | 218,78 | 163,83 |
|  | с. Ляки | 805,07 | 783,37 | 598,92 | 182,53 | 177,61 | 135,79 | 194,18 | 188,95 | 144,46 |
|  | д. Дружба | 110,67 | 86,80 | 54,25 | 25,09 | 19,68 | 12,30 | 26,69 | 20,94 | 13,09 |
|  | п. Фермы Саукле | 39,06 | 36,89 | 26,04 | 8,86 | 8,36 | 5,90 | 9,42 | 8,90 | 6,28 |
|  | д. Языково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муртыш-Тамакское | 1367,10 | 1388,80 | 1330,21 | 309,96 | 314,88 | 301,60 | 329,74 | 334,98 | 320,85 |
|  | с. Муртыш-Тамак | 1045,94 | 1098,02 | 1108,87 | 237,14 | 248,95 | 251,41 | 252,28 | 264,84 | 267,46 |
|  | п. Боламык | 39,06 | 30,38 | 23,87 | 8,86 | 6,89 | 5,41 | 9,42 | 7,33 | 5,76 |
|  | д. Кульметьево | 282,10 | 260,40 | 197,47 | 63,96 | 59,04 | 44,77 | 68,04 | 62,81 | 47,63 |
| 13 | Новоимянское СП | 1488,62 | 1456,07 | 1436,54 | 337,51 | 330,13 | 325,70 | 359,06 | 351,20 | 346,49 |
|  | с. Кутемели | 822,43 | 826,77 | 839,79 | 186,47 | 187,45 | 190,40 | 198,37 | 199,42 | 202,56 |
|  | д. Буралы-Чишма | 190,96 | 158,41 | 123,69 | 43,30 | 35,92 | 28,04 | 46,06 | 38,21 | 29,83 |
|  | д. Ивановка | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
|  | с. Новый Имян | 460,04 | 455,70 | 457,87 | 104,30 | 103,32 | 103,81 | 110,96 | 109,91 | 110,44 |
|  | д. Таза-Чишма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Петровско-Заводское | 3517,57 | 3558,80 | 3526,25 | 797,53 | 806,88 | 799,50 | 848,44 | 858,38 | 850,53 |
|  | с. Петровский Завод | 2419,55 | 2445,59 | 2417,38 | 548,58 | 554,48 | 548,09 | 583,60 | 589,88 | 583,07 |
|  | д. Димитарлау | 332,01 | 338,52 | 338,52 | 75,28 | 76,75 | 76,75 | 80,08 | 81,65 | 81,65 |
|  | д. Кук-Тау | 221,34 | 225,68 | 225,68 | 50,18 | 51,17 | 51,17 | 53,39 | 54,43 | 54,43 |
|  | д. Мустафино | 238,70 | 238,70 | 234,36 | 54,12 | 54,12 | 53,14 | 57,57 | 57,57 | 56,53 |
|  | д. Пробуждение | 305,97 | 310,31 | 310,31 | 69,37 | 70,36 | 70,36 | 73,80 | 74,85 | 74,85 |
| 15 | Рангазарское СП | 1334,55 | 1271,62 | 1017,73 | 302,58 | 288,31 | 230,75 | 321,89 | 306,71 | 245,48 |
|  | с. Рангазар | 818,09 | 779,03 | 572,88 | 185,48 | 176,63 | 129,89 | 197,32 | 187,90 | 138,18 |
|  | д. Бал-Тамак | 65,10 | 56,42 | 39,06 | 14,76 | 12,79 | 8,86 | 15,70 | 13,61 | 9,42 |
|  | с. Рантамак | 451,36 | 436,17 | 405,79 | 102,34 | 98,89 | 92,00 | 108,87 | 105,20 | 97,88 |
| 16 | Саклов-Башское СП | 2052,82 | 1981,21 | 1831,48 | 465,43 | 449,20 | 415,25 | 495,14 | 477,87 | 441,75 |
|  | с. Саклов-Баш | 1338,89 | 1288,98 | 1189,16 | 303,56 | 292,25 | 269,62 | 322,94 | 310,90 | 286,83 |
|  | д. Алга | 193,13 | 182,28 | 162,75 | 43,79 | 41,33 | 36,90 | 46,58 | 43,97 | 39,26 |
|  | д. Новое Саклово | 49,91 | 41,23 | 41,23 | 11,32 | 9,35 | 9,35 | 12,04 | 9,94 | 9,94 |
|  | д. Сулы-Саклово | 470,89 | 468,72 | 438,34 | 106,76 | 106,27 | 99,38 | 113,58 | 113,06 | 105,73 |
| 17 | Сармановское СП | 15226,89 | 15695,61 | 15535,03 | 3452,36 | 3558,64 | 3522,23 | 3672,73 | 3785,78 | 3747,05 |
|  | с. Сарманово | 14699,58 | 15137,92 | 14973,00 | 3332,81 | 3432,19 | 3394,80 | 3545,54 | 3651,27 | 3611,49 |
|  | д. Новое Ахметово | 527,31 | 557,69 | 562,03 | 119,56 | 126,44 | 127,43 | 127,19 | 134,51 | 135,56 |
| 18 | Старо-Имянское СП | 1019,90 | 963,48 | 828,94 | 231,24 | 218,45 | 187,94 | 246,00 | 232,39 | 199,94 |
|  | с. Старый Имян | 531,65 | 509,95 | 438,34 | 120,54 | 115,62 | 99,38 | 128,23 | 123,00 | 105,73 |
|  | д. Сарысаз-Такерман | 488,25 | 453,53 | 390,60 | 110,70 | 102,83 | 88,56 | 117,77 | 109,39 | 94,21 |
| 19 | Старокаширское СП | 1803,27 | 1720,81 | 1560,23 | 408,85 | 390,16 | 353,75 | 434,95 | 415,06 | 376,33 |
|  | с. Старый Кашир | 983,01 | 980,84 | 961,31 | 222,88 | 222,38 | 217,96 | 237,10 | 236,58 | 231,87 |
|  | д. Анаково | 73,78 | 62,93 | 47,74 | 16,73 | 14,27 | 10,82 | 17,80 | 15,18 | 11,51 |
|  | д. Баткак | 151,90 | 123,69 | 91,14 | 34,44 | 28,04 | 20,66 | 36,64 | 29,83 | 21,98 |
|  | д. Средний Кашир | 386,26 | 386,26 | 323,33 | 87,58 | 87,58 | 73,31 | 93,17 | 93,17 | 77,99 |
|  | д. Яхшебаево | 186,62 | 151,90 | 132,37 | 42,31 | 34,44 | 30,01 | 45,01 | 36,64 | 31,93 |
|  | д. Яшляр | 21,70 | 15,19 | 4,34 | 4,92 | 3,44 | 0,98 | 5,23 | 3,66 | 1,05 |
| 20 | Старомензелябаш. | 2076,69 | 2111,41 | 2102,73 | 470,84 | 478,72 | 476,75 | 500,90 | 509,27 | 507,18 |
|  | с. Старый Мензелябаш | 1634,01 | 1634,01 | 1634,01 | 370,48 | 370,48 | 370,48 | 394,12 | 394,12 | 394,12 |
|  | д. Кузяково | 442,68 | 477,40 | 468,72 | 100,37 | 108,24 | 106,27 | 106,77 | 115,15 | 113,06 |
| 21 | Чукмарлинское СП | 859,32 | 785,54 | 611,94 | 194,83 | 178,10 | 138,74 | 207,27 | 189,47 | 147,60 |
|  | с. Чукмарлы | 744,31 | 690,06 | 533,82 | 168,76 | 156,46 | 121,03 | 179,53 | 166,44 | 128,76 |
|  | д. Нарат-Асты | 97,65 | 80,29 | 62,93 | 22,14 | 18,20 | 14,27 | 23,55 | 19,37 | 15,18 |
|  | д. Саях | 17,36 | 15,19 | 15,19 | 3,94 | 3,44 | 3,44 | 4,19 | 3,66 | 3,66 |
| 22 | Шарлиареминское СП | 1286,81 | 1206,52 | 980,84 | 291,76 | 273,55 | 222,38 | 310,38 | 291,01 | 236,58 |
|  | д. Шарлиарема | 670,53 | 637,98 | 503,44 | 152,03 | 144,65 | 114,14 | 161,73 | 153,88 | 121,43 |
|  | д. Курмашево | 147,56 | 108,50 | 108,50 | 33,46 | 24,60 | 24,60 | 35,59 | 26,17 | 26,17 |
|  | д. Сулюково | 468,72 | 460,04 | 368,90 | 106,27 | 104,30 | 83,64 | 113,06 | 110,96 | 88,98 |
| 23 | Янурусовское СП | 1668,73 | 1597,12 | 1254,26 | 378,35 | 362,11 | 284,38 | 402,50 | 385,23 | 302,53 |
|  | с. Янурусово | 802,90 | 768,18 | 594,58 | 182,04 | 174,17 | 134,81 | 193,66 | 185,29 | 143,41 |
|  | с. Каташ-Каран | 859,32 | 822,43 | 653,17 | 194,83 | 186,47 | 148,09 | 207,27 | 198,37 | 157,54 |
|  | д. Старое Ахметово | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Всего | 79595,60 | 78757,98 | 75264,28 | 18046,56 | 17856,65 | 17064,53 | 19198,47 | 18996,43 | 18153,75 |
| В том числе сельское | 49350,14 | 49046,34 | 45752,28 | 11189,06 | 11120,18 | 10373,33 | 11903,26 | 11829,98 | 11035,46 |

7.1.3 Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков по Сармановскому району наблюдается уменьшение потребления электроэнергии. В основном, это связано с убылью населения и медленным развитием мелкопромышленных предприятий в с.Сарманово.

Небольшой прирост потребления электроэнергии в с.Сарманово и по некоторым сельским поселениям не имеет существенного влияния на действующие электрические сети и подстанции Сармановского района.

В целом по району мы имеем прирост населения в с.Сарманово в 1,019 раз, а по сельским поселениям наблюдается убыль в 0,93 раза к 2035 г. относительно исходного года. Итого, общий итог по району дает убыль населения в 0,95 раз.

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района, поддерживать работоспособность существующей схемы и реконструировать изношенные узлы ПС и ВЛ.

На первую очередь в связи с выходом срока эксплуатации (1971 год) на подстанции ПС №77 «Нуркеево» необходимо заменить оборудование по релейной защите.

Согласно ранее разработанных Генеральных Планов пгт. Джалиль и с. Сарманово, в связи с застройкой новых райнов поселков предусматриваются следующие мероприятия:

На I-ую очередь (2020 год):

- в пгт. Джалиль – строительство БКТП 6/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА и и строительство сетей ВЛ-6 кВ протяженностью 1500,0 м (марка провода СИП);

- в с. Сарманово – строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА и строительство сетей ВЛ-10 кВ протяженностью 420,0 м (марка провода СИП);

На расчетный срок (2035 год):

- в пгт. Джалиль – строительство БКТП 6/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА и и строительство сетей ВЛ-6 кВ протяженностью 800,0 м (марка провода СИП);

- в с. Сарманово – строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА и строительство сетей ВЛ-10 кВ протяженностью 720,0 м (марка провода СИП);

7.2 Электроснабжение агропромышленного сектора

Электрические нагрузки агропромышленного сектора Сармановского района определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Промышленные предприятия в основном располагаются в пгт. Джалиль и с. Сарманово. Данные по промышленным и агропромышленным предприятиям предоставлены ГУП «Татинвестгражданпроект».

Все расчеты по промышленным и агропромышленным предприятиям сведены в таблицы 7.6 и 7.7.

Таблица 7.6

Годового электропотребления, расчетной и трансформаторной

мощности агропромышленного сектора Сармановского района.

| № пп | Предприятия Сармановского р-на | Населенный пункт | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расчетная трансформаторная мощность, кВА | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расчетная трансформаторная мощность, кВА | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расчетная трансформаторная мощность, кВА |
| 1 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Азалаково | 424,00 | 80,0 | 102,45 | 424,00 | 80,0 | 102,45 | 424,00 | 80,0 | 102,45 |
| 2 | ХПК Лэке; АФ Нуркеево | Шигаево | 1947,75 | 367,5 | 470,63 | 1947,75 | 367,5 | 470,63 | 1947,75 | 367,5 | 470,63 |
| 3 |  | Шигаево | 13250,00 | 2500,0 | 3201,56 | 13250,00 | 2500,0 | 3201,56 | 13250,00 | 2500,0 | 3201,56 |
| 4 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Шигаево | 2332,00 | 440,0 | 563,47 | 2332,00 | 440,0 | 563,47 | 2332,00 | 440,0 | 563,47 |
| 5 | ХПК Уныш; АФ Нуркеево | Юлтимирово | 2226,00 | 420,0 | 537,86 | 2226,00 | 420,0 | 537,86 | 2226,00 | 420,0 | 537,86 |
| 6 | Семейная ферма КФХ Закиров И.С. | Юлтимирово | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 |
| 7 | Семейная ферма Ашрафуллин Р.К. | Юлтимирово | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 |
| 8 | Семейная ферма КФХ Гибадуллин Р.Р. | Юлтимирово | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 |
| 9 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Юлтимирово | 2120,00 | 400,0 | 512,25 | 2120,00 | 400,0 | 512,25 | 2120,00 | 400,0 | 512,25 |
| 10 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Юлтимирово | 424,00 | 80,0 | 102,45 | 424,00 | 80,0 | 102,45 | 424,00 | 80,0 | 102,45 |
| 11 | ООО Агрофирма Нуркеево" | Юлтимирово | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 |
| 12 | Семейная ферма Ршоян С.Р. | Александровка | 41,74 | 7,9 | 10,08 | 41,74 | 7,9 | 10,08 | 41,74 | 7,9 | 10,08 |
| 13 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Тат. Карамалы | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 14 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Тат. Карамалы | 503,50 | 95,0 | 121,66 | 503,50 | 95,0 | 121,66 | 503,50 | 95,0 | 121,66 |
| 15 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Тат. Карамалы | 7,95 | 1,5 | 1,92 | 7,95 | 1,5 | 1,92 | 7,95 | 1,5 | 1,92 |
| 16 | ХПК Якты Кон; АФ Сарман | Альметьево | 973,88 | 183,8 | 235,31 | 973,88 | 183,8 | 235,31 | 973,88 | 183,8 | 235,31 |
| 17 | ООО Агрофирма "Сарман" | Альметьево | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 18 | ООО Агрофирма "Сарман" | Альметьево | 159,00 | 30,0 | 38,42 | 159,00 | 30,0 | 38,42 | 159,00 | 30,0 | 38,42 |
| 19 | ООО Агрофирма "Сарман" | Альметьево | 7,95 | 1,5 | 1,92 | 7,95 | 1,5 | 1,92 | 7,95 | 1,5 | 1,92 |
| 20 | ООО Агрофирма "Сарман" | Альметьево | 1060,00 | 200,0 | 256,12 | 1060,00 | 200,0 | 256,12 | 1060,00 | 200,0 | 256,12 |
| 21 | Семейная ферма Гинятуллин Д.Р. | Бол. Нуркеево | 208,69 | 39,4 | 50,42 | 208,69 | 39,4 | 50,42 | 208,69 | 39,4 | 50,42 |
| 22 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Бол. Нуркеево | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 23 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Бол. Нуркеево | 848,00 | 160,0 | 204,90 | 848,00 | 160,0 | 204,90 | 848,00 | 160,0 | 204,90 |
| 24 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Бол.е Нуркеево | 13,25 | 2,5 | 3,20 | 13,25 | 2,5 | 3,20 | 13,25 | 2,5 | 3,20 |
| 25 | Семейная ферма Вардерасян | Верх. Чершилы | 83,48 | 15,8 | 20,17 | 83,48 | 15,8 | 20,17 | 83,48 | 15,8 | 20,17 |
| 26 | Семейная ферма Вардерасян | Ниж. Чершилы | 69,56 | 13,1 | 16,81 | 69,56 | 13,1 | 16,81 | 69,56 | 13,1 | 16,81 |
| 27 | Семейная ферма Сафина Рузалия | Усаево | 208,69 | 39,4 | 50,42 | 208,69 | 39,4 | 50,42 | 208,69 | 39,4 | 50,42 |
| 28 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Джалиль | 41,74 | 7,9 | 10,08 | 41,74 | 7,9 | 10,08 | 41,74 | 7,9 | 10,08 |
| 29 | ИП Салахутдинов | Кызыл-Бакча | 1,39 | 0,3 | 0,34 | 1,39 | 0,3 | 0,34 | 1,39 | 0,3 | 0,34 |
| 30 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Кызыл-Бакча | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 |
| 31 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Нов. Мензелябаш | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 32 | ООО Агрофирма "Сарман" | Иляксаз | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 33 | ООО Агрофирма "Сарман" | Иляксаз | 477,00 | 90,0 | 115,26 | 477,00 | 90,0 | 115,26 | 477,00 | 90,0 | 115,26 |
| 34 | ХПК Урняк; АФ Сарман | Муртыш Баш | 417,38 | 78,8 | 100,85 | 417,38 | 78,8 | 100,85 | 417,38 | 78,8 | 100,85 |
| 35 | ООО Агрофирма "Сарман" | Муртыш Баш | 212,00 | 40,0 | 51,22 | 212,00 | 40,0 | 51,22 | 212,00 | 40,0 | 51,22 |
| 36 | ООО Агрофирма "Сарман" | Муртыш Баш | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 |
| 37 | ООО Агрофирма "Сарман" | Муртыш Баш | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 |
| 38 | ХПК Кавзияк; АФ Сарман | Кавзияково | 1113,00 | 210,0 | 268,93 | 1113,00 | 210,0 | 268,93 | 1113,00 | 210,0 | 268,93 |
| 39 | ООО Агрофирма "Сарман" | Кавзияково | 318,00 | 60,0 | 76,84 | 318,00 | 60,0 | 76,84 | 318,00 | 60,0 | 76,84 |
| 40 | ООО Агрофирма "Сарман" | Кавзияково | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 |
| 41 | ООО Агрофирма "Сарман" | Кавзияково | 2120,00 | 400,0 | 512,25 | 2120,00 | 400,0 | 512,25 | 2120,00 | 400,0 | 512,25 |
| 42 | ООО Агрофирма "Сарман" | Кавзияково | 7,95 | 1,5 | 1,92 | 7,95 | 1,5 | 1,92 | 7,95 | 1,5 | 1,92 |
| 43 | ООО Агрофирма "Сарман" | Петровка | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 44 | ХПК им. Вахитова; АФ Нуркеево | Карашай-Саклово | 834,75 | 157,5 | 201,70 | 834,75 | 157,5 | 201,70 | 834,75 | 157,5 | 201,70 |
| 45 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Карашай-Саклово | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 46 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Карашай-Саклово | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 |
| 47 | АФ Нуркеево, ИП Хайруллин, ИП Фатыхов | Чурашево | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 |
| 48 | ХПК М Джалиля; АФ Джалиль | Лешев Тамак | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 |
| 49 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Лешев Тамак | 477,00 | 90,0 | 115,26 | 477,00 | 90,0 | 115,26 | 477,00 | 90,0 | 115,26 |
| 50 | ООО Агрофирма "Сарман" | Лешев Тамак | 795,00 | 150,0 | 192,09 | 795,00 | 150,0 | 192,09 | 795,00 | 150,0 | 192,09 |
| 51 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Лешев-Тамак | 7,95 | 1,5 | 1,92 | 7,95 | 1,5 | 1,92 | 7,95 | 1,5 | 1,92 |
| 52 | ХПК М.Джалиля; АФ Джалиль | Сарайлы | 486,94 | 91,9 | 117,66 | 486,94 | 91,9 | 117,66 | 486,94 | 91,9 | 117,66 |
| 53 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Сарайлы | 106,00 | 20,0 | 25,61 | 106,00 | 20,0 | 25,61 | 106,00 | 20,0 | 25,61 |
| 54 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Сарайлы | 1060,00 | 200,0 | 256,12 | 1060,00 | 200,0 | 256,12 | 1060,00 | 200,0 | 256,12 |
| 55 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Ляки | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 56 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Ляки | 6,63 | 1,3 | 1,60 | 6,63 | 1,3 | 1,60 | 6,63 | 1,3 | 1,60 |
| 57 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Ляки | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 58 | Семейная ферма Ризатдиновы | Боламык | 69,56 | 13,1 | 16,81 | 69,56 | 13,1 | 16,81 | 69,56 | 13,1 | 16,81 |
| 59 | ХПК Урняк; АФ Сарман | Кульметьево | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 |
| 60 | ХПК Урняк; АФ Сарман | Муртыш-Тамак | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 |
| 61 | ООО Агрофирма "Сарман" | Муртыш-Тамак | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 |
| 62 | ООО Агрофирма "Сарман" | Муртыш-Тамак | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 |
| 63 | ООО Агрофирма "Сарман" | Муртыш-Тамак | 1060,00 | 200,0 | 256,12 | 1060,00 | 200,0 | 256,12 | 1060,00 | 200,0 | 256,12 |
| 64 | Семейная ферма КФХ Маликов Ф.А. | Буралы-Чишма | 69,56 | 13,1 | 16,81 | 69,56 | 13,1 | 16,81 | 69,56 | 13,1 | 16,81 |
| 65 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Кутемели | 1669,50 | 315,0 | 403,40 | 1669,50 | 315,0 | 403,40 | 1669,50 | 315,0 | 403,40 |
| 66 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Кутемели | 528,68 | 99,8 | 127,74 | 528,68 | 99,8 | 127,74 | 528,68 | 99,8 | 127,74 |
| 67 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Кутемели | 450,50 | 85,0 | 108,85 | 450,50 | 85,0 | 108,85 | 450,50 | 85,0 | 108,85 |
| 68 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Кутемели | 1325,00 | 250,0 | 320,16 | 1325,00 | 250,0 | 320,16 | 1325,00 | 250,0 | 320,16 |
| 69 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Новый Имян | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 |
| 70 | Семейная ферма КФХ Валиев М. В. | Димитарлау | 41,74 | 7,9 | 10,08 | 41,74 | 7,9 | 10,08 | 41,74 | 7,9 | 10,08 |
| 71 | Семейная ферма Хребтенко О.В. | Пробуждение | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 |
| 72 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Рангазар | 450,50 | 85,0 | 108,85 | 450,50 | 85,0 | 108,85 | 450,50 | 85,0 | 108,85 |
| 73 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Рангазар | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 |
| 74 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Рантамак | 556,50 | 105,0 | 134,47 | 556,50 | 105,0 | 134,47 | 556,50 | 105,0 | 134,47 |
| 75 | Семейная ферма КФХ Салимов М.С. | Рантамак | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 |
| 76 | АФ "Родные края - Туган як" | Алга | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 |
| 77 | АФ "Родные края - Туган як" | Алга | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 |
| 78 | АФ "Родные края - Туган як" | Алга | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 |
| 79 | АФ "Родные края - Туган як" | Новое Саклово | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 80 | Семейная ферма КФХ Назмутдинов А.А. | Саклов-Баш | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 |
| 81 | АФ "Родные края - Туган як" | Саклов-Баш | 417,38 | 78,8 | 100,85 | 417,38 | 78,8 | 100,85 | 417,38 | 78,8 | 100,85 |
| 82 | АФ "Родные края - Туган як" | Саклов-Баш | 662,50 | 125,0 | 160,08 | 662,50 | 125,0 | 160,08 | 662,50 | 125,0 | 160,08 |
| 83 | АФ "Родные края - Туган як" | Саклов-Баш | 1961,00 | 370,0 | 473,83 | 1961,00 | 370,0 | 473,83 | 1961,00 | 370,0 | 473,83 |
| 84 | АФ "Родные края - Туган як" | Сулы-Саклово | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 85 | ХПК Якты Кон; АФ Сарман | Новое Ахметово | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 | 278,25 | 52,5 | 67,23 |
| 86 | Семейная ферма Нуриев Азамат Фаилович | Сарманово | 34,78 | 6,6 | 8,40 | 34,78 | 6,6 | 8,40 | 34,78 | 6,6 | 8,40 |
| 87 | ООО Агрофирма "Сарман" | Сарманово | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 88 | Аграрный колледж | Сарманово | 159,00 | 30,0 | 38,42 | 159,00 | 30,0 | 38,42 | 159,00 | 30,0 | 38,42 |
| 89 | ООО Агрофирма "Сарман" | Сарманово | 13,25 | 2,5 | 3,20 | 13,25 | 2,5 | 3,20 | 13,25 | 2,5 | 3,20 |
| 90 | Семейная ферма КФХ Газизов Р.Т. | Старый Имян | 55,65 | 10,5 | 13,45 | 55,65 | 10,5 | 13,45 | 55,65 | 10,5 | 13,45 |
| 91 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Баткак | 53,00 | 10,0 | 12,81 | 53,00 | 10,0 | 12,81 | 53,00 | 10,0 | 12,81 |
| 92 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Средний Кашир | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 |
| 93 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Средний Кашир | 79,50 | 15,0 | 19,21 | 79,50 | 15,0 | 19,21 | 79,50 | 15,0 | 19,21 |
| 94 | ХПК Кашир; АФ Джалиль | Старый Кашир | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 |
| 95 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Старый Кашир | 689,00 | 130,0 | 166,48 | 689,00 | 130,0 | 166,48 | 689,00 | 130,0 | 166,48 |
| 96 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Старый Кашир | 795,00 | 150,0 | 192,09 | 795,00 | 150,0 | 192,09 | 795,00 | 150,0 | 192,09 |
| 96 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Старый Кашир | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 |
| 97 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Старый Кашир | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 98 | КФХ Латыфуллин | Яхшебаево | 26,50 | 5,0 | 6,40 | 26,50 | 5,0 | 6,40 | 26,50 | 5,0 | 6,40 |
| 99 | Семейная ферма Салимгараев Ф.Ф. | Кузяково | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 |
| 100 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Кузяково | 79,50 | 15,0 | 19,21 | 79,50 | 15,0 | 19,21 | 79,50 | 15,0 | 19,21 |
| 101 | ХПК Круч Кул; АФ Джалиль | Ст.Мензелябаш | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 | 695,63 | 131,3 | 168,08 |
| 102 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Ст. Мензелябаш | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 103 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Ст. Мензелябаш | 13,25 | 2,5 | 3,20 | 13,25 | 2,5 | 3,20 | 13,25 | 2,5 | 3,20 |
| 104 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Ст. Мензелябаш | 1706,60 | 322,0 | 412,36 | 1706,60 | 322,0 | 412,36 | 1706,60 | 322,0 | 412,36 |
| 105 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Ст. Мензелябаш | 503,50 | 95,0 | 121,66 | 503,50 | 95,0 | 121,66 | 503,50 | 95,0 | 121,66 |
| 106 | Семейная ферма КФХ Семенова В.Д. | Нарат-Асты | 41,74 | 7,9 | 10,08 | 41,74 | 7,9 | 10,08 | 41,74 | 7,9 | 10,08 |
| 107 | Семейная ферма КФХ Кузнецов | Нарат-Асты | 417,38 | 78,8 | 100,85 | 417,38 | 78,8 | 100,85 | 417,38 | 78,8 | 100,85 |
| 108 | Семейная ферма КФХ Марданов Р.З. | Саях | 139,13 | 26,3 | 33,62 | 139,13 | 26,3 | 33,62 | 139,13 | 26,3 | 33,62 |
| 109 | ХПК Чулпан; АФ Сарман | Чукмарлы | 417,38 | 78,8 | 100,85 | 417,38 | 78,8 | 100,85 | 417,38 | 78,8 | 100,85 |
| 110 | ООО Агрофирма "Сарман" | Чукмарлы | 159,00 | 30,0 | 38,42 | 159,00 | 30,0 | 38,42 | 159,00 | 30,0 | 38,42 |
| 111 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Сулюково | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 |
| 112 | ХПК Такермэн; АФ Нуркеево | Шарлиарема | 106,00 | 20,0 | 25,61 | 106,00 | 20,0 | 25,61 | 106,00 | 20,0 | 25,61 |
| 113 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Шарлиарема | 3,98 | 0,8 | 0,96 | 3,98 | 0,8 | 0,96 | 3,98 | 0,8 | 0,96 |
| 114 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Шарлиарема | 874,50 | 165,0 | 211,30 | 874,50 | 165,0 | 211,30 | 874,50 | 165,0 | 211,30 |
| 115 | ХПК Марс; АФ Сарман | Каташ-Каран | 556,50 | 105,0 | 134,47 | 556,50 | 105,0 | 134,47 | 556,50 | 105,0 | 134,47 |
| 116 | ООО Агрофирма "Сарман" | Каташ-Каран | 185,50 | 35,0 | 44,82 | 185,50 | 35,0 | 44,82 | 185,50 | 35,0 | 44,82 |
| 117 | Семейная ферма Абдуллоев М. | Старое Ахметово | 1,39 | 0,3 | 0,34 | 1,39 | 0,3 | 0,34 | 1,39 | 0,3 | 0,34 |
| 118 | ХПК Марс; АФ Сарман | Янурусово | 556,50 | 105,0 | 134,47 | 556,50 | 105,0 | 134,47 | 556,50 | 105,0 | 134,47 |
| 119 | ООО Агрофирма "Сарман" | Янурусово | 477,00 | 90,0 | 115,26 | 477,00 | 90,0 | 115,26 | 477,00 | 90,0 | 115,26 |
| 120 | ООО Агрофирма "Сарман" | Янурусово | 1060,00 | 200,0 | 256,12 | 1060,00 | 200,0 | 256,12 | 1060,00 | 200,0 | 256,12 |
| 121 | ООО Агрофирма "Сарман" | Янурусово | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 | 5,30 | 1,0 | 1,28 |
| Всего по существующим | 66446,3 | 12537,0 | 16055,2 | 66446,3 | 12537,0 | 16055,2 | 66446,3 | 12537,0 | 16055,2 |
| Проектируемые и реконструируемые производства |
| 122 | Шигаево Азалаковское СП | Шигаево | - | - | - | 6958,90 | 1313,0 | 1681,46 | 6958,90 | 1313,0 | 1681,46 |
| 123 | Семейная ферма КФХ Гибадуллин Р.Р. | Юлтимерово | - | - | - | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 |
| 124 | Семейная ферма КФХ Закиров И.С. | Юлтимерово | - | - | - | 33,39 | 6,3 | 8,07 | 33,39 | 6,3 | 8,07 |
| 125 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Тат. Карамалы | - | - | - | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 126 | ООО Агрофирма "Сарман" | Альметьево | - | - | - | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 127 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Бол. Нуркеево | - | - | - | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 128 | Семейная ферма Вардерасян | Верх. Чершилы | - | - | - | 139,13 | 26,3 | 33,62 | 139,13 | 26,3 | 33,62 |
| 129 | ИП Салахутдинов | Кызыл-Бакча | - | - | - | 0,27 | 0,1 | 0,06 | 0,27 | 0,1 | 0,06 |
| 130 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Нов. Мензелябаш | - | - | - | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 131 | ООО Агрофирма "Сарман" | Иляксаз | - | - | - | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 132 | ООО Агрофирма "Сарман" | Муртыш Баш | - | - | - | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 |
| 133 | ООО Агрофирма "Сарман" | Кавзияково | - | - | - | 132,50 | 25,0 | 32,02 | 132,50 | 25,0 | 32,02 |
| 134 | ООО Агрофирма "Нуркеево" | Ляки | - | - | - | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
| 135 | Семейная ферма Ризатдиновы | Боламык | - | - | - | 69,56 | 13,1 | 16,81 | 69,56 | 13,1 | 16,81 |
| 136 | Семейная ферма Нуриев Азамат Фаилович | Сарманово | - | - | - | 34,78 | 6,6 | 8,40 | 34,78 | 6,6 | 8,40 |
| 137 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Средний Кашир | - | - | - | 530,00 | 100,0 | 128,06 | 530,00 | 100,0 | 128,06 |
| 138 | ООО Агрофирма "Джалиль" | Старый Кашир | - | - | - | 265,00 | 50,0 | 64,03 | 265,00 | 50,0 | 64,03 |
|  | Всего по проектир. | - | - | - | 9919,4 | 1871,6 | 2396,8 | 9919,4 | 1871,6 | 2396,8 |
|  | Общее по Сармановскому району | 66446,3 | 12537,0 | 16055,2 | 76365,7 | 14408,6 | 18452,0 | 76365,7 | 14408,6 | 18452,0 |

Таблица 7.7

Годовое электропотребление, расчетная и трансформаторная мощности

промышленного сектора

| № пп | Предприятия | Вид мероприятия | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год. электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расч. трансформаторная мощность, кВА | Год.электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расч трансформаторная мощность, кВА | Год. электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расч. трансформаторная мощность, кВА |
| 1 | ООО «ТатАИСнефть» | существующее | 4344 | 819,6 | 881,3 | 4344 | 819,6 | 881,3 | 4344 | 819,6 | 881,3 |
| 2 | Лаборатория промысловых исследований ООО «ТНГ-ГРУПП» | существующее | 50 | 9,4 | 10,1 | 50 | 9,4 | 10,1 | 50 | 9,4 | 10,1 |
| 3 | Джалильское предприятие тепловых сетей – филиал ОАО «Водоканалсервис» | существующее | 6300 | 1188,7 | 1278,1 | 6300 | 1188,7 | 1278,1 | 6300 | 1188,7 | 1278,1 |
| 4 | ОАО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта | существующее | 98 | 18,5 | 19,9 | 98 | 18,5 | 19,9 | 98 | 18,5 | 19,9 |
| 5 | ООО «Татнефть-Азнакаевский РемСервис» | существующее | 79,5 | 15 | 16,1 | 79,5 | 15 | 16,1 | 79,5 | 15 | 16,1 |
| Общее по промышленным предприятиям | 10871,5 | 2051,2 | 2205,5 | 10871,5 | 2051,2 | 2205,5 | 10871,5 | 2051,2 | 2205,5 |

8 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

8.1 Современное состояние

# В настоящее время телефонизация Сармановского района осуществляется от телефонных станций, расположенных в населенных пунктах данного района.

# Таблица 8.1

| № пп | Месторасположение | Тип АТС | Год ввода в эксплуатацию | Проектная емкость | Используемая емкость | Плотность на 1000 жит. | Тип кабеля, МСС | Протяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | н,п. Азалак ул.Советская д. 155 | М-200 | 2005 | 96 | 85 | 170 | ОПС 008Е08 | 2,000 |
| 2 | н.п. Александровка ул. Казакова 9 | М-200 | 2005 | 224 | 193 | 170 | ЭКБ ДПС-П-08Е | 2,162 |
| 3 | н.п. Верхние Чершилы ул.Ленина 42 | М-200 | 2005 | 96 | 71 | 140 | ОПС 004Е04 | 6,218 |
| 4 | н.п. Сарманово ул. Хасанова Вынос | М-200 | 2009 | 256 | 141 | 330 | ОПС-16Т16-7.0/1.0 ОМЗкГц-10-01-0,22-8 | 1,563 |
| 5 | н.п. Иляксаз ул. Центральная 25 | М-200 | 2007 | 96 | 85 | 170 | КСПЗП 1x4x09 | 6,76 |
| 6 | н.п. Кавзияково ул.Тукая 130 | М-200 | 2007 | 128 | 113 | 170 | ОКБ-Т-8А-7.0 | 7,861 |
| 7 | н.п. Карашай Саклов ул.Ленина 99 | М-200 | 2007 | 112 | 104 | 220 | КСПЗП 1x4x09 | 12,000 |
| 8 | н.п. Катыш Каран ул.8 марта 49 | М-200 | 2008 | 80 | 64 | 170 | ОПС 008А08 | 2,136 |
| 9 | н.п. Кузяково ул. Советская 50 | М-200 | 2007 | 48 | 37 | 180 | КСПЗП 1x4x09 | 5,43 |
| 10 | н.п.Кутемели ул Гагарина 37 | М-200 | 2007 | 144 | 126 | 230 | КСПЗП 1x4x09 | 3,000 |
| 11 | н.п. Лешев Тамак ул. Советская 1 | М-200 | 2009 | 112 | 100 | 180 | КСПЗП 1x4x09 | 23,500 |
| 12 | н.п.Ляки ул. Школьная 2 | М-200 | 2005 | 96 | 80 | 180 | ОПС 004Е04 | 3,781 |
| 13 | н.п.Муртыш Тамак ул Советская 66 | М-200 | 2009 | 160 | 147 | 220 | КСПЗП 1x4x09 | 5,000 |
| 14 | н.п. Муртыш баш ул Школьная 18 | М-200 | 2007 | 64 | 56 | 220 | КСПЗП 1x4x09 | 7,000 |
| 15 | н.п. Нуркеево ул. Рафикова 42 | М-200 | 2006 | 144 | 130 | 170 | ОПС 004Е04 | 2,208 |
| 16 | н.п. Сарманово ул. Ленина 26 ОПТС | М-200 | 2001 | 2224 | 2080 | 330 | - | - |
| 17 | н.п. Петровский Завод ул. Заречная 28 | М-200 | 2005 | 272 | 225 | 180 | ОПС-ОО8АО8 | 11,027 |
| 18 | н.п.Пробуждения ул. Татарстана 10 | М-200 | 2007 | 48 | 40 | 130 | КСПЗП 1x4x09 | 6,000 |
| 19 | н.п. Рангазар ул. Советская 50 | М-200 | 2007 | 112 | 96 | 220 | КСПЗП 1x4x09 | 18,000 |
| 20 | н.п. Саклов-Баш ул. Ленина 93 | М-200 | 2007 | 160 | 149 | 150 | ОКБ-Т-8А-7,0 | 1,491 |
| 21 | н.п.Сарайлы ул. Джалиля 39 | М-200 | 2007 | 64 | 63 | 190 | КСПЗП 1x4x09 | 12,000 |
| 22 | н.п. Стар. Мензелябаш ул. Ленина 19 | М-200 | 2009 | 144 | 138 | 200 | КСПЗП 1x4x09 | 7,000 |
| 23 | н.п. Стар. Альметьево ул. Ленина 57 | М-200 | 2007 | 112 | 96 | 200 | ОПС 008Т08 | 2,523 |
| 24 | н.п. Стар. Кашир ул. Гагарина д! | М-200 | 2010 | 144 | 138 | 180 | КСПЗП 1x4x09 | 14,000 |
| 25 | н.п. Чукмарлы ул. Советская 41 | М-200 | 2005 | 128 | 76 | 160 | ОПС 004Е04 | 6,477 |
| 26 | н.п.Шарлярама ул. Школьная 49 | М-200 | 2007 | 112 | 105 | 180 | КСПЗП 1x4x09 | 6,000 |
| 27 | н.п. Юлтимер ул. Набережная 10 | М-200 | 2007 | 64 | 63 | 200 | КСПЗП 1x4x09 | 3,875 |
| 28 | н.п. Янурусово ул. Ленина 31 | М-200 | 2006 | 80 | 65 | 170 | ОПС-008А08 | 1,209 |
| 29 | н.п. Яхшы Каран ул. Родниковая 1 | М-200 | 2007 | 64 | 50 | 500 | КСПЗП 1x4x09 | 7,652 |
| 30 | н.п.Кутемели-Нов.Имян (абон.доступ) | М-200 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | отвод на Ст.Имян (абон.доступ) | М-200 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5584 | 4916 | 5910 |  | 187,87 |

# Наличие свободных площадей для расширения имеется на АТС Сармановского района.

# Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

# Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели, одночетверочные КСПП, ПРППМ. Протяженность кабелей по Сармановскому району приведена в таблице.

# Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Телевидение осуществляется от телевизионной системы ОАО «ТРК ТВТ».

Радиотрансляции осуществляется от существующей системы ГРТС.

Проектом предлагается 100 %-ое проектирование систем телефонизации, телевидения и радиофикации от существующих систем связи.

8.2 Проектные решения

# Потребное количество телефонов на все сроки развития Сармановского района по генеральному плану рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

# Коэффициент семейности населенных пунктов Сармановского района принят 3,5 чел.

Согласно представленным данным телекоммуникационных компаний, действующих в Сармановском районе в основном планируется замена медных кабелей связи на ВОЛС.

Предусматривается прокладка кабеля связи (ВОЛС):

- на I-ую очередь (2020 год) в н.п. Иляксаз (6,6 км), Карашай-Саклов (10,0 км), Кузяково (4,5 км), Кутемели (3,7 км), Лешев-Тамак (15,8 км). Итого – 40,6 км.

- на расчетный срок (2035 год) в н.п. Муртыш Тамак (3,9 км), Муртыш-Баш (3,0 км), Нуркеево (2,0 км), Рангазар (2,0), Старый Мензелябаш (5,2 км), Старый Кашир (4,4 км), Шарлиарема (6,0 км), Кутемели-Новый Имян (1,1 км), отвод на Ст. Имян (3,0 км). Итого 30,6 км.

Согласно ранее разработанного Генерального Плана пгт. Джалиль, в связи с застройкой новых районов поселка предусматриваются следующие мероприятия:

На I-ую очередь (2020 год):

- установка АТС типа М-200 (на 2000 номеров) и прокладка кабеля типа ТПП протяженностью 2000,0 м.

- замена кабеля КСПЗП 1х4х09 на ВОЛС протяженностью 6,76 км.

9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп. | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь (2020 г) | Расчетный срок (2035 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление среднесуточное всего, - из них на хозяйственно-питьевые нужды населения | м3/сут | 15 586,14 8 439,38 | 15 334,53 8 281,9 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений: - в городских поселениях - в сельских поселениях | м3/сут | 14 056,0 7 336,0 |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. в том числе на хоз-питьевые нужды: - в городских поселениях - в сельских поселениях | л/сут на 1 чел. | 377,61 498,00 | 382,16 528,78 |
| 1.4 | Замена водопроводных сетей на новые, ( 63-500 (ПЭ 80) всего, в т.ч. - в сельских поселениях - в пгт. Джалиль - в с. Сарманово | м | 69 753,0 37 353,0 20 000,0 12 400,0 | 69 895,0 48 535,0 15 300,0 6 060,0 |
| 1.5 | Стоимость замены сетей водопровода | тыс. руб. | 191 820,75 | 192 211,25 |
| 1.6 | Прокладка новых сетей водоснабжения ( 63-160 (ПЭ 80) всего, в т.ч. - в сельских поселениях - в пгт. Джалиль - в с. Сарманово | м | 75 500,0 61 500,0 7 500,0 6 500,0 | 73 610,0 62 000,0 2 200,0 9 410,0 |
| 1.7 | Стоимость прокладки новых сетей водопровода | тыс. руб. | 109 475,0 | 106 734,5 |
| 1.8 | Стоимость бурения арт. скважин 36 шт | тыс. руб. | 27 200,0 | 1 700,0 |
| 1.9 | Стоимость бурения развед. скважин в пгт. Джалиль (3 шт.) | тыс. руб. | 5 100,0 | - |
| 1.10 | Организация зон санитарной охраны в пгт. Джалиль – 3 шт | тыс. руб. | 1 446,0 | - |
| 1.11 | Организация зон санитарной охраны арт. скважин и водонапорных башен, 46 шт | тыс. руб. | 21 690,0 | 482,00 |
| 1.12 | Стоимость замены насосного оборудования, 3 шт. | тыс. руб. | 110,40 | - |
| 1.13 | Реконструкции водонапорных башен | шт. | 17 | - |
| 1.14 | Стоимость реконструкции водонапорных башен и резервуаров чистой воды | тыс. руб. | 4539,00 | - |
| 1.15 | Стоимость строительства водонапорных башен (ВНБ), 15 шт. | тыс. руб. | 3 000,0 | 1 500,0 |
| 1.16 | Стоимость установки станции умягчения, 4 шт. | тыс. руб. | 428,00 | - |
|  | Всего по водоснабжению | тыс. руб. | 364 809,15 | 302 627,75 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Водоотведение (максимально-суточное): - в пгт Джалиль - в с.Сарманово | м3/сут | 3 888,98 1 093,54 | 3 861,50 1 153,65 |
| 2.2 | Мощность очистных сооружений канализации: - в пгт Джалиль - в с.Сарманово | тыс. м3/сут | 10,0 1,5 | 10,0 1,5 |
| 2.3 | Замена изношенных канализационных сетей на новые ( 160-400 (ПЭ 80) - в пгт Джалиль - в с.Сарманово | м | 21 000,0 5 750,0 | 18 700,0 - |
| 2.4 | Стоимость замены канализационных сетей | тыс. руб. | 143 114,3 | 104 615,3 |
| 2.5 | Стоимость реконструкции ОС со строительством сливной станции в пгт Джалиль и с.Сарманово | тыс. руб. | 14 000,0 | - |
| 2.6 | Стоимость установки КНС в пгт. Джалиль и в с. Сарманово | тыс. руб. | 750,0 | - |
| 2.7 | Стоимость строительства станции доочистки в пгт Джалиль | тыс. руб. | 3 500,0 | - |
| 2.8 | Прокладка новых канализационных сетей (150-300 | м | 60 140,0 | 42 460,0 |
| 2.9 | Стоимость прокладка новых труб | тыс. руб. | 232 021,2 | 163 810,7 |
| 2.10 | Строительство новых КОС | шт. | 11 | 10 |
| 2.11 | Стоимость строительства новых КОС | тыс. руб. | 27 500,0 | 25 000,0 |
| 2.12 | Установка септиков | шт. | 11 | 6 |
| 2.13 | Стоимость установки септиков | тыс. руб. | 1 540,0 | 840,0 |
| 2.14 | Стоимость строительства очистных сооружений и сетей ливневой канализации, 3 шт. | тыс. руб. | 60 500,0 | - |
|  | Всего по водоотведению | тыс. руб. | 482 925,5 | 294 266,0 |
| 3 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 3.1 | Объем ТБО | тыс. т | 217,492 | 317,484 |
| 3.2 | Стоимость строительства полигона ТБО (с. Старый Имян) | тыс. руб | 18 000,0 | - |
| 3.3 | Стоимость расширения полигона ТБО (с. Сарманово) | тыс. руб | 20 360,0 | - |
| 3.4 | Стоимость расширение полигона ТБО (пгт. Джалиль) |  | - | 24 680,0 |
| 3.5 | Рекультивация свалок | шт. | 20 | 31 |
| 3.6 | Стоимость рекультивации свалок | тыс. руб | 25 390,0 | 39 350,0 |
| 3.7 | Приобретение мусоровоза марки КАМАЗ-53215 | шт. | 4 | 2 |
| 3.8 | Приобретение бульдозера ДТ-75 | шт. | 2 | 1 |
| 3.9 | Приобретение подметально-уборочной машины | шт | 2 | 1 |
| 3.10 | Приобретение ассенизационной машины | шт | 2 | 1 |
| 3.11 | Стоимость приобретения новой техники | тыс. руб. | 15 676,0 | 7 838,0 |
| 3.12 | Строительство навозохранилищ | шт. | 2 | 2 |
| 3.13 | Стоимость строительства навозохранилищ | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 |
| 3.14 | Приобретение снегоплавильной установки | тыс. руб | 2 020,0 | 2 020,0 |
| 3.15 | Установка контейнеров | шт. | 109 | 55 |
| 3.16 | Стоимость установки контейнеров | тыс. руб. | 414,0 | 209,0 |
| 3.17 | Строительство контейнерных площадок | шт. | 84 | 42 |
| 3.18 | Стоимость строительства контейнерных площадок | тыс. руб. | 840,0 | 420,0 |
|  | Итого по сан. очистке территории | тыс. руб. | 82 780,0 | 74 597,0 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Строительство новых БМК для общ-адм. зданий | шт. | 26 | 7 |
| 4.2 | Стоимость строительства БМК | тыс. руб. | 107 120,0 | 28 840,0 |
| 4.3 | Прокладка тепловых сетей диаметром 76-159 мм | м | 3 950,0 | 1 050,0 |
| 4.4 | Стоимость прокладки сетей теплоснабжения | тыс. руб. | 23 700,0 | 6 300,0 |
| 4.5 | Строительство новых БМК для агропромышленного сектора | шт. | 5 | - |
| 4.6 | Стоимость строительства БМК для агропромышленного сектора | тыс. руб. | 45 000,0 | - |
| 4.7 | Прокладка тепловых сетей для агропромышленного сектора | м | 3 900,0 | - |
| 4.8 | Стоимость прокладки сетей теплоснабжения для агропромышленного сектора | тыс. руб. | 23 400,0 | - |
| 4.9 | Стоимость замены котлов в котельных н.п. Чукмарлы, Янурусово | тыс. руб. | 2 800,0 | - |
|  | Итого по теплоснабжению | тыс. руб. | 202 020,0 | 35 140,0 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Установка газорегуляторного пункта шкафного типа (ШРП) в н.п. Верхние Чершилы, Муртыш-Баш, Лешев-Тамак, Петровский Завод, Сулы-Саклово, с. Сарманово | шт | 6 | 2 |
| 5.2 | Установка газорегуляторного пункта блочного типа (ГРП) в пгт. Джалиль | шт. | 1 | 1 |
| 5.3 | Стоимость установки ШРП и ГРП | тыс. руб | 4 970,0 | 2 130,0 |
| 5.4 | Установка ШРП для агропромышленного комплекса | шт. | 5 | - |
| 5.5 | Стоимость установки ШРП для агропромышленного комплекса | тыс. руб | 3 550,0 | - |
| 5.6 | Прокладка газопроводов всего в т.ч. - г.в.д. - г.с.д. - г.н.д. | м | 71 700,0 3 600,0 4 900,0 63 200,0 | 122 900,0 - 200,0 122 700,0 |
| 5.7 | Стоимость прокладки газопроводов | тыс. руб | 68 115,0 | 116 755,0 |
|  | Итого по газоснабжению | тыс. руб | 76 635,0 | 118 885,0 |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Потребность в электроэнергии всего, в том числе: - на нужды агропромышленных предприятий - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт ч/год | 165 995,18 87 237,20 78 757,98 | 162 501,48 87 237,20 75 264,28 |
| 6.2 | Монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА в с. Сарманово | шт. | 1 | 1 |
| 6.3 | Монтаж подстанции БКТП 6/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА в пгт. Джалиль | шт. | 1 | 1 |
| 6.4 | Стоимость по монтажу подстанции | тыс.руб | 2 800,0 | 2 800,0 |
| 6.5 | Монтаж сетей электроснабжения воздушных, 10 кВ | м | 420,0 | 720,0 |
| 6.6 | Монтаж сетей электроснабжения воздушных, 6 кВ | м | 1500,0 | 800,0 |
| 6.7 | Стоимость работ по монтажу сетей электроснабжения | тыс.руб | 930,0 | 914,0 |
| 6.8 | Стоимость работ по замене оборудования релейной защиты на ПС «Нуркеево» | тыс. руб. | 3 000,0 | - |
|  | Итого по электроснабжению | тыс. руб | 6 730,0 | 3 714,0 |
| 6 | Слаботочные сети |  |  |  |
| 6.1 | Стоимость установки АТС (1 шт.) типа М-200 в пгт. Джалиль | тыс. руб. | 500,0 | - |
| 6.2 | Монтаж кабеля связи типа ТПП в пгт. Джалиль | м | 2000,0 | - |
| 6.3 | Стоимость монтажа кабеля связи в пгт. Джалиль | тыс. руб. | 850,0 | - |
| 6.4 | Замена кабеля связиКСПЗП на ВОЛС в пгт. Джалиль | тыс. руб. | 3 704,0 | - |
| 6.5 | Прокладка кабеля ВОЛС в н.п. | м | 40 600,0 | 30 600,0 |
| 6.6 | Стоимость монтажа кабеля ВОЛС в н.п. | тыс. руб. | 22 330,0 | 16 830,0 |
|  | Итого по слаботочным сетям | тыс. руб | 27 384,0 | 16 830,0 |
| 7 | Общая стоимость строительства инженерных сетей и монтажа оборудования | тыс. руб. | 1 243 283,65 | 846 059,75 |
|  | Итого: | тыс. руб. | 2 089 343,4 |

Стоимость взята с учетом земляных работ и монтажа труб.

Стоимость строительных работ приведена в ценах 2012 г (укрупненные показатели сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории РТ).

# ЛИТЕРАТУРА

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. /Минстрой России. - М. ГП ЦПП 1996.-128 с.

- ВНТП-Н-97. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения./ Минсельхозпрод России. – М. Союзводпроект, 1998-107 с.

- Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности/ Совет Эконом. Взаимопомощи, ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. М. Стройиздат, 1978-590 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения./ Минстрой России. М. ГП ЦПП, 1986-72 с.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий./ Минстрой России. М ГП ЦПП, 1996-60 с.

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция).

- Федеральный Закон № 45ФЗ 2005 г. «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон № 52 ФЗ 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 2.17.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. /М. 2003 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Справочник. Санитарная очистка и уборка населенных пунктов./ М. 1990 г.

- СП 4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. 1988 г.

- РД 34.20.185-94. (Изм. 1999 г.) Инструкция по проектированию городских электрических сетей. "ЕЭС РОССИИ". 1994 г. Разработали:  Гипрокоммунэнерго, РАО "ЕЭС России", Энергосетьпроект.

- ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей. Минэнерго СССР.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (приложение к ВСН-97-83). Минэнерго СССР.

- Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5. Издание 4-е, переработанное и дополненное.

- Руководящие материалы  (РУМ). Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения. «РУМ №5, 1996 г.», изд. АО «РОСЭП».

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП II-35-76 (с изменениями № 1). Котельные установки.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (актуализированная редакция).

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. ЗАО Полимергаз, М. 2003 г.

- НТП-АПК 1.10.12.001-02. Нормы технологического проектирования предприятияй по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции. (Утв. Минсельхозом РФ 30.04.2002).

- НТП-АПК 1.10.02.001-00. Нормы технологического проектирования свиноводческих ферм крестьянского хозяйства. (Утв. Минсельхозом РФ 15.09.2000).

- НТП-АПМ 1.10.03.001.00. нормы технологического проектирования овцеводческих предприятий.

- НТП АПК 1.10.01.001-00 Нормы технологического проектирования ферм крупного рогатого скота крестьянских хозяйств. (Утв. Минсельхозом РФ 15.09.2).

- НТП-АПК 1.10.05.001-01. Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий. (Утв. Минсельхозом РФ 30.04.2002).

- СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- Пособие к СНиП 2.01.28-85.

- Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов.

- Инструкция по организации и технологии механической уборки населенных мест.

- НТП 17-99*. Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета.

- Опросные листы предприятий.